## Slide 1
工业数字孪生建模与应用 配套课件
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 2: CONTENT
概述
项目一 体验工业数字孪生建模
项目二 接入配置物联设备
项目三 构建初级工业设备数字孪生模型
项目四 构建进阶工业设备数字孪生模型
项目五 配置单设备可视化应用项目
项目六 配置多设备可视化应用项目

## Slide 3
概述
工业数字孪生的基本概念 >>
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 4: CONTENT
工业互联网
01

## Slide 5: 工业互联网
工业互联网是第四次工业革命的重要 基石，是新一代信息技术与工业系统全方
位深度融合所形成的产业和应用生态，是 工业数字化、网络化、智能化发展的关键 综合信息基础设施。其本质是以人、机、 物之间的网络互联为基础，通过对工业数据的 全面深度感知、实时传输交换、快速计算处 理和高级建模分析，实现智能控制、运营优 化和生产组织方式变革。

## Slide 6: 工业互联网
工业互联网通过人、机、物的全面互联，全要素、全产业链、全价值链的全面连接，对各
类数据进行采集、传输、存储、分析并形成智能反馈，推动形成全新的生产制造和服务体系，
优化资源要素配置效率，充分发挥制造装备、工艺和材料的潜能，提高企业生产效率，创造差 异化的产品并提供增值服务。工业互联网为实体经济各个领域的转型升级提供具体的实现方式 和推进抓手，为产业变革赋能。

## Slide 7: 工业互联网-（1）发展历程
近年来，各国纷纷颁布政策推进工业互联网的发展，加大对工业互联网的投入力度，都希望通过信息技 术和制造业的深度融合，实现制造业向网络化、数字化、智能化方向发展，抢占经济发展制高点。

## Slide 8: 工业互联网-（1）发展历程
a）美国工业互联网发展
国际金融危机之后，美国意识到“去工业化”
所带来的“产业空心化”问题，将重振制造 业作为长远发展的重要战略，密集而持续地 出台了一系列政策措施，包括美国政府组织 实施了“先进制造业伙伴计划”，构建“国 家制造业创新网络”等。
2008
2012
2016
2015
2013
2014
11月美国通用电气（简称GE） 在发布的白皮书《工业互联网：
打破智慧与机器的边界》中，
首次提出工业互联网的概念。
3 月， GE、AT&T 、Cisco、IBM、
Intel等5家企业联合成立工业互联 网联盟（IIC），推动工业互联网
技术标准化和试点应用，打造工 业互联网生态体系。
推出Predix 工业 互联网平台。
3 月， 工业互联网联盟和
“工业4.0”平台代表在瑞士
苏黎世探讨分别推出的工业
4.0参考架构模型和工业互 联网参考架构的潜在一致性。
IIC发布工业互联网参 考架构，系统性界定 工业互联网架构体系。

## Slide 9: 工业互联网-（1）发展历程
b）德国工业互联网发展
2013年的汉诺威工业博览会上，德国正式 推出“工业4.0”国家战略（第四次工业革 命），其核心目的是为了提高德国工业的 竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。
2019
2013
2019 年德国进一步提出“ 国家工业战略
2030”发展战略，并将中美两国在“平台经 济互联网公司全球独揽”作为德国工业发展 的挑战之一，意在通过加大政府政策的附加 力量，巩固新形成的相对优势。

## Slide 10: 工业互联网-（1）发展历程
c）中国工业互联网发展
2017年11月底，国务院发 布《关于深化“互联网+先 进制造业”发展工业互联网 的指导意见》，工业互联网 正式成为国家级战略。
2015年开始，国家一系列 政策不断出台、加码，促 进工业互联网在制造业的 应用落地，推动中国工业 互联网行业发展。
2016 年， 由树根互联、 航天云网等40多家单位 联合发起，中国工业互 联网产业联盟（ AII） 正式成立。
2020年，国家重点推进新 型基础设施建设（“ 新基 建”）， 工业互联网是新 基建7大领域之一。
2021年，工业互联网连续4年写 入政府工作报告，“十四五” 时期， 将是工业互联网结合
5G、大数据、人工智能等新 一代信息技术，加速推进制造 业转型升级的关键阶段。
2015
2016
2021
2017
2020

## Slide 11: 工业互联网-（1）发展历程
纵观全球各主要国家的工业互联网发展实践，基本形成了一条“政府引导、市场主导、企 业主体、联盟支撑”的发展道路，在技术攻关、产业布局、资本服务等方面，加大产学研用合 作力度，形成合力共同推动工业互联网创新发展的局面。
从国外领先工业互联网企业实践看，德国工业4.0战略以及美国工业互联网都提出了打造一 个平台的重要实践，工业互联网发展的核心载体是工业互联网平台，一方面平台聚集了整个工
业生产制造各个环节的要素信息，掌握住平台就掌握了主动权，另一方面通过平台的建设迭代 能够牵引数据采集、网络接入、安全防护、应用开发等各产业链条协同发展，带动提升平台供 给能力。

## Slide 12: 工业互联网-（1）发展历程
赋能万物 连接未来
美国权威的 IT 咨询机构Gartner 自
2018年开始，针对工业互联网领域，每年 会在全球范围内遴选优秀的平台产品，发 布魔力象限报告《工业互联网魔力象限报 告》，该报告包含了全球工业互联网平台 领先企业，目前国内工业互联网评估公司 中，树根互联技术有限公司的根云工业互 联网平台（ROOTCLOUD），是唯一连续 两年入选Gartner魔力象限报告的中国工业 互联网平台，如图所示。
2020年Gartner工业互联网平台魔力象限

## Slide 13: 工业互联网-（2）核心技术
工业互联网产业联盟在2020年发布的《工业互联网体系架构2.0》中，明确指出：工业互联网的 核心功能原理是基于数据驱动的物理系统与数字空间全面互联与深度协同，以及在此过程中的智能分 析与决策优化。
虽然各国对工业互联网的定义有所区别，但在目标、方向、体系架构等方面可谓异曲同工，均强 调数据与工业的深度融合。在各国的工业互联网参考架构中，数字孪生技术都被作为工业互联网技术 的核心与关键，证明数字孪生在工业互联网应用落地中的核心地位。如图所示。

## Slide 14: CONTENT
工业数字孪生
02

## Slide 15: 工业数字孪生-（1）数字孪生的概念
数字孪生（英文名：Digital Twin） 也被称为数字双胞胎和数字化映射。 概念起源于产品全生命周期管理
（PLM），由美国密歇根大学教授迈
克尔•格里夫斯（Michael Grieves）于
2002年提出，其定义为“数字孪生是 以数字化方式创建物理对象的虚拟实 体，借助历史数据、实时数据以及算 法模型等，模拟、验证、预测、控制物 理实体生命周期过程的技术手段”。
数字孪生应用示意图

## Slide 16: 工业数字孪生 -（1）数字孪生的概念
得益于物联网、大数据、云计算、
人工智能等新一代信息技术的发展， 数字孪生的实施已逐渐普及。现阶段， 数字孪生被广泛应用于航空航天领域、 电力、船舶、城市管理、农业、建筑、制 造、石油天然气、健康医疗、环境保护 等行业。
数字孪生的应用领域

## Slide 17: 工业数字孪生-（1）数字孪生的概念
特别是在工业领域，数字孪生被认为是一 种实现制造信息世界与物理世界交互融合的有效 手段。据IDC预测，到2022年70%的制造商将 使用数字孪生技术进行流程仿真和场景评估，可 见，未来数字孪生技术有望持续在工业界发挥作 用，加快推动工业企业实现数字化转型。
本书内容聚焦于数字孪生在工业领域的应用， 我们称之为工业数字孪生建模与应用，包含对工 业现场进行数字孪生建模，基于物联构建数字孪 生体，以及对数据进行分析计算，搭建工业场景 应用等内容。

## Slide 18: 工业数字孪生-（2）数字孪生的技术特征
物理对象（设备实体）
数字镜像（数字孪生体）
a）实时双向连接
数字孪生是对真实物理产品、设备或过程的实时动态的数据化表示，即数字孪生中 的物理对象和数字空间能够双向映射、动态交互和实时连接，既能通过数字镜像掌握物理 对象的实时状态，也能对物理对象实施控制、下发指令，改变产品的状态。让很多原来由于 物理条件限制、必须依赖于真实的物理实体而无法完成的操作变得触手可及，从而实现对 于产品、设备或过程的相关要素资源的优化，并进一步激发数字化创新。
数据采集上传，
展示实时状态
控制、下发指 令、改变状态
实时双向连接

## Slide 19: 工业数字孪生-（2）数字孪生的技术特征
b）持续
数字孪生和物理对象之间的互动是不间断的，贯穿产品的全生命周期。在一定的程度上 用来可以直接描述它对应实体对象的状态，确保我们对实体对象状态的可见。更重要的是帮 助我们更深入地辨认发生的事件（如质量、故障），理解其原因，并能对未来可能发生的事 件提供预测，从而降低企业进行产品创新、模式创新中的成本、时间及风险，并且持续地推 动产品优化，改善客户体验，极大地驱动了企业创新行为。

## Slide 20: 工业数字孪生-（2）数字孪生的技术特征
c）开放
通过数字孪生收集到的海量数据，单靠企业自身的力量来分析和挖掘其中的价值是不够的， 企业需要将数据对第三方开放，借助外部合作伙伴的力量充分挖掘数字孪生的价值。
d）互联
数字孪生的意义不仅如此，还包括价值链上下游企业间的数据集成以及价值链端到端集成， 本质是全价值链的协同。产品数字孪生作为全价值链的数据中心，其目标是实现全价值链的协同， 因此不仅是要实现上下游企业间的数据集成和数据共享，也要实现上下游企业间的产品协同开发、协 同制造和协同运维等。

## Slide 21: 工业数字孪生-（3）数字孪生与仿真的区别
数字孪生（Digital Twin）
具有资源优化的能力
具备实时双向连接、持续等特征。
通过各种技术手段对物理实体状态进 行感知、诊断和预测，进而优化物理 实体，同时进化自身的数字模型。
数字孪生必需依托并集成其他新技术，
并与传感器共同在线以保证其保真性、
实时性与闭环性，数字孪生对于资源 优化有着更深远的帮助。
VS
传统的仿真（Simulation）
具有资源优化的能力；
通常只是物理实体在数字空间单向 和静态的映射；
仅仅能以离线的方式模拟物理世界；
不具备分析优化功能；
主要用于提升产品设计的效率，降
低物理测试成本。

## Slide 22: CONTENT
工业数字孪生的应用场景
03

## Slide 23: 工业数字孪生的应用场景
工业数字孪生技术，可以应用到工业企业产品全生命周期的各个环节，构建数字化运营的 解决方案，包括智能研发、智能制造、智能销售、智能服务与智能运营。

## Slide 24: 工业数字孪生的应用场景-（1）智能研发
在产品研发阶段，利用数字孪生可以提高设计的准确性，并验证产品在真实环境中的性能。这个阶段的 数字孪生应用主要体现在以下两个方面：
a）数字模型设计和模拟仿真。通过构建一个全三维 标注的产品模型，包括“三维设计模型+产品制造信 息 ( Product Manufacturing Information, PMI )+
关联属性”等，物理产品的几何尺寸、表面粗糙度、 表面处理方法、焊接符号、技术要求、工艺注释及材 料明细表等模拟仿真，一系列可重复、可变参数、可 加速的仿真实验，验证产品在不同外部环境下的性能 和表现，在设计阶段就能验证产品的适应性。

## Slide 25: 工业数字孪生的应用场景-（1）智能研发
b）AI大数据研发。通过构建 设备的全生命周期数字孪生体， 可以采集到海量的设备使用过 程数据，结合设备量产前丰富 的试验测试数据，使用合适的 算法，进行分析和优化。打通 研发、试验、机器使用数据闭 环链路，缩短研发周期，加速 产品创新。
注：本图的说明详见下一页

## Slide 26: 工业数字孪生的应用场景-（1）智能研发
上页PPT图片体现的是三一在借助设备大数据促进产品研发的一个典型案例。这是三一的起重机，起重机的 臂架是非常核心的一个部件，臂架都有他的使用寿命和负载能力设计的，臂架长时间处于满应力工作状态，只 要超载一点就容易产生结构故障，对于安全生产至关重要，每年国内外都会因起重设备在作业中出现故障，造 成大量的人员伤亡事故和经济损失。所以臂架的改良和增强是起重机产品研发中重点关注的部分。
以前，研发人员只能根据一些理论分析和推算，或者实验测试，来改进臂架。臂架分5段，以前往往是每一 段都针对性的加强，比如都用更好的更厚的钢材。这样会导致产品成本上升，同时车辆重量增加后，油耗也会 增加，间接增加了用户使用成本。
而现在，通过数字孪生采集的设备实时工况大数据，研发人员可以统计分析每一段臂架的应力曲线和超载使 用情况，可以分析出，5段臂架中，每一段臂架在实际使用中的应力和负载情况与产品设计值的差异，知道哪节 臂架应力和超载比较厉害，哪些比较合理。从而，在后续产品设计中，针对具体那段臂架进行改良设计，而不 用盲目的对所有臂段都增强。不仅大大降低研发生产成本，更重要的是保证终端客户的安全生产。

## Slide 27: 工业数字孪生的应用场景-（2）智能制造
数字孪生在生产现场的应用非常广 泛，覆盖了人、机、料、法、环各个要 素。具体来说，主要体现在三个方面：
a）生产过程仿真。在产品生产之前就 可以通过虚拟生产的方式来模拟在不同 产品、不同参数、不同外部条件下的生
产过程，实现对产能、效率及可能出现 的生产瓶颈等问题的预判，加速新产品 导入过程的准确性和快速化。

## Slide 28: 工业数字孪生的应用场景-（2）智能制造
b）数字化生产线。将生产阶 段的各种要素，如原材料、设
备、工艺配方和工序要求，通 过数字化的手段集成在一个紧 密协作的生产过程中，并根据 既定的规则自动完成不同条件 组合下的操作，实现自动化的 生产过程。同时，记录生产过 程中的各类数据，为后续的分 析和优化提供可靠的依据。

## Slide 29: 工业数字孪生的应用场景-（2）智能制造
c）关键指标监控和过程能力评估。
通过采集生产线上的各种生产设备的
实时运行数据，实现全部生产过程的 可视化监控，并且通过经验或机器学 习建立关键设备参数、检验指标的监 控策略，对出现违背策略的异常情况 进行及时处理和调整，实现稳定并不 断得到优化的生产过程。

## Slide 30: 工业数字孪生的应用场景-（2）智能制造
例如，三一集团基于树根互联的根云工业 互联网平台（ROOTCLOUD）打造的工厂透 明化管理平台，通过物联采集、视频集成、信 息化系统集成等方式，对生产现场全域进行数 字孪生建模，实物对象覆盖了人、车、设备、 物料、成品、能耗（水、电、油、气）等。
同时，基于数字孪生体的数据，构建了指
标体系，对各个对象进行指标化评价和管理。
为决策管理人员，提供了实时、准确的管理驾 驶舱，提升决策的科学性和效率；为现场管理 人员，提供可视化管理，通过视频叠加数据的 呈现方式，对画面中实物对象（人、车、设备、 物料、成品等）进行精准识别，对生产现场进 行全面透视，提供科学、全面的数字化精益管 理能力，如图所示。

## Slide 31: 工业数字孪生的应用场景-（3）智能销售
例如，三一集团泵送事业部是泵送机生产、 营销与销售核心部门，长期依赖传统人工经验进 行销售预测，难以全面考虑行业季节性、宏观经 济波动等多重影响因素，销售预测准确率较低， 产销协同困难。应用基于AI的大数据销量预测模
型，将传统时间序列预测转化为基于大数据的趋 势项的回归拟合问题，考虑行业季节性、宏观经 济波动的影响，利用机器学习的回归预测中短期 销量，利用统计学的回归预测长期销量。基于产 品销量规律，调整不合理的“行业销量”，包括 月销量和季节性规律。同时，预测行业销量。
在销售领域，可以基于工业数字孪生开展客户洞察与销量预测服务。客户洞察方面，基于设备使用者行为 和设备实时状态数据，精准刻画优质客群，建立二次销售机会。销量预测方面，基于IoT数据、销量数据及政 策因素等多因子的AI大数据市场预测，指导营销策略、产销协同。

## Slide 32: 工业数字孪生的应用场景-（4）智能服务
随着物联网技术的成熟和传感器成本的下降，从大型装备到消费级的很多工业产品，都使用了大量的 传感器来采集产品运行阶段的环境和工作状态，并通过数据分析和优化来减少甚至避免产品的故障，改善 用户对产品的使用体验。在这个阶段中，数字孪生体主要有以下三方面应用：
a）远程监控和预测性维修。通过读取
智能工业产品的传感器或者控制系统的 各种实时参数，构建可视化的远程监控， 并根据采集的历史数据构建层次化的部 件、子系统乃至整个设备的健康指标体 系，使用人工智能实现趋势预测。基于 预测结果，对维修策略、备品/备件的 管理策略进行优化，降低和避免客户因 为非计划停机带来的损失和矛盾。

## Slide 33: 工业数字孪生的应用场景-（4）智能服务 b）优化客户的生产指标。对于需要依赖工业装备来实现生产的客户而言，工业装备来实现生产参数设置的合理 性及在不同生产条件下的适应性决了客户产品的质量等级和交付周期的长短。工业装备厂商可以通过采集海量 数据，构建针对不同应用场景、生产过程的经验模型帮助客户优化参数配置，改善客户的产品质量和生产效率。

## Slide 34: 工业数字孪生的应用场景-（4）智能服务
c）产品使用反馈。通过采集智能 工业产品的实时运行数据，工业 装备厂商可以洞悉客户对产品的 真实需求，不仅能够帮助客户缩 短新产品的导入周期、避免产品 错误使用导致的故障、提高产品 参数配置的准确性，更能够精确 把握客户的需求，从而避免研发 决策失误。

## Slide 35: 工业数字孪生的应用场景-（5）智能运营
赋能万物 连接未来
当产品报废/回收后，该产品数字孪生体包括的所有模型和数据都将成为同种类型产品组历史 数据的一部分进行归档，为下一代产品的设计改进和创新、同类型产品的质量分析及预测、基于物 理的产品仿真模型和分析模型的优化等提供数据支持。
下一代优化产品
下一代优化产品
持续迭代优化产品
产品数字孪生体
归档模型及数据

## Slide 36
体验工业数字孪生建模 >>
项目一 体验工业数字孪生建模
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 37: 课程案例引入
某企业是机械加工的生产企业，近年来管理团队谋求在行业中提高其竞争力，保持优势，拟实施企业的数字
化转型。试点数字化转型的一条自动加工生产线，包含了工业机器人和数控机床，如图所示。
该加工生产线的加工流程关键环节如下：
工序1. 工业机器人从原料仓库抓取毛坯工件，数控机床安全门自动打开；
工序2. 工业机器人将毛坯工件搬运至数控机床的自动夹盘内；
工序3. 夹盘自动夹紧毛坯工件，工业机器人退出；
工序4. 数控机床安全门关闭，并根据工艺流程开始对毛坯工件进行加工； 工序5. 加工完毕，数控机床安全门打开；
工序6. 工业机器人抓取加工完成的成品工件放置在成品仓库。
自动加工生产线不断重复以上各工序过程，对毛坯工件进行加工，直至 原料仓库的毛坯工件加工完毕，完成既定的生产任务。

## Slide 38: 课程案例引入
企业希望通过把以上自动加工生产线进行数字化转型，便于生产信息化管理和生产精益化管理，最终提高生 产效能。经过市场全方位对比分析，最终使用根云工业互联网平台，把整个生产流程进行数字孪生应用。工 业数字孪生与应用工程师需要把整体改造工程拆分为不同的项目分步实施，重点环节如下：
配置可视化监控大屏，实时显示生 产线运行状态和生产情况等信息， 以便对生产线进行监控和分析决策。
（1）设备物联配置
在根云工业互联网平台上， 对接入的设备进行数字孪生 建模；
把工业机器人、数控机床、 网关等设备在根云工业互联 网平台上进行物联接入配置；
（2）数字孪生建模
（3）可视化配置

## Slide 39: 课程案例引入
基于以上案例分步实施过程中的不同工作内容，本书共设置了六个项目。本项目作为工业数字孪生 建模与应用的入门，主要介绍了业互联网和数字孪生技术的基本概念和应用场景，设置了数字孪生 建模初体验的操作任务。学员通过本项目的学习，会对工业数字孪生建模与应用有个基本概念，为 后续项目任务的学习起到铺垫
【知识目标】
了解硬件设备、物模型和物实例的创建流程；
了解硬件与实例的连接方法；
了解验证数据的步骤；
了解可视化应用项目的搭建与发布；
熟悉根云工业数字孪生建模平台的操作界面。
【技能目标】
能用快速体验方式创建硬件设备、网关
模型、设备模型、网关实例、设备实例；
能把硬件与实例进行连接；
能验证数据是否上传成功；
能搭建可视化应用并发布。

## Slide 40: CONTENT
项目说明
01

## Slide 41: 项目说明
该任务的主要目的是为了让学员了解如何使用根云工业数字孪生建模平台。
包括如何创建模型，使用模型来实例化设备实例。将物理设备与虚拟实例相连接，
形成数字镜像。通过虚拟实例的可视化可以展示物理世界中设备的实时状态。整体 流程如图所示：
创建硬 创建网 创建设 创建网 创建设 件设备 关模型 备模型 关实例 备实例
连接硬 件与实 例
验证上 数
可视化 可视化 应用搭 应用发 建 布

## Slide 42: CONTENT
知识准备
02

## Slide 43: 知识准备
在开始实操任务之前，先来了解一下根云工业数字孪生建模平台的操作界面，从最基本的
登录、主页、功能介绍开始。
认识根云工业数字孪生建模平台
首先打开浏览器，在浏 览器地址栏中输入 “https://edu.rootcloud.c
om”，回车后即可进入树根 教育平台官网。在官网首页， 单击“请登录”按钮，进入 登录界面

## Slide 44: 知识准备
认识根云工业数字孪生建模平台
在登录界面输入接收到的“树根教育”账号开通短信的手机号，初始密码默认为“School@123”，单 击【登陆】即可进入到主页界面。注意，如果是第一次登陆会提示重置密码，重置密码后再次使用新密码登 陆即可进入主页界面。
填写登录信息
教育平台主界面

## Slide 45: 知识准备
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
在主页界面，将鼠标放到用户头像上，会看到用户中心选项，包含“单位名称”“个人中心”“修 改密码”“退出登录”等入口；单击“课程”，可以进入到课程列表页面。
主页界面的用户中心操作示意

## Slide 46: 知识准备
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
从【课程】进入后可以看到所有的课程，选中某个课程卡片单击进入，可以学习该
课程卡片对应的课程内容。
进入课程列表界面

## Slide 47: 知识准备
认识根云工业数字孪生建模平台
单击进入课程卡片之后，会
显示课程详情页界面。在课程详 情页界面中，可以单击进入“课 程概述”，查看课程的详细介绍； 可以单击进入“课程目录”，查 看使用课程配套学习资源；可以 单击“硬件设备”“工业数字孪 生建模”“可视化应用”任一按 钮，分别可进入工业数字孪生建 模平台的不同应用模块进行操作 学习。
课程详情页界面
赋能万物 连接未来

## Slide 48: 知识准备
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
在课程详情页界面单击“硬件设备”按钮，可进入硬件设备界面，单击“新增硬件设备”
可以创建一个接入工业数字孪生建模平台的“真实”的物理硬件设备。
硬件设备界面

## Slide 49: 知识准备
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
在课程详情页界面单击“工业数字孪生建模”按钮，可进入工业数字孪生建模界面，通过工业 数字孪生建模可以构建硬件设备的“物模型”（本书的项目二将会对“物模型”进行详细介绍）。
工业数字孪生建模物模型列表界面

## Slide 50: 知识准备
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
通过“物模型”可实例化相应的“物实例”（本书的项目二将会对“物实例”进行
详细介绍），“物实例”即为真实物理世界的硬件实体在虚拟空间的映射。
工业数字孪生建模物实例界面

## Slide 51: 知识准备
可视化应用的项目列表界面
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
在课程详情页界面单击“可视化应用”按钮，可进入可视化应用界面，“可视化应用”可实时、 准确地对设备和产线进行可视化管理。
在可视化应用界面 的项目列表中可以使用 系统自带的模板来创建 可视化界面，也可以根 据自己项目需求个性化 创建。

## Slide 52: 知识准备
赋能万物 连接未来
认识根云工业数字孪生建模平台
在素材管理中，系统已经内置了大量常用界面搭建素材，也支持用户上传自定义的素材。
可视化应用的素材管理界面

## Slide 53: CONTENT
项目实施
03

## Slide 54: 项目实施
1.创建硬件设备
操作步骤1：在课程详情页界面单击“硬件设备”按钮，进入硬件设备界面。
【说明】每个课 程卡片中都有对应的 平台入口，后续可由
任一课程卡片进入需 要练习的模块。

## Slide 55: 项目实施
赋能万物 连接未来
1.创建硬件设备
操作步骤2：在“硬件设备”界面单击“新增硬件设备”创建硬件设备。
【说明】首次启动“硬件设备”来创建设备，“硬件列表”会显示为空。非首次启动创建，
则可查看历史创建模拟硬件列表信息。

## Slide 56: 项目实施
1.创建硬件设备
操作步骤3：在弹出的对话框中，选择“快速体验”，单击“确定”，用快速 体验的方法来创建一个新的硬件设备。

## Slide 57: 项目实施
1.创建硬件设备
操作步骤4 ： 上一步完成后， 系统会跳转到
“新增硬件设备”的基本信息确认界面，可以
使用默认设置信息，也可以修改里面的硬件名 称（本书示例把硬件名称改为了“工业机器人-快 速体验-学员姓名01”）、品牌、型号等信息，单 击“创建”按钮进入下一步。
注意：在本书使用的工业数字孪生建模平台中， 每个单位创建的硬件名称不能同名，故而在使 用过程中，建议单位成员在创建的硬件名称后 加姓名后缀或者统一规定命名规则。如：张某 某创建的第一台工业机器人硬件设备，填写该 设备的硬件名称为“工业机器人硬件-张某某
01”，后续创建的硬件名称类推。下文不再提 示该信息。

## Slide 58: 项目实施
1.创建硬件设备
操作步骤5：如果创建成功，系统会自动进入设备信息页。

## Slide 59: 项目实施
1.创建硬件设备
操作步骤6：在设备信息页单击“返回”或者单击“硬件列表”会进入硬件列表界面， 可以看到创建好的硬件名称及其品牌、型号等信息列表。如果要查看某个硬件的设备 信息页，可以在该列表界面，单击某个硬件在操作列的“查看”按钮。

## Slide 60: 项目实施
2.创建网关模型
操作步骤1：从系统中进入“工业数 字孪生建模”创建网关模型，有2种 操作方法。
第一种操作：在课程详情页，单击
“工业数字孪生建模”按钮进入。
第二种操作：通过系统中当前操作 页面左上角的快速切换入口，选择
“工业数字孪生建模”。

## Slide 61: 项目实施
2.创建网关模型
操作步骤2：在工业数字孪生建模界面，确保左边列表选择的是“物模型”，之后
单击“创建”进入模型创建界面。

## Slide 62: 项目实施
2.创建网关模型
操作步骤3：在模型创建界面选择“网关”并填写
“模型名称”，此时填写的模型名称为“网关模型-
树根学员01”，单击“创建”进入模型信息界面。
注意：在本书使用的工业数字孪生建模平台中，每个 单位创建的物模型（包括网关、设备、复合物）名称 不能同名，故而在使用过程中，建议单位成员在创建 模型时，模型名称后加姓名后缀或者统一规定命名规 则。如：张某某创建第一个网关模型，可以填写该网 关的模型名称为“网关模型-张某某01”，后续创建 的其他模型名称类推。下文不再提示该信息。

## Slide 63: 项目实施
2.创建网关模型
操作步骤4：在模型信息界面单击“发布”按钮，完成创建模型。

## Slide 64: 项目实施
2.创建网关模型
操作步骤5：发布模型后，可以在模型信息界面单击“返回”或者单击“物模型”，
回到物模型列表界面。

## Slide 65: 项目实施
2.创建网关模型
操作步骤6：返回物模型列表界面后，类别选择“网关”，可以看到创建的网关物模 型列表。如果想要查看某个网关物模型具体信息，可以在该界面单击某个模型的操作 列的“查看”按钮。

## Slide 66: 项目实施
3.创建设备模型
操作步骤1：从课程详情页或者从快速切换入口进入物模型列表界面，单击“创建”按钮。

## Slide 67: 项目实施
3.创建设备模型
操作步骤2：在弹出来的界面中，选择“设备”。

## Slide 68: 项目实施
3.创建设备模型
操作步骤3：在弹出来新的创建界面中，单击左侧“快速体验”下的“创建”按钮。

## Slide 69: 项目实施
3.创建设备模型
操作步骤4：在创建设备模型的基本信息 界面中，①联网方式选择“非直连”；
②“ 模型名称” 中， 本书示例填写为
“设备物模型-树根学员01”，③分类需 根据实际要创建的设备来选择，本示例 选择工业机器人类下的“搬运机器人”；
④最后单击“创建”。
【说明】“非直连”指需要借助工业网关 实现设备联网的工业设备类型，“直连”则指 自带通信能力的工业设备，可直接实现联网。

## Slide 70: 项目实施
3.创建设备模型
操作步骤5：创建成功后，会跳转到设备模型信息界面，单击“发布”来完成设备物模型的创建。

## Slide 71: 项目实施
3.创建设备模型
操作步骤6：模型发布后，可以通过单击左侧“物模型”按钮回到物模型列表界面， 类别选择“设备”，可查看创建的设备模型列表。如果想查看某个设备模型的信息， 可以单击该设备模型的操作列的“查看”按钮，进入该模型的模型信息界面。

## Slide 72: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤1：从课程详情界面或者快速切换入口进入“硬件设备”。

## Slide 73: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤2：进入“硬件设备”界面后，单击本任务“2.1创建硬件设备”创建的
“工业机器人-快速体验-学员姓名01”的查看按钮。

## Slide 74: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤3：复制该设备的网关系列号，注册网关实例需用到该网关系列号。

## Slide 75: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤4：从课程详情界面或者快速切换入口进入“工业数字孪生建模”。

## Slide 76: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤5：在工业数字孪生建模界面中，左侧选择“物实例”，单击“注册” 按钮进入实例注册界面。

## Slide 77: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤6：在注册物实例界面的基本信息中，【类型】选择“网关”；在【选择模型】的下拉框中选择 本任务“2.2 创建网关模型”中创建的“网关模型-树根学员01”；【实例名称】输入“网关实例-树根学 员01”；【物标识】粘贴操作步骤3复制的网关系列号，物标识在本书项目三会有详细介绍。
注意：在本书使用的工业数字孪 生建模平台中，每个单位创建的物实 例（包括网关、设备、复合物）的名 称不能同名，故而在使用过程中，建 议单位成员在创建的实例名称后加姓 名后缀或者统一规定命名规则。如： 张某某要创建第一个网关实例，可以 填写该网关的实例名称为“网关实例
-张某某01”。下文不再提示该信息。

## Slide 78: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤7：在注册物实例界面的接入信息中，【认证标识】与【认证秘钥】均单击
“随机生成”，【SIM卡IMSI号】可无需填写。最后单击“注册”按钮。
注意：在实际场景中，通 过三大运营商的SIM卡实现设 备联网的网关或设备，需要填 写SIM卡的IMSI号，本平台联 网方式无需填写。

## Slide 79: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤8：注册成功后，会自动跳到实例信息界面，可单击“返回”进入到物实例 列表界面。

## Slide 80: 项目实施
4.创建网关实例
操作步骤9：进入到工业数字孪生建模的物实例列表界面后，确保左侧列表选择“物实
例”，类别选择的是“网关”即可查看到刚刚创建的网关实例。

## Slide 81: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤1：从课程详情界面或者快速切换入口进入“硬件设备”。

## Slide 82: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤2：进入“硬件设备”界面后，单击本任务“2.1创建硬件设备”创建的“工业 机器人-快速体验-学员姓名01”的查看按钮。

## Slide 83: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤3：复制该设备的设备系列号，注册设备实例需用到该设备系列号。

## Slide 84: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤4：从课程详情界面或者快速切换入口进入“工业数字孪生建模”。

## Slide 85: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤5：在工业数字孪生建模界面中，左侧选择“物实例”，单击“注册”按钮进入
实例注册界面。

## Slide 86: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤6：在注册物实例界面的基本信息中，【类型】选择“设备”；物联方式选择“非直连”； 在【选择模型】的下拉框中选择本任务“2.3创建设备模型”中创建的“设备物模型-树根学员01”；
【实例名称】输入“设备实例-树根学员01”；【物标识】粘贴操作步骤3复制的设备序列号。

## Slide 87: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤7：在注册物实例界面的接入信息中，【关联网关】选择本任务“2.4 创建网关实例” 中创建的“网关实例-树根学员01（WG-1000820-15204）”；【通信标识】是根据前一个 步骤填入的【物标识】自动生成的，无需手动填写。最后单击“注册”按钮。

## Slide 88: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤8：注册成功后，会自动跳到实例信息界面，可单击“返回”回到物实例 列表界面。

## Slide 89: 项目实施
5.创建设备实例
操作步骤9：在物实例列表界面，类别选择“设备”，可查看创建的设备实例列 表。如果要查看某个设备的实例信息，可以单击其在操作列的“查看”按钮。

## Slide 90: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤1：通过课程详情页或者快速切换入口，进入“硬件设备”界面，单击
“工业机器人-快速体验-学员姓名01”操作列的“查看按钮”。

## Slide 91: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤2：进入设备信息页，单击网关右上方的“配置”按钮，进入网关配置界面。

## Slide 92: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤3：首次进入网关配置界面时，会自动填入配置信息，后续进入则不会出现配置 信息，需单击“读取配置”才可进行查看。

## Slide 93: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤4：在网关配置界面单击“点表参数（南向）”可查看对应配置。

## Slide 94: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤5：在网关配置界面单击“连接配置（北向）”可查看对应配置。在本任务中，此处有3个 参数需要修改，分别是“Client ID”“用户名”“密码”。其中“Client ID”和“用户名”均对应 的是物实例的“认证标识”；“密码”对应的是物实例的“认证密钥”。

## Slide 95: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤6：通过课程详情页，打开新的标签页，进入工业数字孪生建模的物实例列表 界面，选择本任务“2.4 创建网关实例”创建的“网关实例-树根学员01”，单击其操 作列的“查看”按钮，进入实例信息界面。

## Slide 96: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤7：进入物实例的信息界面后，单击复制其认证标识。

## Slide 97: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤8：回到操作步骤5的网关配置的“连接配置（北向）”界面，把上一步骤复 制的物实例的认证标识，粘贴到“Client ID”和“用户名”的文本输入框。

## Slide 98: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤9：同样的操作，复制“网关实例-树根学员01”的认证密钥。

## Slide 99: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤10：回到操作步骤5的网关配置的“连接配置（北向）”界面中，把上一步 骤复制的物实例的认证密钥，粘贴到“密码”的文本输入框。最后单击“下发配置” 按钮，即配置网关成功。

## Slide 100: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤11：在网关配置界面单击“点表映射（北向）”可查看对应配置。

## Slide 101: 项目实施
6.连接硬件与实例
操作步骤12：单击“返回”，回到设备信息页。

## Slide 102: 项目实施
7.验证数据是否上传
操作步骤1：在“工业机器人-快速体验-学员姓名01”的设备信息页，单击“启动” 按钮来启动硬件设备。

## Slide 103: 项目实施
7.验证数据是否上传
操作步骤2：设备启动成功后，如下图所示。

## Slide 104: 项目实施
7.验证数据是否上传
操作步骤3：通过课程详情页或者快速切换入口，进入到工业数字孪生建模的物实例列
表界面，可以看到“网关实例-树根学员01”为在线状态，说明网关联网成功。

## Slide 105: 项目实施
7.验证数据是否上传
操作步骤4：切换到物实例的“设备”类别，可以看到“设备实例-树根学员01”
为在线状态，说明设备联网成功。

## Slide 106: 项目实施
7.验证数据是否上传
操作步骤5：单击“设备实例-树根学员01”操作列的“查看”按钮，进入实例信 息界面。

## Slide 107: 项目实施
7.验证数据是否上传
操作步骤6：在实例信息界面，查看“运行工况”，如果有数据且数据有变化， 说明上数成功。

## Slide 108: 项目实施
8.搭建可视化应用
操作步骤1：在课程详情界面单击“可视化应用”进入可视化应用界面，也可以从 快速切换入口进入可视化应用界面。

## Slide 109: 项目实施
8.搭建可视化应用
操作步骤2：在可视化应用界面，单击系统自带的“工业机器人可视化监控”模板
的 图标直接使用该模板。

## Slide 110: 项目实施
注意：在本书使用的工业数字孪生 建模平台中，每个单位创建的可视化 项目的名称不能同名，使用过程中， 建议单位成员在可视化项目名称后加 姓名后缀或者统一规定命名规则。如： 张某某要创建第一个加工生产线的可 视化项目，可以填写该可视化项目名 称为“加工生产线可视化-张某某01”。 下文不再提示该信息。
8.搭建可视化应用
操作步骤3：输入可视化应用的项目名称后，单击“确定”按钮。

## Slide 111: 项目实施
8.搭建可视化应用
操作步骤4：可视化应用项目创建成功后的界面。

## Slide 112: 项目实施
8.搭建可视化应用
操作步骤5：①把可视化界面右侧的“属性”切换到“数据源”；②在本示例中，“模型类型” 选择“设备”；③“物模型”选择“设备物模型-树根学员01”；④“物实例”选择“设备实 例-树根学员01”；具体需根据学员创建的内容来选择；⑤完成后，单击“保存”。本操作是 把可视化项目的数据源进行关联。

## Slide 113: 项目实施
8.搭建可视化应用
操作步骤6：单击可视化项目操作视图左侧的“<”按钮，返回到可视化应用界面。

## Slide 114: 项目实施
8.搭建可视化应用
操作步骤7：回到可视化应用界面后，可以查看创建完成的可视化项目。

## Slide 115: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤1：单击“2.8可视化应用搭建”中创建的项目预览图标，进入预览状态。

## Slide 116: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤2：复制项目在预览状态下的浏览器地址。

## Slide 117: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤3：通过课程详情界面，进入工业数字孪生建模界面。

## Slide 118: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤4：在工业数字孪生建模界面，左侧选择“物模型”，类别选择“设备”，单击
“设备物模型-树根学员01”的“查看”按钮。

## Slide 119: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤5：进入在设备模型信息页，单击“修改模型”进入模型编辑态。

## Slide 120: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤6：单击“可视化应用”右侧的编辑图标。

## Slide 121: 项目实施
操作步骤7：把本任务“2.9 可视化应用发布”的操作步骤2复制的 浏览器地址，复制到弹出的对话框中，并单击“确定”按钮。
9.发布可视化应用

## Slide 122: 项目实施
9.发布可视化应用
操作步骤8：单击页面右上角的“更新发布”，完成可视化应用项目的发布。

## Slide 123: CONTENT
课后练习
04

## Slide 124: 课后练习
请参考本项目的操作步骤，按以下要求独立完成一个智能电表的工业数字孪生 建模及应用项目。
1）通过快速体验方式创建硬件模型、网关模型、设备模型、网关实例、设备实
例，分别命名为“智能电表-姓名”；
2）成功连接硬件与实例；验证数据上传是否成功；
3）搭建并发布可视化应用。

## Slide 125
任务一创建模拟硬件 >>
项目二接入配置物联设备
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 126: 项目引入
数字孪生有实时双向连接的特征，意味着物理设备需要
接入网络，才能实现与数字孪生体之间进行数据双向实时同步。 而设备接入网络的过程及状态，称之为设备物联。
本项目的工作内容是企业生产数字孪生改造工程的第一 步，也就是把加工生产线包含的设备进行设备物联接入，之后 才能进行数字孪生建模工作的开展。
请你思考，作为一名数字孪生建模工程师，设备如何接 入工业数字孪生建模平台？接入平台需要配置哪些信息？

## Slide 127: 项目引入
【知识目标】
了解设备物联的结构；
了解常用的工业通信协议；
了解常用的物联网通讯协议
熟悉物联网关的作用及功能；
熟悉网关连接设备（南向）的主要方式及各自适用场景；
熟悉网关连接网络（北向）的主要方式及各自适用场景。
【技能目标】
能使用工业数字孪生建模平台硬件设备模块完成指定 设备及网关创建与接入配置；
能配置网关南向通道及点表参数，实现网关与硬件设 备数据传输交互；
能配置网关北向连接及点表映射，实现网关与云端平 台数据传输交互；
能下发配置实现网关与设备联通。

## Slide 128: CONTENT
任务说明
01

## Slide 129: 任务说明
本任务要求熟悉工业设备物联接入的主要方式、物联网关的作用及功能，并能使用
工业数字孪生建模平台上的硬件设备模块完成指定设备及网关创建与接入配置。

## Slide 130: CONTENT
知识准备
02

## Slide 131: 知识准备
万物互联，万物皆可数字化
可物联的工业设备
工业是立国之本、强国之基，新中国成立70多年来，中国工业走过了发达国家几百年的工业化历程。根据世 界银行数据，2010年中国制造业增加值超过美国成为第一制造业大国。在工业体系方面，现代的工业体系中，所 有工业门类可以分为39个工业大类，191个中类，525个小类，而中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全 部工业门类的国家。全球500多种主要工业产品当中，中国有220多种工业产品的产量占居全球第一。
而所有工业门类中涉及的生产和非生产设备，都可以进行物联，建立数字孪生体，举例如下：
门类 | 设备
开采设备 | 煤炭、石油等大型开采设备，计量水、电、油、气的仪表等
特种车辆 | 挖掘机、农用机械、消防车、环卫车、消防车、老年代步车
特种设备 | 电梯、起重机械
工业设施 | 污水处理站、空压站
工厂设备 | 工业机器人、机床、注塑机、压力机
仓储物流 | 运输车辆、叉车、AGV小车、立体货架

## Slide 132: 知识准备
设备物联结构
一台设备要实现物联，接入工业互联网平台，整体结构大体上分为三个层次，分别是设备层，网络层
和平台层，如图所示：

## Slide 133
知识准备
设备物联结构

## Slide 134: 知识准备
物联网关介绍
除了一些特别设计加装了网络模组的设备可以直接接入工业互联网平台外，绝大多数工业设备，特别是 老旧设备，都不具备直接联网的基础，这些无法直接联网的设备要实现设备接入工业互联网平台，就需要借 助物联网关。
物联网关就是设备与工业互联网平台之间的桥梁， 它一端连接设备，另一端连接工业互联网平台。物联 网关既能理解“设备的语言”（工控协议），也能把
“设备的语言”翻译成物“联网平台的语言”（物联
网协议）并发送至工业互联网平台，反之亦然。因此 物联网关是设备与工业互联网平台之间实现双向连接 的关键要素。物联网关如图所示。

## Slide 135: 知识准备
物联网关的主要功能
物联网关是一款采用嵌入式硬件的计算机设备，具有多个下行通信接口，用于连接设备，一个或者多个上行网 络接口，用于连接工业互联网平台。行业内，按照上北下南，把连接设备这一侧的接口，称之为南向接口，把连接网 络这一侧的接口称之为北向接口。
物联网关能够实现桥梁作用的关键，就是具有协议转换
功能，这是物联网关最核心最重要的功能。
此外，针对不同的应用场景，物联网关还能有存储功能、 安全管理、设备管理、网关配置、空中升级（OTA）等功能。 随着技术的发展和应用的深入，目前有越来越多的网关具备 数据分析处理功能，也就是边缘计算能力。

## Slide 136: 知识准备
物联网关的主要功能 -（1）协议转换功能
协议转换功能是物联网关能够实现搭建桥梁的关键。设备使用的控制器（如工控机、PLC等）一 般都采用私有的，或专用的工控协议，比如常见的标准工控协议有：Modbus、ProfiBus、OPC UA 和BACnet等，网关与设备连接时，需要对这些协议进行解析。而北向连接互联网，使用的一般是物 联网协议，如MQTT、COAP等协议，网关需要将从设备获取的数据封装为物联网协议所需的数据包 格式，才能发送到工业互联网平台。
标准工控协议（南向）：
Modbus、ProfiBus、OPC UA和BACnet等
物联网协议（北向）：
MQTT、COAP等

## Slide 137: 知识准备
设备
工业互联网平台
工控协议
物联网协议
物联网关的主要功能 -（1）协议转换功能
物联网关类似物联网世界里的“同声传译员”，把“设备的语言”（工控协议）翻译成工业 互联网平台理解的语言（物联网协议），并进行双向数据传输。
反过来，当需要从工业互联网平台向设备下发指令时，物联网关会使用物联网协议与工业互 联网平台通信，接收包含指令信息的数据包，然后将数据包转换为设备控制器使用的工控协议对 应的数据格式，并发送至设备。
“同声传译员”
“设备的语言”
工业互联网
理解的语言
物联网关

## Slide 138: 知识准备
物联网关的主要功能 -（2）数据分析功能
随着工业互联网的发展，海量的设备接入网络，随之而来的，是更加海量的数据源源不断地产生，并上传 到工业互联网平台。这给工业互联网平台产生了很大的挑战，一方面是极大地消耗网络带宽资源；另一方面， 网络连接的不确定因素很多，网络的不稳定性，会导致数据的质量难保证，特别是不可控的时延，会对业务应 用造成很大影响。
当前行业内已经开始将工业互联网平台的部分计算服务，下沉到更靠近数据发生的“边缘设备”上进行， 这就是边缘计算，而物联网关是最轻量级的边缘计算解决方案。目前，一些物联网关具备完成初步的数据处理 和需及时响应的计算任务的能力。物联网关的数据分析功能具有低时延、节约带宽资源、可靠性好、隐私性更 好等优点。

## Slide 139: CONTENT
任务实施
03

## Slide 140: 任务实施
1.新增工业机器人设备
操作步骤1：选择一类工业机器人，了解此类设备基本信息、主要用途等内容。

## Slide 141: 任务实施
1.新增工业机器人设备
操作步骤2：登录树根教育平台，在教育平台首页单击“课程”，进入课程卡片页面。

## Slide 142: 任务实施
1.新增工业机器人设备
操作步骤3：单击任一课程卡片进入详情页面，单击“硬件设备”按钮进入硬件设备界面。

## Slide 143: 任务实施
操作步骤4：单击“新增硬件设备”按钮。
1.新增工业机器人设备

## Slide 144: 任务实施
1.新增工业机器人设备
操作步骤5：在弹出来的对话框中， 选择“自定义新增”，下拉选项 选择“工业机器人”，然后单击
“确定”。
【说明】自定义新增已预置机床、 工业机器人、智能电表等模板以便快 速创建同类型设备。若想从空白创建 设备，则选择“全新创建”。

## Slide 145: 任务实施
【说明】设备序列号与网 关序列号为平台按一定命名 规则随机生成，属设备及网 关唯一编号，为灰色显示， 不支持编辑修改。
1.新增工业机器人设备
操作步骤6：工业机器人模板已预置硬件基本信息，请将硬件名称修改为“工业机器人01-姓名”（注：此处 的“姓名”，表示需学员填写自己的真实姓名，下文不再提示），单击“创建”按钮即可生成工业机器人设 备。

## Slide 146: 任务实施
【说明】设备创建后 默认为“未启动”状态，
网关南北向信号灯显示 屏均为灰色未启动。日 志信息显示设备启动后 各项操作信息及发生时 间。
1.新增工业机器人设备
操作步骤7：创建完成后，系统会自动进入工业机器人信息界面。

## Slide 147: 任务实施
1.新增工业机器人设备
操作步骤8：在设备信息页中，将鼠标移动到各按钮或接口附近，系统会以浮窗的方式出现该按钮
或接口对应的介绍说明。

## Slide 148: 任务实施
2.启动工业机器人设备
操作步骤1：在设备信息页中，单击“启动”按钮完成设备启动。

## Slide 149: 任务实施
操作步骤2：设备状态由“未启动”变为“运行中”后，设备显示屏高亮显示，日志信息显示设备启动
相关信息。
【说明】在本任务中， 日志信息提示：Client
ID，用户名，密码显示
为空。需待项目三完成 网关实例创建获得相应 信息后回填，最终完成 工业机器人接入平台， 才会无此报错信息。
2.启动工业机器人设备

## Slide 150: CONTENT
课后练习
04

## Slide 151: 课后练习
在实际工业现场，为了更全面的了解工业机器人的工况信息，通常会给生产线上的工业机 器人配套一个智能电表作为辅助设备，以便准确的采集电流、电压等数据，为判断设备异常提供 有力支撑。请参考本任务的操作步骤，利用内置好的智能电表模板，在设备硬件中新增一台“智 能电表”设备。
要求1：创建时，在硬件名称中加入自己
的姓名，如“智能电表01-姓名”；
要求2：完成硬件设备的启动，让设备状 态处于“运行中”。

## Slide 152
任务二配置物联网关南向通道>>
项目二接入配置物联设备
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 153: CONTENT
任务说明
01

## Slide 154
任务说明
本任务要求熟悉网关连接设备进行数据采集的主要方式及各自适用场景，能通过硬件设 备模块进行网关南向通道及点表参数配置，能下发配置实现网关与设备联通。网关南向信号 灯由黄转绿，代表网关与设备已联通可进行目标数据采集。

## Slide 155: CONTENT
知识准备
02

## Slide 156: 知识准备
通讯协议：又称通信规程，是指通讯双方对数据传送控制的一种约定。约定中包括对 数据格式，同步方式，传送速度，传送步骤，检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统 一规定， 通信双方必须共同遵守， 它也叫做链路控制规程。常见的工业通讯协议有
Modbus、OPC。
工业通信协议

## Slide 157: 知识准备
OPC（Object Linking and Embedding for Process Control）是一项应用于自动化行业及其他行业 的数据安全交换可互操作性标准。它独立于平台，并确保来自多个厂商的设备之间信息的无缝传输，OPC 基金会负责该标准的开发和维护。
在OPC出现以前，软件开发商需要开发大量的驱动程序来连接各类工控设备。即使设备做了微小改动， 应用程序也可能需要重写。OPC将访问现场设备的方式以标准接口的形式统一提供给客户，使得客户可以 从硬件通信问题中解放出来，专注于软件功能。我们所熟知的OPC规范一般是指OPC Classic，被广泛应 用于各个行业，包括制造业，楼宇自动化，石油和天然气，可再生能源和公用事业等领域。
随着在制造系统以服务为导向架构的引入，如何重新定义架构来确保数据的安全性？这给OPC带来了 新的挑战，也促使OPC基金会创立了新的架构----OPC UA（Unified Architecture），以满足这些需求。
OPC UA将各个OPC Classic规范的所有功能集成到一个可扩展的框架中，独立于平台并且面向服务。
工业通信协议-OPC UA

## Slide 158: 知识准备
工业通信协议-Modbus通讯协议
Modbus 是一种串行通信协议， 是Modicon公司（ 现在的施耐德电气Schneider
Electric）于1979年为使用可编程逻辑控制器（PLC）通信而发表。Modbus已经成为工业
领域通信协议的业界标准，并且现在是工业电子设备之间常用的通信协议。Modbus比其 他通信协议使用的更广泛的主要原因有如下几点：
公开发表并且无版权要求；
Modbus可以支持多种电气接口，如RS-232\485等（串口），还可以在各种
介质上传输，如双绞线、光纤、无线等；
Modbus的帧格式简单，通俗易懂好开发；
可靠性好。

## Slide 159: 知识准备
南向接口用来连接设备，连接的接口类型主要分无线和有线两类：
物联网关南向连接
南向接口
无线接口
有线接口
常见的有ZigBee、LoRA、Wi-Fi、蓝牙等无线
技术的接口。
一般是工控机、PLC等设备控制器上的接口，包 括以太网口、USB、RS232、RS485等有线接口。

## Slide 160: 知识准备
物联网关南向连接
蓝牙是一种短距离（通常小于10米）的无线通信技术，通常用于笔记本电脑、智能手机、车
载系统、无线耳机，以及各种穿戴设备之间进行数据通信。蓝牙的特点 是：短距离、低功耗、低
速率，适合在小范围构建起个人区域网络（PAN, Personal Area Network）。除了在个人穿戴 和消费电子设备上广泛使用以外，蓝牙技术也被用于工业、医疗、汽车等领域，提供设备联网和 诊断的便利。

## Slide 161: 知识准备
物联网关南向连接
LoRa是一种窄带通信技术，它使用了非授权频段。LoRa在组网的时候，不需要运营商的
支持，终端设备通过LoRa网关与局域网或者互联网连接 。LoRa可以用于企业建立广域的私有 无线网络，连接企业场景中的各种物联网设备，设备与网关之间的距离可以达到2公里至10公 里以上。

## Slide 162: 知识准备
物联网关南向连接
Zigbee是一种短距离（10米至近百米）的无线网络技术，适合在室内环境连接终端设备。
Zigbee网络的下层协议遵从IEEE 802.15.4标准，上层协议由Zigbee组织定义规范，实现了传输 安全性，以及应用层对节点之间通信的需求。 Zigbee目前主要应用于工业自动化、楼宇自动化、 仓储与物流、智能家居等包含较多联网设备的场景。

## Slide 163: 知识准备
点表
点表属于自动化控制系统行业用语，是现场设备采集的各种变量点的列表集合。 自动化控制中，也把变量点简称为点，点表大多与设备有关，用于表征系统内各个变 量的使用情况，整个自动化控制系统的建设都是以点表中变量的描述和规定为基础而 建设的。通常每个变量都会有对应的唯一的变量名、设备名、设备地址、寄存器、寄 存器地址等相关内容。

## Slide 164: CONTENT
任务实施
03

## Slide 165: 任务实施
1.整理工业机器人点表
操作步骤：参考工业机器人点表示 例，整理一份在本项目任务一所选 工业机器人的点表信息。
【说明】本表是一份相对完整的工业 机器人点表，在系统中已经预设了部分 采集点，其他采集点需要学员在后续的 实操任务中添加。

## Slide 166: 任务实施
2.网关南向通道配置
操作步骤1：从课程详情页，进入硬件设备界面，单击本项目任务一创建的“工业机器人01-姓 名”操作列的“查看”按钮。

## Slide 167: 任务实施
2.网关南向通道配置
操作步骤2：单击网关图片右上角的“配置”按钮进入网关配置界面。
【说明】工业机器人模板已预设南向通道配置信息供参考，同时支持按照选择的模板或自定义创建的工业设备实际信
息进行相应修改。

## Slide 168: 任务实施
2.网关南向通道配置
配置信息 | 操作方式 | 模板预设信息
工控协议 | 下拉选择 | Modbus TCP
规约 | 自动关联 | Modbus TCP
分类 | 选择 | 工业机器人
远程地址 | 输入 | 192 168 1 10
远程端口 | 输入 | 102
操作步骤3：查看工业机器人的南向通道信息配置，如表所示。
【说明】本书中南向通道信息配置中的“工控协议” 选择工业中常用的Modbus TCP协议，但在实际工业应 用中，需要按照所选设备的工控协议来选择。
规约：与工控协议一一对应，平台会自动带出。 远程端口：服务器所有应用通信都是通过对应的端
口建立的，端口范围是1-65535，window服务器默认远
程管理服务端口是3389，为了增强安全性，一般在机
房进行服务器租用的用户都会修改默认3389端口。
远程地址：通过远程终端登录远程设备或系统所需 要的地址。远程终端地址一般分为专用地址、广播地 址和公用地址。

## Slide 169: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤1：单击“点表参数（南向）”，查看工业机器人模板预置点表参数信息。

## Slide 170: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤2：单击“新增采集点”按钮，添加新的采集点。

## Slide 171: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤3：在弹出来的对话框中，填写内容按照表2-2-3工业机器人点表参数信息进行填写，逐项进行采集点添加， 完成后单击“确定”按钮保存。
参数 名称 | 单 位 | 数 据 类 型 | 寄存 器类 型 | 寄存 器地 址 | 位 偏 移 地 址 | 读 写 要 求 | 数 据 说 明 | 模 拟 规 则 | 频 率 | 数据 设值 | 起 始 值 | 结 束 值 | 步 长
程序 是否 错误 | / | Boo lea n | 数据 寄存 器 | DB1 005. 4 | 0 | 只 读 |  | 回 放 | 40 S | 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,1 | / | / | /
关节 点1马 达电 流 | A | Nu mb er | 数据 寄存 器 | DB1 005. 23 | 4 | 只 读 |  | 随 机 | 5S | / | 0 | 20 0 | /
关节 点6马 达电 流 | A | Nu mb er | 数据 寄存 器 | DB1 005. 30 | 4 | 只 读 |  | 随 机 | 5S | / | 0 | 20 0 | /
故障 复位 | / | Boo lea n | 数据 寄存 器 | DB1 005. 31 | 4 | 读 写 |  | 恒 定 | 5S | 0 | / | / | /
表2-2-3 工业机器人点表参数信息

## Slide 172: 任务实施
【说明】“新增采集点”中的规则类型，频率，数据设值，是用来模拟设备在真实环境运行作
业时，通过网关按一定频率采集指定参数数据情况。有如下补充说明：
①采集点寄存器地址是唯一的，本书提供的寄存器地址均为预设，实际工业应用中，应按照网 关分配的寄存器地址来填写。
②规则类型：恒定，回放，渐变，随机。这些规则类型说明如下：
恒定：为参数固定赋予数据设值中输入的数值。
回放：将数据设值中输入的一系列数值按采集频率顺次循环赋予参数指定数。
渐变：数据设值中录入起始值、结束值及步长，按采集频率从起始值以步长值赋予参数数值， 到结束值后返回起始值开始。
随机：数据设值中录入起始值、结束值，按采集频率在起始与结束值范围内任意赋予参数数值。
③频率：1S，5S，10S，20S等，可根据具体数据要求选择。
3.网关南向点表参数配置

## Slide 173: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤4：完成添 加采集点后，单击 “下发配置”会无法 执行，弹出来“请填
写连接配置（北向） 信息”的报错提示。

## Slide 174: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤5 ： 切换到“ 连接配置（ 北
向）”界面，先自定规则填写“Client
ID”“用户名”“密码”，完成后单击
“下发配
【说明】①“Client ID”和“用户
名”均对应的是物实例的“认证标识”；
“密码”对应的是物实例的“认证密 钥”，需待项目三任务二完成网关实例 创建获得相应信息后回填。
②在网关配置的四个页面中，都会 设置“取消”“读取配置”“下发配置” 按钮，每个页面的这3个按钮，都是对 所有页面生效。

## Slide 175: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤6：下发配置成功后，会弹出来“下发成功”的提示信息。

## Slide 176: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤7：下发过配置之后，再次进入网关配置页面，可看到配置页面是没有内容的，需要 单击“读取配置”才能读取出最近下发的信息。

## Slide 177: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤8：通过单击“读取配置”后显示出最近下发的信息，可以进行查看或修改，并在右上 角显示上一次下发配置的时间戳。

## Slide 178: 任务实施
3.网关南向点表参数配置
操作步骤9：如果需要修改某个采集点的信息，可以单击该采集点的“模拟规则”列中的内容，
在弹出来的“修改采集点”对话框中进行修改。

## Slide 179: 任务实施
【说明】已有的预置采集点参数信息不支持编辑修改。

## Slide 180: CONTENT
课后练习
04

## Slide 181: 课后练习
表2-2-4 点表南向配置
采集点 名称 | 单位 | 数据类型 | 寄存器 类型 | 存器地址 | 偏 移 地 址 | 读 写 要 求 | 数 据 说 明 | 模 拟 规 则 | 频率 | 数据 设值 | 起 始 值 | 结束 值 | 步 长
故障信 号 | / | Boolean | 数据寄 存器 | DB1005.28 | 2 | 只 读 | / | 回 放 | 40s | 0,0,0,0 ,0,0,0, 0,1 | / | / | /
C相有 功功率 | W | Number | 数据寄 存器 | DB1006.8 | 4 | 只 读 | / | 随 机 | 5s | / | 0.5 | 1.5 | /
当前总 有功电 能 | kWh | Number | 数据寄 存器 | DB1006.12 | 4 | 只 读 | / | 渐 变 | 40s | / | 0 | 1000 0000 0 | 1
请根据本任务的操作步骤，完成本项目任务一课后练习中创建的硬件设备“工业机器人02-姓名”的南向配置。
在本项目的任务一课后练习中，创建完成了一个 “智能电表01-姓名” 的硬件设备，请参考本任务的操作步骤，
在已创建的智能电表中完成网关的“南向配置”，包含通道配置（南向）和点表参数（南向）。其中“Client ID” 和“用户名”均对应的是物实例的“认证标识”；“密码”对应的是物实例的“认证密钥”可先按照自定规则填 写。要求如下：
1）参考表2-2-4，在“点表 参数（南向）”中新增下列 点表信息。
2）“下发配置”后网关南 向配置信号灯为“绿色”。

## Slide 182
任务三配置物联网关北向通道 >>
项目二接入配置物联设备
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 183: CONTENT
任务说明
01

## Slide 184: 任务说明
本任务要求熟悉网关连接网络的主要方式及通信协议，能通过硬件设备模块进行网关北向连接及点表映射 配置，以实现网关与云端平台数据传输交互。下发配置后，网关北向信号灯由黄转绿，代表网关与设备已与网 络联通可进行数据传输。

## Slide 185: CONTENT
知识准备
02

## Slide 186: 知识准备
常见的物联网通信协议有：MQTT、AMQP、HTTP、CoAP、LwM2M等，本任务着重介绍MQTT协议。
MQTT是IBM公司在1999年开发的轻量级网络协议，它有以下主要特点 ：
物联网通信协议
的特点
（1）发布-订阅模式
（2）轻量级特性
MQTT协议 （3）低功耗需设计
（4）提供多种服务质量等级
（5）数据安全
物联网场景中，一个传感器数据经常需要发出多个服务或终端执行动作， 而发布-订阅模式，能够非常好的满足这类场景。
MQTT是一个轻量级的网络协议，主要体现在两个方面，一是MQTT消 息采用二进制的编码格式，从而尽量减少需要通过网络传输的数据量； 二是消息的交互流程设计非常简单。
MQTT协议定义了一个Keepalive机制和重复主题特性，能够很好的节约 电量和网络资源。
针对物联网多变的网络环境，MQTT协议提供3种不同的服务质量等级
（QoS，Quality of Service），可以根据场景灵活选择，在不同环境 下保证通信是可靠的。
MQTT协议支持SSL/TLS加密通信方式，同时提供了用户名/密码机制，
对设备连接进行身份验证。

## Slide 187: 知识准备
物联网通信协议
基于以上特点，MQTT协议已经成为物联网系统事实上的网络协议标准。全球 领先的工业互联网平台都不约而同的选择MQTT协议作为设备联网的“第一语言”， 如阿里云、华为云、腾讯云、树根互联的根云工业互联网平台，以及国外微软的
Azure等平台。

## Slide 188: 知识准备
有线连接方式，通过双绞线或者光纤将网关接入网络，稳定性好，受环境 干扰较小。在移动网络信号不稳定或有强烈干扰的封闭空间，或有大量、 高频数据传输时，适合采用有线连接方式接入网络。
代表了无线局域网组网技术，广泛应用于家庭、商业和工业场景中，成为 最主流的联网方式之一。WIFI为建筑物内组网提供了极大的便利，避免了 物理布线和施工，WIFI网络的范围可以小到一个房间的范围，也可以大到 城镇的级别，带宽可从数十Mbps到数百Mbps。
物联网关北向连接
北向接口需要接入互联网，常见连接方式主要有：RJ45以太网口，光纤接口， Wi-Fi，2G/4G、NB-IoT等蜂窝网络模组，卫星联网等。

## Slide 189: 知识准备
我们的智能手机进行数据通信的主要方式是移动蜂窝通信技术，也就是日常 说的“xG”。2G是相对早期的蜂窝通信技术，不过在一些传输数据量不大的 场景中仍有不少采用2G技术的联网设备，比如路灯控制器、冷链运输监测设 备等。目前使用较多的是4G网络，同时5G网络正在建设和推广中，未来5G+ 工业互联网将会带来革命性的创新。
NB-IoT是一种利用移动基站进行通信的窄带低功耗广域网络技术，它使用了 授权的频段，可直接部署于现有的移动通信网络上，需要运营商提供服务和 支持。NB-IoT针对低功耗的、广域范围的、传输数据量小且更新频率也不高 的物联网设备，适合于像路灯、停车、共享单车、物流集装箱、空气监测仪 等各种户外场景。
物联网关北向连接

## Slide 190: 知识准备
卫星联网
通过卫星来连接网络是一种在特殊条件下比较便捷的方式，比如在飞机上、偏远山区或 者大海上。通讯卫星通过地面站与互联网连接起来，卫星手机或者地面接收站点通过卫 星天线连接通讯卫星，进而连接互联网的服务。除了数据通信，当前主流的户外定位也 通过卫星来实现，譬如我们常用的GPS定位，以及北斗卫星定位。
物联网关北向连接

## Slide 191: CONTENT
任务实施
03

## Slide 192: 任务实施
1.网关北向连接配置
操作步骤1：从课程详情页卡片，进入“硬件设备”的硬件列表界面，单击查看本项目任务一 创建的“工业机器人01-姓名”。

## Slide 193: 任务实施
1.网关北向连接配置
操作步骤2：单击网关图片右上角的“配置”按钮进入网关配置界面。

## Slide 194: 任务实施
1.网关北向连接配置
操作步骤3：进入网关配置界面后，单击“读取配置”，获取配置信息。

## Slide 195: 任务实施
操作步骤4：单击选择“连接配 置（北向）”，可以看到上个 任务修改过的连接配置（北向） 信息，也可以根据所选模板或 自定义工业设备进行配置修改。
1.网关北向连接配置

## Slide 196: 任务实施
2.网关北向点表映射配置
操作步骤1：单击选择“点表映射（北向）”，单击“新增采集点”。

## Slide 197: 任务实施
操作步骤2：参考表2-3-1，在“参数名称”的下拉框中选择本项目任务二自定义添加的参数名称。如：选择“程 序是否错误”，输入映射变量“ProgErrorStatus”（此变量名可自定义）。
采集点名称 | 映射变量
程序是否错误 | ProgErrorStatus
关节点1马达 电流 | Joint_1_Current
关节点6马达 电流 | Joint_6_Current
故障复位 | WarningReset
表2-3-1 工业机器人点表映射参考表
【说明】工业机器人模板预置参数默认已完成映射，仅需对自定义创建南向点表参数进行新增北向映射操作。
2.网关北向点表映射配置

## Slide 198: 任务实施
2.网关北向点表映射配置
操作步骤3：单击“下发配置”，保存所做修改。

## Slide 199: 任务实施
3.验证网关南北向配置
操作步骤1：在网关配置页面完成“下发配置”后，返回设备信息页，单击“启动”按钮。
【说明】网关北向由 于需待项目三任务二 创建物实例时，获取 认证标识及认证密钥 ，才能实际完成北向 与平台的联通，因此 目前还是黄色信号灯 。

## Slide 200: 任务实施
3.验证网关南北向配置
操作步骤2：设备启动处于运行时，可单击设备显示屏放大查看各参数及报警实时数据。模板预设参数在 “系统参数”页签查看，报警数据在“报警信息”页签查看，自定义参数在“自定义参数”页签查看。

## Slide 201: CONTENT
课后练习
04

## Slide 202: 课后练习
请根据本任务的操作步骤，完成本项目任务一课后练习中创建的硬件设备“工 业机器人02-姓名”的北向配置。
在本项目的任务二课后练习中，完成了“智能电表01-姓名”网关的南向配置，请参 考本任务的操作步骤，完成该设备网关的“北向配置”，包含连接配置（北向）和点 表映射（北向）。要求如下：
1）参考表2-3-2，在“点表映射
（北向）”新增如下采集点。
2）完成后单击“下发配置”，页 面显示下发配置成功。启动智能电 表，南向指示灯显示为绿色。
表2-3-2 点表南向配置
采集点名称 | 映射变量
故障信号 | warningSignal
C相有功功率 | Pc
当前总有功电能 | EPP

## Slide 203
任务一创建工业设备的物模型 >>
项目三构建初级工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 204: 项目引入
在上个项目中，完成了设备的的物联接入配置，本项目就需要在根云 工业数字孪生建模平台上完成设备和网关的数字建模，并注册设备和网关 的物实例，之后才能执行下一步工作的开展。
本项目基于单个设备的数字孪生模型构建展开任务，包括配置单个设 备的物模型属性、报警和指令，然后注册设备及网关实例，并基于硬件设 备对模型进行数据采集验证，最终完成单台工业设备的数字孪生模型构建。
请你思考，作为一名数字孪生建模工程师，应当怎样基于设备本身的 属性及网关可采集的数据，完成单台工业设备的数字孪生建模？如何实现 数据的双向流通？

## Slide 205: 项目引入
【知识目标】
了解物模型的概念和作用；
了解物实例的概念；
了解关联实体设备与物实例的方法；
了解常见的工业设备报警；
了解常见物模型报警规则操作符；
了解常见的工业设备指令；
熟悉物模型的属性、报警和指令的含义；
熟悉物模型的值、操作方式和数据类型；
熟悉物标识、认证标识、认证密钥的作用；
熟悉物模型报警的作用；
熟悉物模型指令的作用。
【技能目标】
能在工业互联网平台建立设备及物联网关的物模型，并为 设备物模型增加属性；
能在平台注册与设备实体一一对应的网关物实例及设备物
实例；
能完成模拟硬件的网关配置，实现设备实体与平台的连接；
能验证设备的实时数据是否可成功上传至平台；
能根据工业现场及设备要求配置报警规则，在机器人实例 中完成报警验证；
能在已创建的工业机器人物模型中添加指令，并在机器人
实例中完成指令验证。

## Slide 206: CONTENT
任务说明
01

## Slide 207: 任务说明
本任务要求参考工业数字孪生建模平台提供的属性模板为基础，基于项目二创建的 工业机器人及其点表，以及在基础点表之上派生出的一些关键属性，如设备开机时长、 作业效率如何等这些设备管理者关心的统计数据，在平台建立该设备及物联网关的物模 型，并为设备物模型增加属性，完成工业机器人物模型的定义。任务实施流程如图所示：
创建工业机器人网 关模型
创建工业机器人设 备模型
配置物模型的原生 属性

## Slide 208: CONTENT
知识准备
02

## Slide 209: 知识准备
想象这样一个场景，如果你要在一个生产车间推行数字孪生技术，希望利用网络远程掌握车间里每台机器 人的工作状态，并且远程控制它开关。这时候软件开发人员，就需要逐一对接每一台机器人的接口和控制指令， 而车间往往有较多机器人，且型号或品牌不同，这会导致开发工作量巨大，扩展起来非常麻烦。
物模型的作用之一就是用来解决这个问题的，物模型是对一类设备的抽象数字化描述，这里面就包含对设 备控制指令的封装，这样应用开发人员对这一类设备的控制操作，就可以基于物模型实现统一的调用和实现， 而不需要针对每台设备逐一开发实现。
物模型的概念

## Slide 210: 知识准备
物模型的概念
物模型是对物理世界实体的抽象，是对物理实体的数字化描述，是物理实体在数字世界中对应的数字 模型。而所谓“抽象”，就是要提取出设备的共同特征，形成模型。物模型通过属性、报警、指令三个维 度来描述一个物理实体。简而言之，物模型是使用计算机可以理解的语言，描述清楚物理世界的实物是什 么、能做什么，以及可以提供哪些信息。
当一个设备的物模型，集
成了物理实体的各类数据，那 就是物理实体的忠实映射。在 物理实体的整个生命周期中， 它会和实体一起进化，积累各 种信息和知识，并且促进物理 实体的优化，这样的物模型就 是物理实体的数字孪生模型。
，
类型 | 说明
属性 | 设备可读取和设置的参数。一般用于描述设备运行时的状态， 如工业机器人的当前每个轴的角度、速度值等。
报警 | 设备运行时，产生的事件。例如，设备发生故障或超温告警等 报警也可以在物模型中基于属性值，通过配置规则来触发。
指令 | 设备可被外部下发的操作，例如，设备的开关机操作，故障复 位，或者工艺设置等。

## Slide 211: 知识准备
物模型的属性
物模型的属性是一组用于描述设备的状态的参数，物模型的属性包括但不限于：
基本信息 | 工业设备的品牌、型号、序列号等
设备状态 | 设备在物理世界的状态，如开机、关机、待机、作业、故障停机等
实时工况 | 设备的电流、电压、温度、振动等
衍生业务指标 | 设备在生产过程中衍生出的开机率、作业率、瓶颈率、冗余率等
可见“属性”的范围非常广泛，几乎可以囊括设备的方方面面。

## Slide 212: 知识准备
物模型的属性 -（1）物模型属性的值
确定好物模型的属性后，这些属性的数据如果获取？根云工业数字孪生建模平台支 持3种属性值来源方式：
属性值来源 | 说明
连接变量 | 指可从设备直接采集到的属性，通常是通过网关采集设备数据并上传。一般 适用于设备自身的属性，如温度、电流、电压等。
规则指定 | 利用规则表达式，对已有的属性进行处理运算，从而得到新的衍生属性值， 一般适用于偏业务指标的属性，如开机率、作业率等。
手动写值 | 通过直接赋值或直接定义规定属性值，如设备品牌、设备型号等。

## Slide 213: 知识准备
属性分类 | 含义
原生属性 | 属性值来源为“连接变量”的属性，即直接从实体设备采集的 数据
派生属性 | 属性值来源为“规则指定”的属性，即通过从设备采集的数据 进行计算加工得到的数据。
表3-1-2 物模型的属性分类
物模型的属性 -（1）物模型属性的值
在根云工业数字孪生建模平台中，基于物模型属性值来源不同，我们可以将属性 分为原生属性与派生属性两大类，如表3-1-2所示。在本项目的实操任务中，我们 将主要学习“原生属性”，“派生属性”将在下一个项目中学习。

## Slide 214: 知识准备
类型 | 含义 | 示例
读写 | 可在设备运行工况处查看数据变化， 也可以利用指令对设备数据进行改值 处理。 | 如：设备控制开关，不仅需要通过该属性，了解 设备开关状态，也会存在通过指令控制设备开关 的应用场景。
只读 | 只可以在设备实例运行工况处查看数 据变化。 | 如：电流电压等设备运行中产生数据的属性，只 能采集查看，无法对其下发指令进行修改操作。
只写 | 不可查看运行工况，只可以在实例指 令处对数据进行改值处理。 | 如：故障复位操作本身不会产生数据，但需要通 过该属性，进行指令下发操作，完成故障复位。
表3-1-3 物模型属性的操作类型
物模型的属性 -（2）物模型属性的操作类型
根据具体的需要，可以对不同的属性设置或限制不同的操作方式，在根云工业数字孪生建模平台
中对属性设置以下3类不同操作类型，如表3-1-3所示：

## Slide 215: 知识准备
数据类型 | 说明
字符串型（String） | 由字母、数字、标点符号和空格组成的字符串类型，如设备的位置。
浮点型（Float） | 精度为浮点型的属性，如电压的值24.0v、电流34.5mA。
布尔型（Boolean） | 非真即假的二值型变量，只有true和false两个值，如开关功能只有开、 关两种状态，在数据传输时通常以0/1的形式，一般0代表false，1代表 true。
整数型（Integer） | 整数数据类型，如停机设备台数只能是整数。
枚举型（Enum） | 自定义的有限集合值。例如，设备三色灯的颜色有红色、黄色、绿色。
物模型的属性 -（3）物模型属性的数据类型
和编程语言一样，作为一种模型语言，物模型的数据也有不同的数据类型，在根云工业数字孪生建模平
台，物模型的数据类型主要包括如下：

## Slide 216: CONTENT
任务实施
03

## Slide 217: 任务实施
物模型作为物理世界实体的抽象，不同类型的实体通常会基于自身的特征属性 抽象出单独的物模型，本书中的“硬件设备”模拟了在现实中由工业设备及帮助设备 联网的工业网关两个实体组成的共同体，因此在创建物模型时，也需要分别创建设备 与网关的物模型。

## Slide 218: 任务实施
1.创建工业机器人网关物模型
操作步骤1：由根云工业数字孪生建模平台对应的课程卡片，进入“工业数字孪生建模”模块。

## Slide 219: 任务实施
1.创建工业机器人网关物模型
操作步骤2：选择左侧菜单栏“物模型”，单击创建，开始物模型的创建

## Slide 220: 任务实施
1.创建工业机器人网关物模型
操作步骤3：在自动跳转的基本信息页面中，选择“网关”类型，编辑模型名称“机器人网关 模型01-姓名”，单击“创建”按钮，进入网关模型配置页。

## Slide 221: 任务实施
1.创建工业机器人网关物模型
操作步骤4：在网关模型配置页，单击“发布”，完成机器人网关物模型的创建。
【说明】网关物模型可以自定义配置，但不是本书重点内容，故不展开描述。

## Slide 222: 任务实施
2.创建工业机器人设备物模型
操作步骤1：进入工业数字孪生建模平台的物模型列表界面，单击创建进入物模型创建界面。

## Slide 223: 任务实施
2.创建工业机器人设备物模型
操作步骤2：在弹出来的物模型创建的基本信息界面中，选择“设备”。

## Slide 224: 任务实施
2.创建工业机器人设备物模型
操作步骤3：在根云工业数字孪生建模平台，有两种设备物模型的创建方式，分别为基于模板创建
和自定义创建。本任务选择基于模板创建的方式。

## Slide 225: 任务实施
①基于模板创建：为了方便大家学习操作，系统内置了一些 设备物模型的模板，可以选择基于对应设备的物模型模板直 接创建，完成基本信息填写。
【说明】基于模板创建的模型，系统自带一部分常规属性。
2.创建工业机器人设备物模型
②自定义创建：在创建界面，类型选择“设备”；物
联方式选择“非直连”；模型名称“工业机器人模型 01-姓名”；分类选择“工业机器人/搬运机器人”； 最后单击创建，进入设备模型配置页，完成创建。

## Slide 226: 任务实施
3.添加物模型原生属性并发布
操作步骤1：完成了工业机器人模型的创建后，会跳转到模型信息界面，单击“添加属性”按钮，开始配置 模型属性。
【说明】基于系统 内置模板创建的物 模型，已内置对应 硬件设备中的设备 点表信息，注意： 不包括自定义新增 的采集点信息，需 要对应自定义添加 属性。

## Slide 227: 任务实施
3.添加物模型原生属性并发布
操作步骤2：在弹出来的对话框中，参考表3-1-4，填写自定义属性 的基本信息及属性值定义，完成后单击“确定”按钮保存。
属性名 称 | 属性ID | 数据类型 | 读写 操作 设置 | 属性 值来 源 | 连接变量 | 取 值 范 围 | 小数 点位 | 历史 数据 保存 方式 | 工 程 单 位
程序是 否错误 | ProgError Status | Boolean | 只读 | 连接 变量 | ProgErrorSt atus | / | / | 全部 保存 | /
关节点 1马达 电流 | Joint 1 _Current | Number | 只读 | 连接 变量 | Joint 1 Current | / | 保留2 位 | 全部 保存 | A
关节点 6马达 电流 | Joint 6 _Current | Number | 只读 | 连接 变量 | Joint 6 Current | / | 保留2 位 | 全部 保存 | A
故障复 位 | WarningR eset | Boolean | 读写 | 连接 变量 | WarningRe set | / | / | 全部 保存 | /
表3-1-4 工业机器人物模型原生属性模板

## Slide 228: 任务实施
3.添加物模型原生属性并发布
【说明】①原生属性均为可直接从设备采集到的参数，因此属性值来源默认为“连接变量”，
并在属性标签中添加“原生属性”标签。
②为了方便识别和管理，物模型属性的配置与设备采集点表信息一般有对应关系，具体对应如 下表3-1-5所示：
设备物模型属性c | 设备采集点映射点表（北向）
属性名称 | 参数名称
属性ID | 映射变量
数据类型 | 数据类型
读写操作设置 | 读写要求
连接变量 | 映射变量
表3-1-5 物模型属性的配置与设备采集点表信息对应

## Slide 229: 任务实施
3.添加物模型原生属性并发布
操作步骤3 ： 按照表3-1-4 提供的模板， 依次完成“ 关节点1 马达电流”、“ 关节点6 马达电 流”“故障复位”属性的添加。

## Slide 230: 任务实施
3.添加物模型原生属性并发布
操作步骤4：完成物模型属性的添加后，单击“发布”，完成工业机器人物模型的创建。

## Slide 231: CONTENT
课后练习
04

## Slide 232: 课后练习
1. 请根据本任务的操作步骤，完成项目二课后练习中创建的“工业机器人02-姓名”的物模型创 建，包含工业机器人设备模型及其网关模型，并参考表3-1-4，为工业机器人模型添加原生属性。
（注：设备模型名称可设置为“工业机器人模型02-姓名”，网关模型名称可设置为“工业机器 人网关模型02-姓名”）

## Slide 233: 课后练习
1. 请根据本任务的操作步骤，完成项目二课后练习中创建的“工业机器人02-姓名”的 物模型创建，包含工业机器人设备模型及其网关模型，并参考表3-1-4，为工业机器人模型 添加原生属性。（注：设备模型名称可设置为“工业机器人模型02-姓名”，网关模型名称 可设置为“工业机器人网关模型02-姓名”）

## Slide 234: 课后练习
属性名称 | 属性ID | 数据类型 | 读写 操作 设置 | 属性值来源 | 连接变量 | 取 值 范 围 | 小数 点位 | 历史 数据 保存 方式 | 工程 单位
故障信号 | warningSignal | Boolean | 只读 | 连接变量 | warningSignal | / | / | 全部 保存 | /
C相有功功率 | Pc | Number | 只读 | 连接变量 | Pc | / | 保留 2位 | 全部 保存 | W
当前总有功电能 | EPP | Number | 只读 | 连接变量 | EPP | / | 保留 2位 | 全部 保存 | kWh
表3-1-6 电表自定义属性参考

## Slide 235
任务二注册工业设备的物实例 >>
项目三构建初级工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 236: CONTENT
任务说明
01

## Slide 237: 任务说明
在本项目任务一中，我们已经以工业机器人为例，通过抽象其设备实物的共同特征，完成了设 备物模型及其网关物模型的创建，但它并未与物理世界设备实物一一对应和连接在一起。因此本任 务需要把物模型与物理世界设备实物进行对应和连接。
本任务要求基于本项目任务一创建的工业机器人及其网关物模型，在平台注册与设备实体一一
对应的网关物实例及设备物实例，并同步完成项目二中硬件设备的网关配置，实现设备实体与平台 的连接，验证设备的实时数据是否可以成功上传至平台。任务实施流程如图所示：
注册工业机器人和网关
对应的物实例
完成对应硬件设备中的
工业机器人的网关配置
验证模拟工业机器人的 实时数据是否成功上传 到平台

## Slide 238: CONTENT
知识准备
02

## Slide 239: 物实例的概念
赋能万物 连接未来
知识准备
在本项目任务一中我们介绍了“物模型”的概念，即提取出不同品牌或不同型号的设备的共同特征，从 而形成模型，以方便应用开发或控制操作。而基于物模型生成的与实体设备一一对应的数字孪生体，我们就 将它称之为“物实例”。
物实例就是物模型的实例化。根据实际情况需要，一个物模型可以注册一个或多个实例。比如，每台工 业机器人都可以根据设备的特性创建一个物模型，然后在平台注册对应的物实例；而在一个汽车喷涂车间， 每个工位的喷涂机器人可能基本功能和工作相差不大，就可以基于同一个物模型分别注册对应的物实例。
与实体设备 一一对应
一个物模型可以注 册一个或多个实例
……

## Slide 240: 知识准备
物实例的概念
只有注册与实体设备一一对应的物实例后，才能将实体设备与平台进行连接，让用 户可以利用平台，在云端对相应实体设备进⾏远程控制和工况管理等操作。同时，物实 例即为具体实体设备映射的数字设备，物理设备全生命周期的数据，都通过物联采集到 云端与物实例关联存储，这种与物理设备实时双向链接，与物理设备持续保持数据同步 的物实例，即为设备的数字孪生体。
双向链接

## Slide 241: 知识准备
实体设备与物实例的关联
物实例是与物理设备一一对应的数字实例，那么物理设备通过物联接入到数字孪生建模平台，平 台如何得知物实例对应的是哪台实体设备？ 这里就需要回到之前项目二网关配置时没有填写的
ClientID、用户及密码，了解注册物实例时需要填写的“物标识”、“认证标识”、“认证密钥”是什 么？
（1）物标识的概念
物标识是物理实体设备在 根云工业数字孪生建模平台的 唯一标识，用于识别在平台上 注册的不同实体设备的物实例。 根云工业数字孪生建模平台中 物标识的填写界面如图所示。

## Slide 242: 知识准备
实体设备与物实例的关联
（2）认证标识和认证密钥
如果把物标识比喻成实体设备的“身
份证号码”，那么认证标识和认证密钥组 成的认证信息就是工业互联网平台提供的
“门禁卡”，在工业数字孪生建模平台上， 认证标识和认证密钥的填写界面如图所示。
并非所有成功联网并用MQTT协议传输数据的设备都可以将其数据上传至工业互联网平台，还 需要在网关配置中填上该物实例的认证标识及认证密钥。拥有平台提供的“门禁卡”，配合物标识， 双重校验，来保证实体设备及其实时数据与平台上物实例及工况数据一一对应的关系。这个认证环 节保证了物实例的数据与物理设备数据的准确对应，同时也是工业互联网安全的重要组成环节。

## Slide 243: 知识准备
实体设备与物实例的关联
通常先在平台上随机生成属于该物实例的认证标识和认证密钥后，再完成硬件设备 中的网关北向配置，一个认证信息仅能配置一次。
值得注意的是，由于物实例是平台中的数字孪生体，是虚拟数据实体，因此可以通
过改变平台中物实例的物标识及认证信息，来改变物实例与实体设备的一一对应关系。 这意味着，一旦修改物实例的物标识，并使物标识对应的实体设备的网关配置认证信息 与实例一致，物实例就与新的实体设备建立了一一对应的关系。

## Slide 244: CONTENT
任务实施
03

## Slide 245: 任务实施
1.注册网关物实例
操作步骤1：由根云工业数字孪生建模平台的任一课程卡片，进入“工业数字孪生建模”，选择左侧菜单栏 的“物实例”，单击“注册”按钮。
【说明】由于非直连设备的数字孪生建模包含网关与设备两部分，在注册设备实例时需要关联绑定对应 的网关实例，因此我们需要先注册网关实例。

## Slide 246: 任务实施
1.注册网关物实例
操作步骤2：跳转到注册物实例界面，编辑实例基 本信息。①类型选择“网关”；②模型选择在本 项目任务一创建的“工业机器人网关模型01-姓 名”；③实例名称为“工业机器人网关实例01-姓 名”；④物标识使用项目二任务一创建的“工业 机器人01-姓名”的网关序列号；⑤单击“随机生 成”按钮生成认证标识；⑥单击“随机生成”按 钮来生成认证密钥；⑦单击“注册”按钮完成网 关实例的注册。
【说明】在实际场景中，通过三大运营商的
SIM卡实现设备联网的网关或设备，需要填写SIM 卡的IMSI号，本平台联网方式无需填写。

## Slide 247: 任务实施
1.注册网关物实例
操作步骤3：注册成功后，跳转到网关实例信息界面，可以查看该实例的信息。该页面中的认证标识 和认证密钥在“3.3 完善网关配置并验证”的操作步骤3中需要用到。

## Slide 248: 任务实施
2.注册设备物实例
操作步骤1：返回物实例列表界面，单击“注册”按钮。

## Slide 249: 任务实施
2.注册设备物实例
操作步骤2：跳转到注册物实例界面，编辑实例 基本信息。①类型选择“设备”；②物联方式 选择“非直连”③模型选择在本项目任务一创 建的“工业机器人模型01-姓名”；④实例名称 为“工业机器人实例01-姓名”；⑤物标识使用 项目二任务一创建的“工业机器人01-姓名”的 设备序列号；⑥关联网关为本任务“3.1 注册 网关物实例”注册的“工业机器人网关实例01- 姓名”；⑦通讯标识会根据物标识自动生成；
⑧单击“注册”按钮完成网关实例的注册。
【说明】通讯标识是用来识别网关下非直连设
备的通讯数据

## Slide 250: 任务实施
2.注册设备物实例
操作步骤3：注册成功后，会跳转到设备实例信息界面，可以查看该实例的相关信息。

## Slide 251: 任务实施
3.完善网关配置并验证
操作步骤1：从课程详情页或者快速切换入口，进入硬件列表界面，选择项目二任务一创建的“工业机器 人01-姓名”，单击其操作列的“查看”按钮。

## Slide 252: 任务实施
3.完善网关配置并验证
操作步骤2：进入到设备信息页，单击“配置”按钮，进入网关配置页。

## Slide 253: 任务实施
3.完善网关配置并验证
操作步骤3：在网关配置页，选择“连接 配置（北向）”，单击“读取配置”。把
本任务“3.1 注册网关物实例”中的“工 业机器人网关实例01-姓名”的认证标识 和 认 证 密 钥 ， 分 别 填 入 “ Client
ID”“用户名”和“密码”中。其中认证
标识对应“Client ID”“用户名”，认 证密钥对应“密码”。完成后，单击“下 发配置”按钮。
【说明】认证信息在创建网关实例时 随机生成，具有唯一性，填写时确保已生 成的认证信息与网关北向配置对应的信息 保持一致。

## Slide 254: 任务实施
3.完善网关配置并验证
操作步骤4：下发配置后，返回到硬件设备信息页。在设备信息页，单击“启动”按钮，检查网关的
信号灯，若均已变为绿色，说明网关配置成功。
【说明】若是在设
备启动状态编辑网关 配置， 下发配置后信 号灯没有变绿， 可以 先“ 停止” 再“ 启 动”， 即重启设备的 意义， 信息页下方的 日志信息可辅助验证。

## Slide 255: 任务实施
4.验证硬件联网与数据
操作步骤1：进入工业数字孪生建模的物实例列表界面，分别检查网关与设备中，对应注册的网关实例与设 备实例状态是否为“在线”。

## Slide 256: 任务实施
操作步骤2：查看“工业机器人实例01-姓名”的实例信息页，首先确定运行工况中已有数据更新；然后以数据 时间戳为标准，对照检查硬件设备中的“工业机器人01-姓名”日志信息中同一时间戳的数据，如果相同，则 说明硬件的数字孪生建模成功。
4.验证硬件联网与数据
【说明】由于在创建硬件设备-新增采集点时，采集点模拟数据设置了频率；模拟硬件在网关配置的“连接 配置（北向）”也设置了上传频率；建模实例中运行工况更新还有自身的更新频率，因此直接对比运行工况的 数据与硬件设备显示屏上的数据，可能会存在偏差。

## Slide 257: CONTENT
课后练习
04

## Slide 258: 课后练习
请参考本任务的实操步骤，完成本项目任务一课后练习中创建的“工业机器人模型02-姓 名”“工业机器人网关模型02-姓名”的物实例注册。
为了完成智能电表的数字孪生建模，已经在本项目任务一的课后练习中完成了智能电表及其网
关的物模型创建，请参考本任务的实操步骤，基于本项目任务一的课后练习创建的物模型，注册 对应的网关及电表实例，并完成网关配置，验证数据是否上传成功。要求如下：
1）注册智能电表网关的物实例；
2）根据网关物实例获取的信息完成网关配置；
3）注册智能电表的物实例，并关联网关物实例；
4）以数据时间戳为准，电表实例中的运行工况数据与硬件设备日志的上报数据一致。

## Slide 259
任务三设置工业设备数字孪生模型的报警 >>
项目三构建初级工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 260: CONTENT
任务说明
01

## Slide 261: 任务说明
通过本项目前两个任务，已成功地在根云工业数字孪生建模平台完成了一台工业机器人的数字孪生建模， 并通过网关实现了网络连接和实时数据采集。但想要完整的定义一个实体设备的物模型，仅有物模型的属性 是不够的，在工业设备的运行过程中，会出现电流电压异常、硬件故障等很多现场情况，如果希望及时发现 并处理解决这些问题，就需要利用报警。
本任务要求以根云工业数字孪生建模平台提供的报警属性模板为基础，在本项目任务一创建的工业机器人 物模型中，根据工业现场及设备要求配置报警规则，在机器人实例中完成报警验证。

## Slide 262: CONTENT
知识准备
02

## Slide 263: 知识准备
物模型的报警
传统工业设备运维方式：
人工巡点检，定时定点检查产线、单台设备 及厂内仪表等运行情况
缺点：
滞后、耗时耗力
通过设备自身的故障信号灯，当故障信号灯 亮时尽快赶到现场进行维修保养
如挖掘机、压路机等在厂外作业的工业设备一旦出现故障，车主为了不耽误工作计划，通常 都会就近尽快处理，因此过去对于厂外设备的制造厂商而言，想第一时间了解设备故障情况，提 供售后服务或收集故障信息用于产品研发优化几乎是不可能的事。

## Slide 264: 知识准备
物模型的报警
数字孪生技术：
进入工业互联网时代后，利用数字孪生技术，当工业机器人在运行过程中，出现电机温度过高、低 电压的情况，或者发生了硬件故障，那么联网的设备就可以将这些故障信息发送出去，通知厂家及时处 理。
这类由产品设备在运行过程中产生的信息、告警和故障等，就可以通过在平台设置报警规则，从而
实现报警。随着工业系统的大型化和复杂化，除了被监控的参数外，通常也需要了解和掌握相关的其他 参数信息，因此报警可以包含多个输出参数。
值得注意的是，报警不同于属性，报警是通过设备上报的数据生成的，平台通过设置报警规则，从
设备采集的属性数据触发报警。
故障
信息
电机温度过高
低电压
硬件故障
运行中的工业机器人
…
通知 厂家 处理

## Slide 265: 知识准备
常见工业设备的报警
想利用好数字孪生技术，完善实体设备物模型的报警配置，就需要了解并且可以明确区分好设备故 障、异常、事故等不同状态，这要求要对工业设备的性能非常了解，同时积累和沉淀丰富的工业现场经 验和专业技术（know-how）知识，这并非是速成的能力。这里简单介绍以下几种常见的工业设备报警 及分类，帮助大家更好理解。
（1）由于设备和零件老化带来的损坏报警
工业设备的建造工序多、结构复杂，对于许多企业来说，如此高造价的工业设备，虽然有效提高了
生产效率，也在无形中加重了生产成本。这就造成了许多企业中工业设备的使用超负荷，并且有不少企 业忽略了对工业设备的定期检修和保养，甚至一些已经质量严重不达标的工业设备还继续在生产中违规 使用。这样由于运动部件磨损，在某一时刻超过极限值就会引起故障报警。
（2）由于设备参数异常导致的预警提示
由于工业设备的复杂性，很多零件老化或部件磨损触发的报警可能会直接导致设备急停宕机。因此， 很多有经验的维修工程师会通过观察设备的一些关键参数，并由此判断设备的健康程度或关键零部件性 能，一旦超过经验沉淀所划定的合规阈值就会触发报警提示，如电机温度过高、工业机器人电流电压数 据异常等情况，提前停机检修维护。

## Slide 266: 知识准备
常见工业设备的报警
（3）由于软件错误产生的故障报警
工业设备是一个相当复杂的生产机械，其集成化程度很高，尤其是近些年广泛应用的自动化设备， 如工业机器人、数控机床等，其重要的构成部分就是软件程序，只有将产品生产的过程进行细致的程 序设置，才能保证产品的质量以及生产的流程的顺利和高效。
（4）由于操作不当造成的故障报警
除去设备本身与集成系统外，在设备的使用过程中，人为操作不当也是设备产生故障报警的原因 之一，对于很多工业设备或制造工序，人为操作是实现设备功能的必然环节。因此，失误很难避免。 产生人为操作不当的原因有很多，例如，机床电气设备的选用不当，即所选设备与产品的生产属性不 符，从而使设备产生了较大的不适性甚至产生故障。此外，还有很大一部分原因来自于技术人员的专
业性不足，对于工业设备没有充分的了解，或者图方便滥用工业原材料，造成成本浪费，例如焊接时 滥用保护气打扫工位。

## Slide 267: 知识准备
（1）==：等于，同常见数学计算中的“=”。
（2）!=：不等于，同常见数学计算中的“≠”。
（3）>=：大于等于，同常见数学计算中的“≥”。
（4）<=：小于等于，同常见数学计算中的“≤”。
（5）区间：由两个操作符组合形成，根据设备实 际性能标准设置。
物模型报警规则操作符
本书主要学习阈值报警，阈值报警规则通常由不同的操作符直接或组合形成，因此需掌握常见操作符的基
本含义，以便准确配置报警规则，以下是在工业数字孪生建模平台上设置的常用的操作符：

## Slide 268: CONTENT
任务实施
03

## Slide 269: 任务实施
物模型作为物理世界实体的抽象，不同类型的实体通常会基于自身的特征属性 抽象出单独的物模型，本书中的“硬件设备”模拟了在现实中由工业设备及帮助设备 联网的工业网关两个实体组成的共同体，因此在创建物模型时，也需要分别创建设备 与网关的物模型。

## Slide 270: 任务实施
1.添加物模型报警及其规则
操作步骤1：由树根教育平台的任一课程卡片，进入“工业数字孪生建模”，选择左侧菜单栏“物模型”。 单击本项目任务一创建的“工业机器人模型01-姓名”的“查看”按钮，进入模型信息页。

## Slide 271: 任务实施
1.添加物模型报警及其规则
操作步骤2：进入模型信息页后，单击“修改模型”按钮，物模型切换为编辑状态。
【说明】物模型区分发布状态与编辑状态，从列表“查看”进入发布状态，无法编辑物模型配 置信息，单击“修改模型”按钮切换到编辑状态，可以对物模型的配置信息进行编辑。

## Slide 272: 任务实施
1.添加物模型报警及其规则
操作步骤3：在编辑状态下选择“报警”列，单击“添加报警”开始配置模型的报警。
【说明】基于系统内置
模板创建的物模型，已内
置部分对应设备的报警及 报警规则，而自定义新增 的采集点报警及规则，需 要自定义添加。

## Slide 273: 任务实施
1.添加物模型报警及其规则
操作步骤4：参考表3-3-1，补充添
加报警及报警规则。
【说明】Boolean类的属性，仅能使用
“ ==” 、“ !=” 操作符， Number 及
Integer 类的属性， 可以使用本任务
“2.3 常见报警规则操作符介绍”介绍 过的所有操作符。
“与报警同时上报的属性值”为当报警 产生时，会一同上报显示的属性值，可 以是当前报警属性的值，也可以是其他 业务关联属性的值，以便更好的了解报 警产生的情况。

## Slide 274: 任务实施
1.添加物模型报警及其规则
报警ID | 报警名称 | 描述 | 报警 级别 | 设置报警触发规则 | 与报警同时上 报的属性值
ProgErrorStatus | 程序错误 | 机器人程序运行出错 | 一般 | 程序是否错误==1 | /
Joint 1 Current | 关节1马达 电流过大 | 关节1马达电流超过安全 阈值 | 重要 | Joint 1 Current >250 | Joint 1 Cu rrent
Joint 5 Current | 关节5马达 电流过大 | 关节5马达电流超过安全 阈值 | 重要 | Joint 5 Current >250 | Joint 5 Cu rrent
Joint 6 Current | 关节6马达 电流过大 | 关节6马达电流超过安全 阈值 | 重要 | Joint 6 Current >250 | Joint 6 Cu rrent
表3-3-1 工业机器人物模型报警参考

## Slide 275: 任务实施
2.更新发布物模型
操作步骤：完成所有报警及报警规则配置后，单击“更新发布”物模型。
【说明】如果不单击
“更新发布”，修改 的配置内容仅会存为 草稿，不会应用和更 新到对应的物实例。 而已经更新发布过的 模型，其属性、指令 和报警已经应用到了 物实例，无法再编辑 修改。

## Slide 276: 任务实施
3.验证物模型报警
操作步骤1：更新发布了“工业机器人模型01-姓名”后，切换到物实例列表界面，单击查看“工业机器人实
例01-姓名”的实例信息页，请确保该实例所对应的硬件设备已经开启，实例处于“在线”状态。

## Slide 277: 任务实施
操作步骤2：进入实例信息 页后，单击选择“报警”， 确认是否已产生报警记录。 如果产生报警记录，可单 击“报警历史”按钮，查 看具体的信息。
3.验证物模型报警

## Slide 278: 任务实施
3.验证物模型报警
操作步骤3：在报警历史页，
检查触发报警的时间及对应 属性值，确定是否按报警规 则触发，完成工业机器人物 模型报警配置的验证。

## Slide 279: CONTENT
课后练习
04

## Slide 280: 课后练习
请参考本任务的实操步骤，在本项目任务一课后练习中创建的“工业机器人模型02-姓名”中补
充报警及规则配置，更新发布后在对应的“工业机器人实例02-姓名”中验证。
当智能电表出现故障等异常状态时，也可以通过配置报警规则，利用数字孪生技术，在工业互联
网平台及时触发故障等异常报警提醒，从而提高设备运维效率。
请参考本任务的实操步骤，在本项目任务一课后练习中创建的“智能电表01-姓名”模型中补充报 警及规则配置，并在电表实例中验证报警配置是否成功。
1）参考表3-3-2，在电表物模型中补充报警配置，并“更新发布”。
2）在电表物实例的报警页面验证配置成功，有报警消息触发。
报警ID | 报警名称 | 描述 | 报警 级别 | 设置报警触发规则 | 与报警同时上报 的属性值
warningSignal | 设备故障 | 设备出现故障 | 重要 | warningSignal==1 | warningSignal
表3-3-2
智能电表报警参考

## Slide 281
任务四设置工业设备数字孪生模型的指令 >>
项目三构建初级工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 282: CONTENT
任务说明
01

## Slide 283: 任务说明
数字孪生在实现了物理世界实体设备数字化的同时，利用工业互联网也完成了设备数据的采集及故障
等信息报警。在实际的工业现场，当报警产生时，如电压过高，一般都需要尽快关机，这时通过远程操作关 机，完成命令数据的下行控制，也属于数字孪生技术的重要组成，这就需要基于最后一类可以定义物模型的 功能元素——指令。
本任务要求基于工业数字孪生建模平台提供的指令模板，在已创建的工业机器人物模型中添加指令，
并在机器人实例中完成指令验证。

## Slide 284: CONTENT
知识准备
02

## Slide 285: 知识准备
物模型的指令
实体设备和设备数字孪生体（以下简称“孪生体”）之间的数据流动是双向的，实体设备可以 向孪生体输出数据，孪生体也可以向实体设备反馈信息，决策者可以根据孪生体反馈的信息，对实 体设备采取进一步的行动和干预。比如，生产车间目前共有12台工业机器人在开机作业，但是实际 的生产计划仅需要8台机器人就可能按时完成，得到这个信息后，生产组长就可以根据实际情况对其 中的4台机器人远程下发待机或关机命令，已达到节约成本的目的，当生产要求提高，也可以快速启 动设备，投入生产。
这种设备可以被调用的能力或者方法，就是指令，也被称作服务动作。基本原理是操作人员利 用电脑、手机等远端遥控设备通过通信网络将控制指令传送到近端控制器（一般是可编程控制器
PLC），PLC接受到控制指令后通过内部的可编程存储器将指令转化为机器语言指令，从而完成对设
备的操控，达到远程监测、远程控制、远程维护设备的目的。
输出数据
反馈信息

## Slide 286: 知识准备
物模型的指令
除此之外，监测系统会将监测到的数据以及设备的运行情况返回到计算机处理中心，数据平台 会将这些数据储存起来并分析处理，为后续的控制和检修提供基础。因此数字孪生一方面包含将物 理实体对象的数字模型，通过实测、仿真和数据分析来实时感知、诊断、预测物理实体对象的状态， 同时也包括通过优化和指令来调控物理实体对象的行为。
指令由平台下发给实体设备，实体设备可以返回结果给平台及应用。从执行的流程看，指令还 可以进一步分为同步和异步。这取决于动作是否是耗时的操作，以及其他应用逻辑对于动作执行结 果的依赖关系。
指令
平台
实体设备
下发 返回
结果

## Slide 287: 知识准备
常见的工业设备指令
由于大多数工业设备，如数控机床、冲压机、压缩机等机器占地面积较大，且设 备内在复杂，可控性较低。因此，对于工厂而言，监测设备状态并远程控制必将成为 主流发展趋势。常见的工业设备指令主要有以下几类：
（1）控制指令
主要指对设备进行开机、关机、运动等控制操作的指令，是工业现场最常见的指令类型之一， 可以方便管理者根据实际情况和需求，远程快捷的调整设备状态，已达到设备管理的目的。
（2）参数设置指令
这类指令主要适用于含控制器的工业设备，通过指令控制设备的关键参数，如烘干机，远程 下发温度参数指令，如果在生产线中配合工业机器人，可以在实现个性化需求的同时，大幅提高 生产效率。也包括远程下发程序升级包，高效完成系统升级，从而快速处理故障。

## Slide 288: 知识准备
（3）复位指令
这类指令通常是由于设备发生故障报警后，远程升级或处理后必须人为进行复位才能解除报警，故 障复位指令就可以远程完成复位，节省人力成本。
（4）解锁机
挖掘机、压路机、泵车等常见的厂外工程机械设备，对远程监控及操作控制同样拥有极大需求，甚 至要求比厂内设备的远程控制更灵活，最具代表的指令就是“解锁机”。
为了更好的拓展销售，造价较高的工程机械设备除了全款购买，也会创新租赁、贷款等不同的销售
形式，解锁机就可以有效的保障卖家或租赁方的权益，配合设备工况的实时监控，一旦出现异常，如还
款逾期或租赁超期，设备的所有方就可以远程锁机，暂停使用方的使用权利，在实际的应用中，通常还 会分不同的等级，从限制设备运动速度的提醒到完全停机。根云工业互联网平台在服务电动车行业中， 通过解锁机对车辆的防盗也起到了有效作用。
常见的工业设备指令

## Slide 289: CONTENT
任务实施
03

## Slide 290: 任务实施
1. 添加物模型指令
操作步骤1：由树根教育平台的任一课程卡片，进入“工业数字孪生建模”，选择左侧菜单栏“物模型”。 单击本项目任务一创建的“工业机器人模型01-姓名”的“查看”按钮，进入模型信息页。

## Slide 291: 任务实施
操作步骤2：进入模型信息页后，单击“修改模型”按钮，物模型切换为编辑状态。
1. 添加物模型指令

## Slide 292: 任务实施
操作步骤3：在编辑状态下选择“指令”列，单击“添加指令”开始配置模型的指令。
【说明】基于平台内置模板创建的物模型，没有内置指令配置，需要自定义添加。
1. 添加物模型指令

## Slide 293: 任务实施
操作步骤4：参考表3-4-1，补充 添加物模型指令。
【说明】仅有“读写操作设置”设 为“读写”或“只写”类的属性可 以配置指令操作，“只读”类的属 性在受控属性中不做呈现。
1. 添加物模型指令

## Slide 294: 任务实施
指令ID | 指令名称 | 命令超过 时间(秒) | 受控属性 | 给属性写 入的值 | 描述
Emergency_st op_Order | 急停指令 | 15 | 急停状态 （Emergency_stop） | 1 | 设备发成严重报警为免损伤 设备紧急停止运行
eqp_FAULT_R ST_Order | 故障复位 | 15 | 故障信号 （warningSignal） | 0 | 用于故障修复后复位
onoffSignal_O rder | 开关机指 令 | 15 | 开关机信号（onoffSignal | ） | 远程下发开关机指令
表3-4-1 工业机器人物模型指令参考
1. 添加物模型指令

## Slide 295: 任务实施
2.更新发布物模型
操作步骤：完成所有指令配置后，单击“更新发布”物模型。
【说明】与报警配置 新增一样，如果不单 击“更新发布”，修 改的配置内容仅会存 为草稿，不会应用和 更新到对应的物实例。

## Slide 296: 任务实施
3.执行物模型指令
操作步骤1：从任一课程卡片，单击“硬件设备”进入硬件设备列表，单击“工业机器人模型 01-姓名”操作列的“查看”按钮。

## Slide 297: 任务实施
3.执行物模型指令
操作步骤2：进入设备信息页后，单击“启动”按钮启动工业机器人。

## Slide 298: 任务实施
3.执行物模型指令
操作步骤3：切换到进入物实例列表界面，可以看到硬件设备启动后，该设备对应的物实例会处于“在线” 状态。单击查看“工业机器人实例01-姓名”的实例信息页。

## Slide 299: 任务实施
3.执行物模型指令
操作步骤4：进入实例信息页后，单击选择“指令”。选中某个需要操作的指令，单击其操作列的“执行” 按钮。

## Slide 300: 任务实施
3.执行物模型指令
操作步骤5：在弹出来的对话框中输入要执行的指令值，单击“确认”。
【说明】如果在物模型中配置指令时，填写了
“给受控属性写入的值”，单击执行后就会自动 带出，也可修改值；如果没有填写“给受控属性 写入的值”，单击后弹框中的值为空，需要自行 填写后再确认下发，如上图。

## Slide 301: 任务实施
3.执行物模型指令
操作步骤6：确认下发后，页面会出现指令是否下发成功的提示。

## Slide 302: 任务实施
4.验证物模型指令
操作步骤1：执行指令后，可以单击“查看”按钮查看受控属性的当前工况。

## Slide 303: 任务实施
4.验证物模型指令
操作步骤2：弹出来的指令详情如下，可以看到受控属性当前工控值为1。

## Slide 304: 任务实施
4.验证物模型指令
操作步骤3：从任一课程卡片或者快速切换入口，切换到硬件设备列表页，查看 对应的“工业机器人01-姓名”的设备信息页。

## Slide 305: 任务实施
4.验证物模型指令
操作步骤4：启动设备后，单击设备“显示屏”，查看设备实时信息。

## Slide 306: 任务实施
4.验证物模型指令
操作步骤5：在设备实时信息对话框中， 查看受控属性（开关机信号和急停状 态）的值是否变化，同步查看物实例
“运行工况”对应属性的值，如果对 应的信息一致，说明工业机器人物模 型指令配置正确。
【说明】可以多次对同一受控属性下 发不同的值，以准确验证指令操作是 否成功。

## Slide 307: CONTENT
课后练习
04

## Slide 308: 课后练习
请参考本任务的实操步骤，在本项目任务一课后练习中创建的“工业机器人模型02-姓名” 中，参考表3-4-1的内容补充指令配置，更新发布后在对应工业机器人实例中验证。
设备除了可以远程下发急停指令用于处理突发事件，也会利用数字孪生技术直接远程下行控
制设备的开关机，便于日常设备管理。
请参考本任务的实操步骤，按以下要求在项目任务一创建的“智能电表模型01-姓名”模型中，补 充指令配置。
1）参考表3-4-2信息，在本任务实操的“智能电表模型01-姓名”模型中补充指令配置，并“更新 发布”。
2）在智能电表物实例的指令页面执行指令，可以远程控制设备硬件。
表3-4-2
智能电表模型指令参考
指令ID | 指令名称 | 命令超过 时间（秒） | 受控属性 | 给属性写 入的值 | 描述
onoffSignal_Order | 开关机指 令 | 15 | 开关机信号 (onoffSignal) |  | 远程下发开关机指令

## Slide 309
拓展任务机床设备的数字孪生建模实践>>
项目三构建初级工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 310: CONTENT
任务说明
01

## Slide 311: 任务说明
机床被誉为“工业之母”，而如今对于国内机床企业而言，如何紧跟时代实现高质量发展，已成为一 道难题。许多机床制造企业近年来一直积极转型，不断优化经营模式。
如果你是工业数字孪生建模与应用工程师，请你基于“硬件设备”中提供的机床模板，完成一台机床 的数字孪生建模。
注意：本任务为拓展任务，仅提供任务操作步骤指引，具体系统图示帮助，请参考本项目二和项目三的任务实操步骤。

## Slide 312: CONTENT
任务实施
02

## Slide 313: 任务实施
1. 创建机床硬件设备
1）在“硬件设备”模块，基于所提供的机床模板，新增一台名为“机床-姓名”的机床。

## Slide 314: 任务实施
1. 创建机床硬件设备
2）单击网关“配置”，基于表3-5-1机床点表模板和表3-5-2机床点表映射模板，在南向“点表参数” 中新增采集点，并在北向“点表映射”中新增对应的映射。配置过程中，“Client ID”“用户名”“密 码”先自定义填写。

## Slide 315: 任务实施
1. 创建机床硬件设备
参数名称 | 单位 | 数据类 型 | 寄存器 类型 | 寄存器 地址 | 位偏移 地址 | 读写要 求 | 数据说 明 | 模拟规 则 | 频 率 | 数据设 值 | 起 始 值 | 结 束 值 | 步 长
进给设定 速度 | mm/ min | Numb er | 数据寄 存器 | DB100 7.6 | 4 | 读写 |  | 恒定 | 5S | 1500 | / | / | /
切削设定 速度 | m/mi n | Numb er | 数据寄 存器 | DB100 7.9 | 4 | 读写 |  | 随机 | 5S | / | 0 | 50 | /
伺服负载 | / | Numb er | 数据寄 存器 | DB100 7.15 | 4 | 只读 |  | 随机 | 5S | / | 0 | 60 | /
伺服转速 | rpm | Numb er | 数据寄 存器 | DB100 7.16 | 4 | 只读 |  | 随机 | 5S | / | 0 | 300 0 | /
表3-5-1 机床点表模板

## Slide 316: 任务实施
1. 创建机床硬件设备
采集点名称 | 映射变量
进给设定速度 | FeedSetSpeed
切削设定速度 | CuttingSetSpeed
伺服负载 | ServoLoad
伺服转速 | ServoSpeed
表3-5-2 机床点表映射模板

## Slide 317: 任务实施
2. 创建机床及其网关的物模型
1）在“工业数字孪生建模”基于模板创建机床网关物模型，并发布。

## Slide 318: 任务实施
2. 创建机床及其网关的物模型
2）在平台中创建机床物模型，基于表3-5-3机床原生属性模板、表3-5-4机床报警模板、表3-5-5机床 指令模板完成物模型的属性、报警、指令的配置，并发布。

## Slide 319: 任务实施
2. 创建机床及其网关的物模型
2）在平台中创建机床物模型，基于表3-5-3机床原生属性模板、表3-5-4机床报警模板、表3-5-5机床 指令模板完成物模型的属性、报警、指令的配置，并发布。

## Slide 320: 任务实施
2. 创建机床及其网关的物模型
属性名 称 | 属性ID | 数据 类型 | 读写操 作设置 | 属性值 来源 | 连接变量 | 取值 范围 | 小数点 位 | 历史数 据保存 方式 | 工程 单位
进给设 定速度 | FeedSetSpeed | Number | 读写 | 连接变 量 | FeedSetS peed | 0 | 保留2位 | 变化保 存 | mm/ min
切削设 定速度 | CuttingSetSpee d | Number | 读写 | 连接变 量 | CuttingSe tSpeed | 0 | 保留2位 | 变化保 存 | m/mi n
伺服负 载 | ServoLoad | Number | 只读 | 连接变 量 | ServoLoa d | 0 | 保留2位 | 变化保 存 | /
伺服转 速 | ServoSpeed | Number | 只读 | 连接变 量 | ServoSpe ed | 0 | 保留2位 | 变化保 存 | rpm
表3-5-3 机床原生属性模板

## Slide 321: 任务实施
2. 创建机床及其网关的物模型
报警ID | 报警名称 | 描述 | 报警级 别 | 设置报警触发规则 | 与报警同时上报的属性值
SpindleTemp_Alar m | 主轴温度报 警 | 主轴温度超过安全限定 触发报警 | 重要 | SpindleTemperature>45 | SpindleTemperature
Spindle_Overload | 主轴过载 | 主轴负载超过安全限定 触发报警 | 重要 | SpindleLoad>70 | SpindleLoad
表3-5-4 机床报警模板
指令ID | 指令名称 | 命令超过时间（秒） | 受控属性 | 给属性写入的 值 | 描述
SpindleSetSpeed | 主轴设定速 度 | 15 | 主轴设定速度 （SpindleSetSpeed） |  | 远程设定主轴速度
onoffStatus | 开关机指令 | 15 | 开关机信号(onoffSignal) |  | 远程下发开关机指 令
表3-5-5 机床指令模板

## Slide 322: 任务实施
3. 注册机床及其网关的物实例
1）在“工业数字孪生建模”模块注册对应的机床网关物实例，获取对应的认证标识和认证密钥。

## Slide 323: 任务实施
3. 注册机床及其网关的物实例
2）在平台注册对应的机床物实例，并关联上一步注册的网关实例，完成设备及网关的物实例注册。

## Slide 324: 任务实施
4. 完善机床设备的网关配置
基于本任务“3. 注册机床及其网关的物实例”中获取的认证标识和认证密钥，完善对应机床硬件设备 的网关配置，并下发配置。

## Slide 325: 任务实施
5. 数字孪生建模的数据验证
1）启动对应的机床硬件设备，在机床硬件显示屏、日志信息、数字孪生建模机床物实例运行工况中
对照验证采集的数据是否上传成功。

## Slide 326: 任务实施
5. 数字孪生建模的数据验证
2）在数字孪生建模机床物实例中，下发指令操作，对照机床硬件设备中显示屏及日志信息，验证下
行指令数据。

## Slide 327
任务一设置物模型的派生属性 >>
项目四构建进阶工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 328: 项目引入
在项目三中，我们主要完成了基于设备本身的点
表属性及网关可采集到的数据，完成单台工业设备的
数字孪生建模，实现数据的双向流通。而为了更好地 挖掘数字孪生技术的价值，我们还可以基于原生属性 的数据，设计和计算得到更多与设备能效、业务指标 相关的属性，如设备的开机率、作业率等，我们称其 为“派生属性”。
与此同时，真实的工业现场中不论是设备的复杂 性还是产线的复杂性，都远远超过我们的想象，仅仅 只是单设备的数字孪生建模显然无法高效满足更复杂 的业务需要。
作为一名数字孪生建模工程师，为了更贴近和满足实际的 工业设备及现场的需求，请你思考：
可否构建多台设备的数 字孪生体？如何构建并 设置物模型的属性、报 警等业务指标？

## Slide 329: 项目引入
【知识目标】
了解生产节拍的定义；
了解常见的工业设备管理指标；
了解复合物模型的属性计算函数；
熟悉常见的工业设备派生属性及其作用；
熟悉复合物模型的概念和主要应用场景；
熟悉复合物模型的属性和报警。
【技能目标】
能根据业务需求，添加物模型的派生属性；
能创建复合物模型并注册对应的物实例；
能更新发布复合物模型并验证。

## Slide 330: CONTENT
任务说明
01

## Slide 331: 任务说明
在项目三的学习中我们了解到，属性主要用来描述设备状态，在配置物模型属 性时，除了可直接采集到的设备点表数据外，我们还可以利用工业互联网平台，配 置基于原生属性的派生属性，如根据设备作业信号灯的亮灯时长计算，派生出设备 的作业率。
本任务要求学习了解常见的设备派生属性及其含义，并在项目三创建的工业机
器人物模型中基于提供的派生属性模板，添加派生属性，完成物模型更新发布。

## Slide 332: CONTENT
知识准备
02

## Slide 333: 知识准备
派生属性的概念
原生属性
派生属性
基于物模型属性值来源的区别，我们将需要利用规则表达式，对原生属性进行处理运算才 能得到的衍生属性称为“派生属性”，一般适用于偏业务指标的属性，如开机率、作业率等。
派生属性的数据值需要对从设备直接采集到得数据进行计算加工才能得到。
处理运算

## Slide 334: 知识准备
数字孪生技术的价值一方面在于透明化设备实时工况，另一方面的核心价值在于基于设备 工况衍生的业务数据指导业务决策，派生属性在其中发挥了很大的作用，下面我们以项目二创 建的模拟工业机器人设备及其点表为例，列举出一些常见的工业设备派生属性，供大家更好的 理解。
常见的派生属性
设备工 作业时 停机时 作状态 长 长
作业率 利用率 开机率 总产量
生产节 拍

## Slide 335: 知识准备
常见的派生属性-（1）设备工作状态
设备工作状态是由采集到的设备自身的状态信号来衍生定义的设备当前的工作状态，本 书定义了停机、待机、作业和故障4种设备工作状态。在实际的工业现场，可以根据业务需求 重新定义设备工作状态或衍生出更多设备工作状态。
工业机器人设备点表中包含急停状态信号、马达信号、开关机信号三类设备自身的信号
数据，本书定义的几个设备工作状态的派生属性计算逻辑如下：
当开关机信号为0，设备工作状态为【停机】，返回值：0。
当急停信号为1，设备工作状态为【故障】，返回值：1。
当开关机信号为1且马达信号为0，设备工作状态为【待机】，返回值：2。
当开关机信号为1且马达信号为1，设备工作状态为【作业】，返回值：3。

## Slide 336: 知识准备
常见的派生属性-（2）作业时长
汇总统计设备工作状态为“作业”的持续时长，也就是系统返回值为3的持续时长，单位
为小时。
“作业时长”这个派生属性是基于“设备工作状态”这个派生属性计算得到，可见，派生
属性可以计算处理物模型中已配置的所有属性，从而得到的一个新的属性。
作业时长
开关机信号
马达信号
=1
=1
返回值=3
汇总统计设备工作状态 返回值为3的持续时长

## Slide 337: 知识准备
汇总统计设备工作状态返回值为0的持续时长，单位为小时。
常见的派生属性-（3）停机时长
停机时长
开关机信号
=0
返回值=0
汇总统计设备工作状态
返回值为0的持续时长

## Slide 338: 常见的派生属性-（4）作业率
知识准备
设备作业率=设备作业时长/设备开机时长，这个派生属性同样是基于另外的派生属性计算得到。
设备作业率
设备作业率=设备作业
时长/设备开机时长
=
设备作业时长
设备开机时长

## Slide 339: 常见的派生属性-（5）利用率
知识准备
设备利用率=设备作业时长/硬件设备累计的启动时长，这么与作业率稍作区别，以设备启动为 基准，囊括作业、待机等状态，计算设备整体的利用率。
设备利用率
=
设备作业时长
硬件设备累计
的启动时长

## Slide 340: 常见的派生属性-（6）开机率
知识准备
设备开机率=设备开机时长/硬件设备累计的启动时长。需要与利用率区分。
设备利用率
=
设备开机时长
硬件设备累计
的启动时长

## Slide 341: 知识准备
常见的派生属性-（7）总产量
真实的生产现场会有代表产量的属性值可进行运算，一般会使用到电流或者 电压变化，或者其他综合数据的变化进行计算判断。在模拟设备中，我们参考马 达信号（作业信号），将作业信号以0-1-0变化一次作为生产一件，统计变化次数 记为总产量。
模拟硬件举例：
如果监测到如下信号变化，则生产多少件？
0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
总产量为：8件

## Slide 342: 知识准备
常见的派生属性-（8）生产节拍
生产节拍也叫节拍时间，是指连续完成相同的两个产品（或两次服务，或两批产品）之间的间隔时间， 它可以反应生产能力的大小。换句话说，生产节拍即指完成一个产品所需的平均时间。节拍通常用于定义 一个流程中某一具体工序或环节的单位产出时间。如果产品必须是成批制作的，则节拍指两批产品之间的 间隔时间。
生产节拍对生产的作用首先体现在对生产的调节控制，通过节拍和生产周期的比较分析，在市场稳定
的情况下，可以明确需要改进的环节，从而采取针对性的措施进行调整。生产节拍的另一个作用是能够有 效防止生产过剩造成的浪费和生产过迟造成的分段供应不连续问题，并确定工序间的标准手持品数量。生 产节拍的使用将会使生产现场的作业规律化，达到生产活动的稳定，实现定置管理，并作为现场生产效率 改善的依据。
与总产量类型，我们也在模拟设备中参考作业信号，将作业信号以0-1-0变化一次的时长平均值记为 生产节拍。

## Slide 343: 知识准备
1. calDeviceStatus(A,B,C)
填入A（开关机类）、B（故障类）、C（作业类）三个参数，会依次计算A=0、
B=1、A=1且C=0、A=1且C=1四种结果，固定得到停机、故障、待机、作业4个设
备工作状态，因此要求A填入开关机信号，B填入故障信号，C填入作业信号。
派生属性的计算函数
A=0
停机
A=1
待机
B=1
故障
C=0
A=1
作业
C=1

## Slide 344: 知识准备
拓展：如果X为设备工作 状态，填入值为2，可以 得到待机时长。填入值为
1，可以得到故障时长。 填入值为0，可以得到停 机时长。
派生属性的计算函数
2. calElapsedTime(X,value)
填入参数X，会计算X=value的累计时长，单位：小时。例如：填入的X为“设备工作
状态”，填入的value为“3”，可得到设备工作状态为3的累计时长，即作业时长。

## Slide 345: 知识准备
3. calRunningRatio(X)
填入参数X，会计算X除以硬件设备启动的累计时长。例如：填入X为“作业时长”， 可得到“作业时长/硬件设备启动的累计时长”的值，即利用率。填入X为“开机时长”， 可得到“开机时长/硬件设备启动的累计时长”的值，即开机率。
拓展：如果填入X为
“ 开机时长” ， 可 得到“开机时长/硬 件设备启动的累计 时长” 的值， 即开 机率。
派生属性的计算函数

## Slide 346: 知识准备
4）calWorkingRatio(A,B)
填入参数A，会计算A除以B的比率。例如：填入A为“作业时长”，B为“开机时长”， 可得到“作业时长/开机时长”的值，即作业率。注意，作业率也可以用“/”操作符来 计算，分子选择“作业时长”属性，分母选择“开机时长”属性，即可计算得出。
派生属性的计算函数

## Slide 347: 知识准备
5）countsignal(X)：
填入参数X，会统计X的值发生0-1-0变化的次数。例如：填入X为“作业信号”时， 可得到作业信号为0-1-0的累计变化次数，即总产量。
说明：左图中“马 达信号”即“作业 信号”，属性值填 入1 ， 计算总产量。
派生属性的计算函数

## Slide 348: 知识准备
6）calProductionCycle（X）：
填入参数X，会统计X为“1”的累计时长平均值。例如：填入X为“作业信号”时， 可得到作业信号为1的时长平均值，即生产节拍。
派生属性的计算函数

## Slide 349: CONTENT
任务实施
03

## Slide 350: 任务实施
1.为物模型添加派生属性
操作步骤1：从树根教育平台的任一课程卡片，进入“工业数字孪生建模”的物模型列表界面，选 择查看项目三任务一创建的“工业机器人模型01-姓名”的模型信息页。

## Slide 351: 任务实施
1.为物模型添加派生属性
操作步骤2：在模型信息页，单击“修改模型”按钮，使模型处于编辑状态。

## Slide 352: 任务实施
1.为物模型添加派生属性
操作步骤3：在模型编辑状态下，选择“属性”，单击“添加属性”按钮。

## Slide 353: 任务实施
赋能万物 连接未来
1.为物模型添加派生属性
操作步骤4：在弹出来的对话框中，参考表4-1-1，填 写自定义派生属性的基本信息及属性值定义，完成后 单击“确定”按钮保存。
【说明】①基于系统内置模板创建的物模型，已内置部分对应设备的派生属性及其处理规则。②派生 属性需要利用规则表达式进行运算处理得到，因此属性值来源应选为“规则指定”，需真正理解函数的 运算逻辑选择正确的函数及要用到的原生属性。③可以在属性标签中添加“派生属性”标签。

## Slide 354: 任务实施
属性名称 | 属性ID | 数据类型 | 读写 操作 设置 | 属性 值来 源 | 使用函数及属性值 | 小数 点位 | 历史数据 保存方式 | 工程 单位
停机时长 | down_ti me | Number | 只读 | 规则 指定 | 函数：calElapsedTime(statusSignal,value) 属性：设备工作状态 属性值：0 | 保留 2位 | 全部保存 | h
利用率 | utilizatio n_ratio | Number | 只读 | 规则 指定 | 函数：calRunningRatio(runningTime) 属性：作业时长 | 保留 2位 | 全部保存 | %
生产节拍 | producti on_cycle | Number | 只读 | 规则 指定 | 函数： calProductionCycle(operationSignal) 属性：马达信号 属性值：1 | 保留 2位 | 全部保存 | min
1.为物模型添加派生属性
表4-1-1 工业机器人物模型派生属性模板

## Slide 355: 任务实施
操作步骤：完成派生属性及其规则配置后，单击“更新发布”物模型。
2.更新发布物模型

## Slide 356: 任务实施
3.验证派生属性的值
操作步骤1：单击左侧菜单栏进入物实例列表界面，查看对应的“工业机器人实例01-姓名”实例信息，
请确保该实例处于在线状态（其对应的硬件设备启动后，实例会处于在线状态）。

## Slide 357: 任务实施
3.验证派生属性的值
操作步骤2：在实例信息页的“运行工况”中验证是否产生计算结果。
【说明】自定义新增的3个派生属性中“生产节拍”与“利用率”无法准确判断属性值的正确性，因此验 证正确性时，可以根据停机时长，使用“开关机指令”让硬件设备关机一段时间后再开机，检查停机时 长是否有变化。

## Slide 358: CONTENT
课后练习
04

## Slide 359: 课后练习
请参考本任务的实操步骤，在项目三任务一课后练习中创建的“工业机器 人模型02-姓名”中，补充派生属性配置，更新发布后在对应工业机器人实例中验 证。
派生属性可以更好的挖掘设备实时工况数据的价值，在实现设备实时监控 的基础上，甚至可以支撑业务决策，体现出数字孪生技术贴合业务管理需求的价 值。
请参考本任务的实操步骤，按以下要求在项目三拓展任务中创建的机床物模型 中，补充派生属性并更新发布。
1）参考表4-1-2信息，在机床物模型中补充派生属性并“更新发布”。
2）验证派生属性配置是否成功。

## Slide 360: 课后练习
赋能万物 连接未来
属性 名称 | 属性ID | 数据类型 | 读写操 作设置 | 属性值 来源 | 使用函数及属性值 | 小数 点位 | 历史 数据 保存 方式 | 工程 单位
停机 时长 | down_time | Number | 只读 | 规则指 定 | 函数：calElapsedTime(statusSignal,value) 属性：设备工作状态 属性值：0 | 保留 2位 | 变化 保存 | h
利用 率 | utilization_ratio | Number | 只读 | 规则指 定 | 函数：calRunningRatio(runningTime) 属性：作业时长 | 保留 2位 | 变化 保存 | %
生产 节拍 | production_cycle | Number | 只读 | 规则指 定 | 函数：calProductionCycle(operationSignal) 属性：作业信号 属性值：1 | 保留 2位 | 变化 保存 | min
作业 率 | working_ratio | Number | 只读 | 规则指 定 | 函数：calWorkingRatio(working Time/runningTime) 属性：作业时长，开机时长 | 保留 2位 | 变化 保存 | %
表4-1-2 机床派生属性参考
【说明】：作业率也可以使用操作符“/”，分子分母分别选择作业时长、开机时长。

## Slide 361
任务二 创建复合物模型及物实例 >>
项目四构建进阶工业设备数字孪生模型
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 362: CONTENT
任务说明
01

## Slide 363: 任务说明
本任务我们将以自动加工生 产线为场景，组合此前创建的工
业机器人模型和数控机床模型， 完成复合物模型及其物实例的创 建与注册并验证复合物实例数据， 用规则制定配置业务指标属性， 更新发布复合物模型。

## Slide 364: CONTENT
知识准备
02

## Slide 365: 知识准备
在项目三中我们学习了数字孪生的建模，完成了单台工业设备的建模与数据采集，并说明了 实体设备的数字孪生物模型由属性、报警、指令三大功能模块组成和定义，这些描述工业设备或 网关仪器运行时实时状态及参数的数据，真正在工业互联网平台构成了实体设备的数字镜像。
如果想将工业机器人与它的电表作为一个综合体建模，或者要给一台重4000吨、近50个核心 结构、6个基础组件、整理出近千条属性的汽车冲压机建模，或者在构建智能工厂的规划中，想 实现由多台工业机器、辅助设备及各位仪表组成的生产线的建模，如何方便快捷的完成设备物模 型的创建及后续模型的管理及准确指导去现场运维？
复合物模型的概念

## Slide 366: 知识准备
为了满足复杂的工业设备及工业现场的多层级数字孪生建模需求，根云工业互联网平台 引入了复合物模型及复合物实例的概念，它由多个实体设备或实体部件物模型组成，可以结 构化的对复杂的工业设备及现场的数字孪生体进行构建和管理。
复合物模型的概念
工业设备1
真实工业现场
产线
工业设备2
工业设备3
工业设备N
复合物模型
核心结构1
复杂设备实体
核心结构2
核心结构3
核心结构N
复合物模型

## Slide 367: 知识准备
赋能万物 连接未来
例如，构建一台如数控机床或 冲压机的数字孪生体通常是基于多 个核心部件的数字孪生体组成，构 建一条产线的数字孪生体也需要综 合产线上的多台工业设备，包括各 类仪表的孪生体，才能真正做到现 实的数字镜像，因此多层级数字孪 生建模应运而生。
复合物模型的概念
某智能制造车间实际生产场景
智能制造车间对应的复合物数字化模型

## Slide 368: 知识准备
复合物模型的应用场景-（1）设备综合体数字孪生建模
由多台实体设备组成的设备综合体为了方便统一管理，建模时可以利用复合物模型，如
前面提到的工业机器人与其数据监测仪表。
工业机器人
智能电表
设备综合体
设备综合体数字孪生建模
复合物模型

## Slide 369: 知识准备
复合物模型的应用场景-（2）大型工业设备BOM级数字孪生建模
如大型汽车冲压机、大型数控机车等工业设备，为了监测的颗粒度更细，故障数据更清晰， 管理效率更高，通常会以BOM层级实现建模，这时也可以利用复合物模型，由多个BOM级物模 型组成的复合物模型为单台实体设备的数字孪生模型。
大型工业设备BOM级
大型工业设备BOM级数字孪生建模
复合物模型

## Slide 370: 知识准备
复合物模型的应用场景-（3）产线级数字孪生建模
由多台工业设备组成的生产线建模也是复合物模型最常见的应用场景之一，相比单台设备 的数字孪生建模更高阶，相应的数据价值挖掘与分析也可以从全局上更有效的指导生产现场，甚 至生产计划，为决策提供数据支撑。
制造生产线
产线级数字孪生建模
复合物模型

## Slide 371: 知识准备
复合物模型的属性介绍
复合物可以简单理解为物综合体的概念，由有一定逻辑结构的物组合而成，可以是设备与仪表组成的设备 综合体，可以是核心部件组成的庞大复杂的工业设备，也可以是不同设备组成的产线，复合物数字孪生建模时， 描述其状态的属性也将是基于单个设备的属性，所计算得到的复合物综合体的属性特性。
因此，复合物模型的属性天然拥有派生属性的特征，其属性值需要通过规则指定的方式计算得到，而其属 性来源于其下游设备，所以为复合物模型添加属性前，必须在平台中先为复合物模型添加至少一个节点。

## Slide 372: 知识准备
复合物模型的属性介绍
复合物的作用是便于设备整体性能管理，复合物模型的属性也应该从为设备整体管理提供决策 依据的角度出发设计和配置，常见的属性分为以下几类：
（1）统计类属性
这类属性主要是对复合物下的单个物模型节点的设备实例进行统计运算，如统计故障设备数、
作业设备数等。
总在线设备数：汇总统计复合物下的节点中，已联网且运行中的实时设备数量。
停机/故障/待机/作业设备数：根据单设备物模型中的“设备工作状态”类属性，汇总统计复合下
的节点中，对应不同状态的实时设备数量。

## Slide 373: 知识准备
复合物模型的属性介绍
（2）业务类属性
这类属性主要包含生产线或工厂整体的业务指标，可以为管理者进行决策支持，通常需要综
合运算多台实体设备的属性值，如产线总产量、产线生产节拍、产线作业率、产线开工率等。当 某一属性出现异常，也可以下钻到单台设备查看相关数据的具体情况，精准定位问题。
复合物开机率：复合物节点中设备的开机时长之和/复合物节点中设备累计的启动时长
复合物利用率：复合物节点中设备的作业时长之和/复合物节点中设备累计的启动时长
复合物作业率：复合物节点中设备的作业时长之和/复合物节点中设备的开机时长之和
复合物总产量：复合物节点中设备的总产量之和
根据工业现场的实际需求，也可以利用复合物模型属性帮助提升设备的监控管理效率，如工 业机器人的马达信号是重点关注的设备属性，在产线管理时，可以将多台机器人的马达信号都配 置到复合物属性中，在复合物实例中可以一目了然看到所关注的单设备核心属性值。

## Slide 374: 知识准备
复合物模型属性的计算函数
为了方便复合物属性的配置，平台中内置了一些计算函数，计算规则说明如下：
（1）TotalEqpNum：
直接统计该复合物下所有节点中联网且运行中的实时设备数量。

## Slide 375: 知识准备
填入参数X，可以从复合物下所有的物模型属性中进行 筛选，选择后统计X的值为value的实时设备数量，X为 多选项。例如当X分别选了复合物下3个节点设备的属性 和对应的值：
“ 工业机器人模型01- 姓名” 的属性device_status，
value输入为“1”；
“ 工业机器人模型02- 姓名” 的属性device_status，
value输入为“1”；
“机床模型01-姓名”的属性device_status，value输
入为“1”；
则可以统计得到复合物下设备工作状态（device_status） 为故障（返回值为“1”）时的实时设备数量。
复合物模型属性的计算函数
（2）calEqpNum(X,value)：

## Slide 376: 知识准备
说明：求复合物作业 率即X1填入“作业时 长”，X2填入“开机 时长”，如右图所示。
复合物模型属性的计算函数
（3）calWorkingRatio(X1/X2)：本函数仅适用于Number或Integer类型的属性值，X1、
X2会分别计算所选参数之和，可选择复合物下所有物模型中的值为Number或Integer类型
属性，函数最终计算出X1/X2的值，如复合物的作业率等。

## Slide 377: 知识准备
复合物模型属性的计算函数
（4）calMultiRatio(X)：本函数仅适用于Number或Integer类型的属性值，X会计算所选 参数之和，函数最终计算出X/复合物节点中设备累计的启动时长的值。如计算复合物的利 用率，则X为所有复合物节点设备的开机时长。

## Slide 378: 知识准备
复合物模型的报警
由于单台设备本身会基于自身的性能，在单设备物模型中配置报警及报警规则， 因此复合物模型的报警也基本遵从指导业务决策、统一设备管理的目标，基于复合物 模型属性完成设计和配置，如焊接产线上，故障设备数达到阈值触发报警，或当日总 产量低于阈值触发报警等。
报警规则
故障设备数达到阈值
触发报警
当日总产量低于阈值

## Slide 379: CONTENT
任务实施
03

## Slide 380: 任务实施
1. 创建加工生产线复合物模型
操作步骤1：进入工业数字孪生建模的物模型列表界面，单击“创建”按钮。

## Slide 381: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤2：在弹出来的界面中选择“复合物”，输入模型名称为“加工生产线模型01-姓名”， 单击“创建”按钮，进入复合物模型信息页。

## Slide 382: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤3：进入复合物模型信息页后，在复合物目录树下单击“添加节点”。

## Slide 383: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤4：在弹出来的对话框中，输入需要添加的节点的信息。
【说明】复合物模型下的节 点名称与节点ID均可自定义填写， 节点名称要求明确各个节点的设 备类型或部件类型，便于查看和 管理，节点ID要求保持唯一性。

## Slide 384: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤5：本任务的加工生产线包含2台工业机器人和1台机床，所以应在加工产线复合物模型中加 入2台工业机器人物模型，1台机床物模型，形成加工产线复合物模型。可以将前面项目创建的“工业 机器人模型01-姓名”“工业机器人模型02-姓名”和“机床模型01-姓名”都添加到该复合物模型下。

## Slide 385: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤6：完成节点添加后，单击“添加属性”按钮，进行复合物属性添加配置。

## Slide 386: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤7：在弹出来的对话框中， 根据表4-2-1加工产线复合物属性 参考，完成复合物属性配置。注 意：在“选择属性”输入框可以 输入关键字搜索所需的属性提高 效率。复合物模型属性函数使用 示例如下：

## Slide 387: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
属性名称 | 属性ID | 数据类型 | 读写操 作设置 | 属性值 来源 | 使用函数 | 历史数据保 存方式 | 工程 单位
总在线设备数 | eqp_num | Integer | 只读 | 规则指定 | TotalEqpNum | 全部保存 | 台
故障设备数 | fault_eqp_num | Integer | 只读 | 规则指定 | calEqpNum(设备工作状态, 1) | 全部保存 | 台
停机设备数 | down_eqp_num | Integer | 只读 | 规则指定 | calEqpNum(设备工作状态, 0) | 全部保存 | 台
作业设备数 | working_eqp_nu m | Integer | 只读 | 规则指定 | calEqpNum(设备工作状态, 3) | 全部保存 | 台
待机设备数 | standby_eqp_num | Integer | 只读 | 规则指定 | calEqpNum(设备工作状态, 2) | 全部保存 | 台
开机率 | eqp_running_ratio | Number | 只读 | 规则指定 | calMultiRatio(开机率) | 全部保存 | %
利用率 | eqp_utilization_ra tio | Number | 只读 | 规则指定 | calMultiRatio(利用率) | 全部保存 | %
作业率 | eqp_working_rati o | Number | 只读 | 规则指定 | calWorkingRatio(作业时长/开机时长) | 全部保存 | %
表4-2-1 加工产线复合物属性模板

## Slide 388: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤8：完成属性配置后，选择“报警”列，单击“添加报警”按钮。

## Slide 389: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤9：在弹出来 的对话框中， 根据表 4-2-2加工产线复合物 报警参考， 完成复合 物报警配置。
【说明】报警规则 的操作符介绍可详见 项目三任务三的知识 准备内容。

## Slide 390: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
表4-2-2 加工产线复合物模型报警参考
报警ID | 报警名称 | 描述 | 报警级 别 | 设置报警触发 规则 | 与报警同时上报的属 性值
fault_eqp_num_ala rm | 故障设备数超标 | 故障设备数量超过 设定值 | 重要 | fault_eqp_nu m>2 | fault_eqp_num
down_eqp_num_al arm | 停机设备数超标 | 停机设备数量超过 设定值 | 重要 | down_eqp_n um>2 | down_eqp_num

## Slide 391: 任务实施
1.创建加工生产线复合物模型
操作步骤10：完成复合物属性和报警配置后，点击“发布”，完成加工 生产线的复合物模型创建。

## Slide 392: 任务实施
2.注册加工生产线复合物实例
操作步骤1：单击左侧菜单栏“物实例”进入到物实例列表界面。单击注册，选择“复合物”，开 始复合物实例注册。

## Slide 393: 任务实施
2.注册加工生产线复合物实例
操作步骤2：在跳转出来的页面，填 写注册物实例的基本信息。在选择 复合物的下拉框中，选择本任务中
“3.1 创建加工生产线复合物模型” 中创建的“ 加工生产线模型01- 姓
名”；实例名称填写为“加工生产 线实例01-姓名”；复合物的“物标 识”可自定义填写，注意不要重名， 完成后单击“下一步”按钮。

## Slide 394: 任务实施
2.注册加工生产线复合物实例
操作步骤3：进入到部署实例页面，在复合物模型添加的单设备模型节点中，选择物模型对应的设备实例，
最后单击“完成”按钮，完成复合物实例的注册。
【说明】当前在复合物部署实 例时，同一物模型注册的设备实 例，仅能选择一个。

## Slide 395: 任务实施
2.注册加工生产线复合物实例
操作步骤4：完成注册后，跳转到进入复合物实例详情页。如果有修改需求，可以单击右上角的“重
新部署”按钮，修改该复合物的部署实例。

## Slide 396: 任务实施
3. 验证加工生产线复合物实例数据
操作步骤1：从任一课程卡片，进入硬件列表界面，并启动复合物实例节点中所对应的设
备，使之处于“运行中”的状态。

## Slide 397: 任务实施
3. 验证加工生产线复合物实例数据
操作步骤2：进入到“物实例”，查看“加工生产线实例01-姓名”的实例信息页，在“运行工况”中验证是否产生
计算结果。
【说明】自定义新 增的复合物属性大都 无法准确判断属性值
的正确性， 因此验证 正确性时， 可以根据 各设备实例的“ 在线”
状态， 检查“ 总在线 设备数”是否准确。

## Slide 398: 任务实施
4. 更新复合物模型及其实例
在项目二创建硬件设备时提到，工业现场为了更全面的了解工业机器人的工况信息，通常会给生产线上的工业机器 人配套一个智能电表作为辅助设备，以便准确的采集电流、电压等数据，为判断设备异常提供有力支撑，因此在自动加 工生产线的复合物模型中，也应该包含智能电表。
操作步骤1：单击左侧菜单栏的“物模型”，进入到物模型列表界面，选择查看本任务创建的“加工生产线模型01-姓名” 复合物模型。

## Slide 399: 任务实施
操作步骤2：进入到物模型信息页面，单击“修改模型”按钮。
4. 更新复合物模型及其实例

## Slide 400: 任务实施
4. 更新复合物模型及其实例
操作步骤3：进入到物模型的编辑状态后，单击“添加节点”。

## Slide 401: 任务实施
操作步骤4：在弹出来的对话框中， 输入智能电表节点的信息；其中
“节点名称”和“节点ID”可自 定义填写，“设备模型”选择项 目三创建的“设备/智能电表模型 01-姓名”，完成后单击“确定”
按钮。
4. 更新复合物模型及其实例

## Slide 402: 任务实施
操作步骤5：单击“更新发布”按钮，完成自动加工生产复合物模型的更新。
4. 更新复合物模型及其实例

## Slide 403: 任务实施
操作步骤6：单击左侧菜单栏的“物实例”，选择复合物列，单击“加工生产线实例01-姓名”的查
看按钮。
4. 更新复合物模型及其实例

## Slide 404: 任务实施
4. 更新复合物模型及其实例
操作步骤7：在复合物实例信息页，单击“重新部署”按钮。

## Slide 405: 任务实施
4. 更新复合物模型及其实例
操作步骤8：在弹出来的页面中，在新添加的“智能电表01”节点，选择对应要添加的电表实例“智
能电表实例01-姓名”后单击“完成”。

## Slide 406: 任务实施
4. 更新复合物模型及其实例
操作步骤9：完成智能电表的添加后。通过任一课程卡片进入“硬件设备”应用模块，启动加工生产
线复合物实例下的所有设备。

## Slide 407: 任务实施
4. 更新复合物模型及其实例
操作步骤10：进入到复合物实例信息页面的“运行工况”中，可以根据“总在线设备数”与启动的 设备数是否一致，验证复合物实例是否重新部署成功。
【说明】验证时， 新 添加的智能电表设备
需要保证它在“ 硬件 设备” 中处于联网运 行状态， 否则可能存 在误差。

## Slide 408: CONTENT
课后练习
04

## Slide 409: 课后练习
一台码垛工业机器人正在按照工厂生产排程计划搬运工件，为了更好的了解它的实时数据，为其 加装了一台智能电表，两台设备组成了一个设备综合，除了产线级的复合物，由单台设备及其辅助设 备组成的设备综合体也是复合物模型常见的应用场景。
请参考本任务的实操步骤，新增创建一个名为“工业机器人综合体-姓名”的复合物模型，并完成 实例部署。
工业机器人
智能电表

## Slide 410: 课后练习
要求1：在已创建的物模型中选择一个工业机器人和一个智能电表，并参考表4-2-3配置复合物属性， 完成复合物模型的创建。
要求2：基于已创建的复合物模型，注册复合物实例，并完成部署。
属性名称 | 属性ID | 数据类型 | 读写 操作 设置 | 属性值 来源 | 使用函数 | 历史数据保 存方式 | 工程单 位
总在线设 备数 | eqp_num | Integer | 只读 | 规则指定 | TotalEqpNum | 全部保存 | 台
故障设备 数 | fault_eqp_n um | Integer | 只读 | 规则指定 | calEqpNum(device_st atus, 1) | 全部保存 | 台
表4-2-3 工业机器人综合体复合物属性参考

## Slide 411
任务一创建单设备可视化大屏项目 >>
项目五 配置单设备可视化应用项目
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 412: 项目导入
在前面的项目中，已经完成了单设备和生产线物联接入和数字 化孪生建模，并为了更好地了解和监控设备能效和业务指标，也设 置了不同的派生属性。为了便于监控和了解生产能效，最终提高生 产效率，需要对设备的一些基本指标情况和业务指标进行可视化展 示。
本项目是针对单设备的可视化进行任务展开，请你思考，作为 一名数字孪生建模工程师，为了让设备的指标情况直观且清晰，应 当如何针对单设备进行可视化展示？如何让可视化大屏与设备物实 例进行关联？

## Slide 413: 项目导入
【知识目标】
了解可视化应用的作用及主要应用场景；
了解可视化应用的基本组成；
熟悉组件的操作及数据源配置方法；
熟悉文本组件、仪表盘组件、图片组件的使用方法；
熟悉指令下发按钮和指令本文的使用方法。
【技能目标】
能创建单设备可视化大屏项目；
能使用文本组件和图片组件配置设备的基本信息；
能使用合适的组件配置设备的工况信息，并验证工 况数据的准确性；
能配置工业机器人指令下发和报警，并验证指令及 报警的准确性。

## Slide 414: CONTENT
任务说明
01

## Slide 415: 任务说明
本任务对什么是可视化应用，其主要使用场景及重要功能进行介绍，并要求 使用空白模板，创建一个工业机器人单设备的可视化应用项目。

## Slide 416: CONTENT
知识准备
02

## Slide 417: 知识准备
根云工业数字孪生建模平台的可视化应用是服务于工业设备管理及服务的云端可视化工 具平台，用户可以根据个性需求自由配置、设计页面，实现后端数字孪生建模到前端展示的 功能与服务的集成。
可视化应用通过图形可视化、产品轻量化，生动直观的展示设备指标参数、工况统计信
息、远程监控页面、综合管理大屏等工业管理界面。
可视化应用让枯燥的工业数据依托丰富的业务组件，实现数据可视化、管理规范化、监 控远程化、企业互联网化，满足工业用户日常管理、运行指挥、实时监控、演示汇报等多种
生产业务场景需要。
可视化应用功能

## Slide 418: 知识准备
可视化应用的应用场景 -（1）厂内生产管理
可视化应用可以对接生产、业务、运维关键指标，设备综合效率（Overall Equipment Effectiveness，缩写为OEE），维修保养，工艺流程，能耗分析，产能预测等，设置厂内生 产管理看板使相关数据一目了然，使工厂生产运营工作更简单、更直观、更高效。

## Slide 419: 知识准备
可视化应用的主要应用场景 -（1）厂内生产管理
a）工艺流程展示

## Slide 420: 知识准备
可视化应用的主要应用场景 -（1）厂内生产管理
b）设备综合效率展示

## Slide 421: 知识准备
可视化应用的主要应用场景 -（1）厂内生产管理
c）生产管理展示

## Slide 422: 知识准备
可视化应用的主要应用场景 -（1）厂内生产管理
d）效率管理展示

## Slide 423: 知识准备
可视化应用的主要应用场景 -（2）厂外设备监控
厂外设备监控：
基于根云工业互联网
平台物联接入能力及 数字孪生建模技术， 快速搭建设备数字双 胞胎，实现设备远程 监控。

## Slide 424: 知识准备
可视化应用的主要应用场景 -（3）产线数字仿真
产线数字仿真： 基于设备数字孪生 模型，搭建产线数 字仿真模型，实现 生产效率、设备健 康的综合运维。

## Slide 425: 知识准备
可视化应用的基本组成 -（1）项目
在工业数字孪生建模平台中，可视化项目是设备的可视化文件集，包含页面、内容、数据 及相关文件。通过配置页面内组件及属性参数，设置连接数据源，可实现对该类型设备的多种 可视化展示效果的设定。项目列表可查看用户创建所有设备可视化项目，支持按照项目名称进 行筛选。
可视化应用的项目列表

## Slide 426: 知识准备
可视化应用的基本组成 -（2）模板
专用模板是系统为用户预置的可用模板。在专用模板中已 设置一系列组件，可为用户实现默认的页面展示效果，通
过编辑修改页面中的组件及属性，用户可以实现符合自己 要求的可视化页面效果。
空白模板中无预置组件，需用户自主设计布局， 选用合适组件，设定适宜属性参数以实现预期效 果，
专用模板
空白模板

## Slide 427: 知识准备
赋能万物 连接未来
可视化应用的基本组成 -（3）素材
在根云工业数字孪生建模平台的可视化应用中，素材有两种来源，一种是系统自带的素材，包 括了设备、图标、装饰、背景等素材，集合在系统素材库中。另一种是在素材中没有适用的素材， 用户自定义上传的素材。
a）系统素材：系统为用户提供的基本资料库，包含设备、图标、装饰、背景类图库，如图所示。 进入系统素材找到要用的素材，拖动到属性区或数据源区的图片框中即可。
系统素材库

## Slide 428: 知识准备
可视化应用的基本组成 -（3）素材
创建素材文件夹
b）我的素材库：用户可以在可视化应用首页的素材库管理中点击“新建文件夹”，并上传个性化素材。在 设计使用时，用户可以在“我的素材库”通过素材名称进行快速检索，也可以对文件夹进行重命名或者删除的 管理操作。
用户自行上传并管理的图元资料库，支持用户创建素材文件夹，并上传资料到文件夹备用。素材文件格式支持 jpg, png, gif, svg, zip, mp4, mp3, mpeg, webp等，单个文件大小建议5MB以内。
素材文件夹管理
上传个性化素材

## Slide 429: CONTENT
任务实施
03

## Slide 430: 任务实施
创建可视化应用项目
操作步骤1：使用树根教育账号与密码完成登录，从任一课程卡片，单击“可视化应用”进入 可视化应用。

## Slide 431: 任务实施
创建可视化应用项目
操作步骤2：在可视化项目列表页面，单击“创建项目”按钮。

## Slide 432: 任务实施
创建可视化应用项目
操作步骤3：在弹出来的对话框中，①项目名称可自定义填写，本书示例填写为“工业机器人 单设备可视化”；②大屏模板选择空白模板；③最后单击“确定”按钮。
【说明】本任务使用空白模板创建 可视化应用项目，如果使用专用模板 创建，可按照项目一任务二的“2.8可 视化应用搭建”的操作步骤进行创建， 也可以在弹出来的对话框中，大屏模 板选择相应的专业模板进行创建。

## Slide 433: 任务实施
创建可视化应用项目
操作步骤4：创建完成后，自动跳转到可视化应用项目的编辑状态，单击“保持”按钮，即可完成 可视化应用项目的创建。
【说明】用户在进行可视化编辑时， 应及时点击“保存”按钮以保存页 面操作，平台暂不支持自动保存。 当用户进行页面设计编辑时，可点 击“预览”按钮随时查看当前页面 的设计效果。

## Slide 434: CONTENT
课后练习
04

## Slide 435: 课后练习
假设你是工业数字孪生建模与应用工程师，在项目三、四的任务中已经完成对机床的各 类属性及报警指令信息的数字孪生建模和实例创建。为便于你实时掌握机床运行各参数信息， 请参考本任务的实操步骤，在根云工业数字孪生与建模平台的可视化应用中，完成机床可视 化项目的创建。
要求1：利用可视化应用中空白模板创建项目。
要求2：使用你自己的姓名+机床为该项目命名。

## Slide 436
任务二设计可视化大屏的基本信息 >>
项目五配置单设备可视化应用项目
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 437: CONTENT
任务说明
01

## Slide 438
任务说明
本任务主要使用文本组件和图片组件来设计可视化应用项目的基本信息，将组件数据源 关联工业机器人实例，完成设计后需要验证可视化应用数据与工业机器人硬件设备是否一致， 最终能正确展示单台工业机器人设备的设备信息和部分实时数据。

## Slide 439: CONTENT
知识准备
02

## Slide 440: 知识准备
在根云工业数字建模平台 的可视化应用中，组件是数据 的图形化载体，通过选择不同 的组件，设备数据可以用多种 展现方式。使用组件需要配置 属性和数据源，其中组件的属 性用于定义组件的图形展示效 果；组件的数据源用于确定组 件展示的数据，不同的组件可 以关联不同种类的数据，如图 所示。
组件功能

## Slide 441: 知识准备
组件的数据源
通过配置组件的数据源来实现组件对设备工况、报警，指令的展现，使可视化页面与设备实现真正联动。 这些工况信息，或为设备指标参数，或为作业统计数据，还可以是指示灯、状态图。当设备数据满足了预先 设置的特定条件，组件还能通过特定的警示颜色、闪动来提醒用户注意。
单击选中组件后，可以在右侧 数据源中选择相关信息进行配 置 。如果勾选“继承页面模型”，该 组件在配置数据源时会默认关 联 在页面编辑区绑定的物模型及实 例信息。如不勾选则需按顺序依次 选择对应物模型、物实例和关联 属性或关联指令，如图所示。

## Slide 442: 知识准备
a）添加组件
组件的快捷操作 -（1）添加/删除
在可视化应用中，添加组件有3种方式，分别如下：
方式一：打开可视化应用项目进入 编辑页面，单击所选组件，编辑区 即会创建相应组件，单击组件拖动 到目标位置。
方式二：打开可视化应用项 目进入编辑页面，在组件栏按 下鼠标左键不放，拖动鼠标到 编辑区目标位置。
方式三：通过复制已有组件的 方式来添加。单击选中编辑区中的 组件，然后点击鼠标右键，从右键 菜单中选择“复制”，拖动组件到 目标位置。

## Slide 443: 知识准备
b）删除组件
单击选中编辑区中 的组件，然后点击鼠标 右键，从右键菜单中选 择“删除”，如图所示。 或者单击选中编辑区中 的组件，按下电脑键盘 上的“Delete”键进行 删除。
组件的快捷操作 -（1）添加/删除

## Slide 444: 知识准备
如涉及多个组件组合堆叠使 用，为便于快速选中组件进行编
辑，可按实际使用情况调整各组 件图层的顺序。例如：可以单击 选中组件， 然后点击右键选择
“置顶”，就可以将该组件置于 各组件最上层；选择“置底”可 以将该组件置于各组件最下层；
“上移”和“下移”将组件向上
或向下移动一层，如图所示。
组件的快捷操作 -（2）图层

## Slide 445: 知识准备
文本组件是基本组件的一种，也是高频使用的一种组件，用以展示输入的文本信息。主要
用于展示固定内容，实时采集值等。该组件在编辑器中的位置如图所示：
文本组件

## Slide 446: 知识准备
文本组件 -（1）属性配置
a）文本属性：
在文本属性中，文字内容是
输入显示在文本框中的内容；可
以通过设置字体、字体颜色、字 体显示常规或加粗、字号大小、 行间距以及对齐方式来设计字体 的展示样式，如图所示。

## Slide 447: 知识准备
文本组件 -（1）属性配置
b）文本框样式：
通过设定圆角数值、填充颜色、边 框和阴影来设计文本框样式，如图所示。 如果勾选了边框和阴影，则会显示需要 设置的边框和阴影细节。

## Slide 448: 知识准备
文本组件 -（1）属性配置
c）跳转页面：如果需要在可视化应用在最终展示时，可以通过单击文本跳转到另一 个页面，可以在“跳转页面”的下拉框中选择需要跳转的可视化应用项目，如图所示。

## Slide 449: 知识准备
文本组件如果不配置数据源，就仅仅显示输入的 文字内容。如果需要显示设备的某项属性值，则需要 对文本组件的数据源进行配置，文本组件的数据源配 置如图所示。
如果勾选“继承页面模型”，该组件在配置数据
源时会默认关联在页面编辑区绑定的物模型及实例信
息。如不勾选则需按顺序依次选择对应物模型、物实 例和关联属性。如果想在文本显示的数据自带属性单 位，则可以勾选“使用属性单位”。
文本组件 -（2）数据源配置

## Slide 450: 知识准备
如果想要让文本内容根据不同的条件分别显示不同文本、颜色或者背景等，则可以勾选“使用判断条件”。
判断条件即是数据源的条件过滤功能。所有的过滤条件组之间是“and”关系。
在判断条件区域，单击“+” 进行新增，选择合适的“筛选条 件”运算符，在文本框输入具体 数值，与运算符号组合形成数据 过滤条件，为每个过滤条件添加 对应显示组件，当实时属性值符 合本过滤条件时则显示相应组件， 如图所示。
文本组件 -（2）数据源配置

## Slide 451: 知识准备
图片组件
图片组件也是可视化应用设计中常用组件的一种，可以用来展示本地或者网络图片 实现生动表达。该组件在编辑器中的位置如图所示：

## Slide 452: 知识准备
a）基本设置：尺寸包括图片组件的宽度和高度，可以输入数值自定义大小，也可以通过 拖拽的方式改变组件的宽高，单击“添加图片”可以选择添加需要显示的图片，如图所示。
图片组件 -（1）属性配置

## Slide 453: 知识准备
图片组件 -（1）属性配置
b）图片属性：填充方式包括：拉伸，填充，覆盖，居中；拖动或输入数值可以进行图片 透明度设置；如果勾选了边框和阴影，会显示相应需要设置的内容；图片组件的跳转页面 的作用与文本组件的跳转页面功能一致，如图所示。

## Slide 454: 知识准备
图片组件的数据源配置与文本组件一 致。如果想要在图片组件添加判断条 件，则可以单击“+”进行条件添加。 添加不同图片，以便在不同条件下显 示不同的图片内容，如图所示。
图片组件 -（2）数据源配置

## Slide 455: CONTENT
任务实施
03

## Slide 456
任务实施
通过本任务的实操步骤，最终需要完成的可视化大屏的效果如图所示：

## Slide 457: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤1：从任一课程卡片进入到可视化应用页面，单击本项目任务一创建的“工业 机器人单设备可视化”项目的编辑按钮，进入编辑页面。

## Slide 458: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤2：进入编辑页面后，在属性列单击“添加图片”对背景图片进行更换，本示例使用
的屏幕尺寸为1280*720（可根据实际情况自定义屏幕尺寸）。

## Slide 459: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤3：在弹出来的对话框中，选择系统素材库中的“工业机器人可视化监控模板素材” 文件夹中的背景图，单击“确定”按钮，完成可视化大屏的背景图配置。
【说明】也可以选择自己
“我的素材库”中自定义上传的
素材。

## Slide 460: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤4：完成背景图配置之后，为
可视化大屏页面设置数据源，本示例 选择的模型类型为“设备”，选择的 物模型为“工业机器人模型01-姓名”，
选择的物实例为“工业机器人实例01- 姓名”。

## Slide 461: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤5：接下来为页面添加不同模块的分区装饰框。添加图片组件到编辑区，并单击“添加图片”。

## Slide 462: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤6：在弹出来的素材库中，从系统素材库中的“工业机器人可视化监控模板素材”
中选择“蓝色科技1”，并单击“确定”按钮，完成图片置入。

## Slide 463: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤7：置入图片后，通过拖曳方式调整图片的尺寸到合适大小。

## Slide 464: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤8：选中图片后，通过点击右键，选择“复制”，把图片复制3个，放在可视化
大屏的合适位置。

## Slide 465: 任务实施
1.设计可视化监控大屏布局
操作步骤9：通过图片组件，从系统素材库的“工业机器人可视化监控模板素材”中分别选择“蓝
色组合标题栏”和“机械手臂”图片添加到可视化大屏，调整这些图片的大小，并放在合适位置。

## Slide 466: 任务实施
2.为可视化大屏配置基本信息
操作步骤1：通过拖曳文本组件方式，添加文本组件到可视化大屏的顶部中间位置，并调整 其大小。

## Slide 467: 任务实施
2.为可视化大屏配置基本信息
操作步骤2：设置文本组件的属性，文字内容输入“工业机器人可视化监控”，字体选择
“微软雅黑”，字号22，字重加粗。
【说明】文字内容也可 以自定义输入其他内容，字 体、字号、颜色等均可自定 义设置。

## Slide 468: 任务实施
2.为可视化大屏配置基本信息
操作步骤3：添加其他文本组件并修改文字内容，完成工业机器人的设备信息和4个模块的 标题的设置。本示例使用的字体为宋体、字号为18、字重为常规。
【说明】设备信息的内容
可以从“ 硬件设备” 中
“工业机器人01-姓名” 的设备信息页中复制获取。

## Slide 469: 任务实施
3.为可视化大屏配置工况信息
操作步骤1：添加2个图片组件，为可视化大屏的“坐标位置”，添加XYZ位置和OTA方向的坐标图。 添加6个文本组件，分别修改其文字内容为X、Y、Z、O、A、T。并调整这些图片和文字的位置到
合适的位置。

## Slide 470: 任务实施
3.为可视化大屏配置工况信息
操作步骤2：在显示“X”的文本组件后，添加新的文本组件，并调整其位置和尺寸；把该文本 组件的文字内容去掉。

## Slide 471: 任务实施
3.为可视化大屏配置工况信息
操作步骤3：①单击“数据源”，进入该文字组件的数据源设置界面，②勾选“继承页面模型”会自动填充 模型类型、物模型、物实例，③关联属性选择“当前位置X”，④勾选“使用属性单位”；完成该文本组件 的数据源设置。

## Slide 472: 任务实施
3.为可视化大屏配置工况信息
操作步骤4：使用同样的方法，为Y、Z、O、A、T后都设置同样的文本组件，分别关联属性为
“当前位置Y”“当前位置Z”“当前位置O”“当前位置A”“当前位置T”。

## Slide 473: 任务实施
3.为可视化大屏配置工况信息
操作步骤5：完成以上操作步骤之后，单击“保存”按钮，保存整个页面设置。然后单击
“预览”，查看效果。

## Slide 474: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤1：从任一课程卡片的“硬件设备”进入到硬件列表页面，单击 “工业机器人01-姓名” 操作列的“查看”按钮，进入该硬件的设备信息页。

## Slide 475: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤2：进入设备信息页后，单击“启动”按钮，机器人处于运行状态后，单击显示屏。

## Slide 476: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤3：比对硬件设备显示屏各属性值与可视化预览视图中，XYZ位置对应属性值是否一致。
【说明】因不同模块数据更新频率差异可能导致显示屏数据早于可视化大屏数据，可在设备信息页日 志信息部分查看临近时间戳上报数据信息。

## Slide 477: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤4：如数据核对一致，单击“编辑”按钮返回可视化项目的编辑状态，并单击“保存” 按钮，完成本任务设置内容的保存。

## Slide 478: CONTENT
课后练习
04

## Slide 479: 课后练习
基于已经创建的机床可视化项目，参考本任务的实操步骤，在根云工业数字孪生建模 平台的可视化应用中，利用文本组件和图片组件为机床可视化项目配置基本信息及工况信 息，关联数据源后便于工程师实时全面查看有关信息，高效进行设备运维管理。
要求1：使用文本组件，参考机床硬件设备基本信息，在项目五任务一练习所创建的机床 可视化项目中配置其基本信息。
要求2：组合使用文本组件及图片组件，配置机床工况信息。
要求3：验证可视化各工况数据值与机床硬件设备显示屏相同时间戳属性值一致。

## Slide 480
任务三 配置可视化大屏的报警和指令信息 >>
项目五配置单设备可视化应用项目
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 481: CONTENT
任务说明
01

## Slide 482: 任务说明
本任务主要介绍使用指令 下发按钮实现远程控制设备相 应属性，采用自定义报警灯素
材配置机器人报警信息，并设 置指示灯在不同情况下以颜色
变化进行报警展示，验证可视 化应用数据与实例是否一致。

## Slide 483: CONTENT
知识准备
02

## Slide 484: 知识准备
指令下发组件包括按钮、指令文本两种，指令下发组件将工业数字孪生建模 平台的指令下发功能整合到可视化应用，使用户无须跳转工业数字孪生建模，即 可完成对特定设备的指令下发操控。
对特定设备的指令
下发操控

## Slide 485: 知识准备
按钮组件
使用按钮组件，可以实现在可视化大屏上通过按下按钮远程控制工业设备。该 组件在编辑器中的位置如图所示：

## Slide 486: 知识准备
按钮组件 -（1）属性配置
a）文本属性：
系统支持在按钮上显示文 本信息，可以在文本属性中对 按钮上显示的文字进行设置， 包括按钮文本内容、字体、字 号、行间距、对齐方式等；如 图所示。

## Slide 487: 知识准备
按钮组件 -（1）属性配置
b）样式：
通过设定圆角数值、填 充颜色、边框和阴影来设计 按钮外框的样式，可以单击 图片处的位置为按钮重设新 的图片，如图所示。

## Slide 488: 知识准备
按钮组件 -（2）数据源配置
在按钮的数据源配置中，如果勾选“继承页面模型”，该组件在配置数据源时会默认关联在页面编辑 区绑定的物模型及实例信息。如不勾选则需按顺序依次选择对应物模型、物实例和关联指令。“下发参数” 是按下该按钮时，会下发的指令值，如图所示。
例如，如果该按钮是对急停状态进 行复位，那么关联指令就是模型的 急停指令，下发参数输入“0”。

## Slide 489: 知识准备
指令文本组件
使用指令文本组件，可以实现在可视化大屏上通过输入指令值来远程控制工业设备。 该组件在编辑器中的位置如图所示。

## Slide 490: 知识准备
指令文本组件 -（1）属性配置
a）文本属性：
可以在文本属性中对指令
文本显示的文字进行设置，包 括按钮文本内容、字体、字号、 行间距、对齐方式等；如图所 示。

## Slide 491: 知识准备
指令文本组件 -（1）属性配置
b）样式：
通过设定圆角数值、
填充颜色、边框和阴影来 设计输入文本的样式，如 图所示。

## Slide 492: 知识准备
指令文本组件 -（2）数据源配置
在可视化应用中，使用指令文本组件，操作者可以在大屏上输入需要的指令值来远程控制设备，
因此其数据源配置不需要预设下发参数，这是与按钮组件的数据源配置不同之处，如图所示。

## Slide 493: CONTENT
任务实施
03

## Slide 494
任务实施
通过本任务的实操步骤，最终需要完成的可视化大屏的效果如图所示：

## Slide 495: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤1：从任一课程卡片进入到可视化应用页面，单击本项目任务一创建的“工业机器人 单设备可视化”项目的编辑按钮，进入编辑页面。

## Slide 496: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤2：进入可视化大屏项目的编辑界面后，添加6个文本组件到“报警信息”展示框中，并排列到合适
位置，分别修改文本内容为“关节1马达电流”~“关节6马达电流”，字号改为16，其他设置采取默认值。

## Slide 497: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤3：添加图片组件到“报警信息”展示框中，单击“添加图片”来置入报警图标。

## Slide 498: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤4：在弹出的对话框中，从系统素材库的“图标→指示灯”文件夹找到报警指示灯
图片，单击“确定”按钮完成图片置入。

## Slide 499: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤5：完成图片置入后，从“属性”切换到“数据源”；勾选“继承页面模型”会自动
填充模型类型、物模型和物实例，关联属性选择“关节点1马达电流”。

## Slide 500: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤6：单击判断条件后的“+”按钮，会自动增加“条件1” 的设置，在筛选条件的符号下拉框中选择“>”符号，并输入
“250”，图片选择系统素材库中的“图标→指示灯”文件夹中 的“2.5D报警”红色报警图标；不满足条件的图片选择“2.5D 工作”绿色图标；数据为空的图片选择“2.5D离线”灰色图标。
以上设置表示以“关节点1马达电流＞250”作为判断条件，当 关节点1马达电流大于250时，显示红色指示灯，当电流在0-250 时，显示绿色指示灯，当电流数值为空时，显示灰色指示灯。

## Slide 501: 任务实施
1.为可视化大屏配置报警信息
操作步骤7：通过复制方式，为“关 节2马达电流”~“关节6马达电流” 设置报警指示灯，注意要重新选择关 联属性为对应的关节马达电流属性。

## Slide 502: 任务实施
2.为可视化大屏配置状态信息
操作步骤1：添加1个图片组件到“工作状态”展示框中，排列到合适位置。切换到“数据源” 进行数据源配置，勾选“继承页面模型”，关联属性选择“设备工作状态”。

## Slide 503: 任务实施
2.为可视化大屏配置状态信息
操作步骤2：单击判断条件后的“+”按钮，添加4个判断条件。
条件1的筛选条件为“==0”，图片选择灰 色指示灯，表示停机状态显示灰色指示灯；
条件2的筛选条件为“==1”，图片选择红 色指示灯，表示故障状态显示红色指示灯； 条件3的筛选条件为“==2”，图片选择黄 色指示灯，表示待机状态显示黄色指示灯； 条件4的筛选条件为“==3”，图片选择绿 色指示灯，表示作业状态显示绿色指示灯。

## Slide 504: 任务实施
2.为可视化大屏配置状态信息
操作步骤3：添加文本组件在状
态指示灯下，修改文字内容为 “提示：灰色表示停机、红色表 示故障，黄色表示待机，绿色表 示作业”，完成后单击“保存” 按钮完成配置。

## Slide 505: 任务实施
3.为可视化大屏配置指令按钮
操作步骤1：添加按钮组件到可视化大屏底部的合适位置，按钮文本输入内容为“关机”，通 过此步骤为可视化大屏增加一个关机按钮，可以实现对工业机器人远程关机。

## Slide 506: 任务实施
3.为可视化大屏配置指令按钮
操作步骤2：为按钮组件进行数据源 设置，勾选“继承页面模型”，关联 指令为“开关机指令”，下发参数填 写“0”。

## Slide 507: 任务实施
3.为可视化大屏配置指令按钮
操作步骤3：添加一个指令文本组件到可视大屏底部的合适位置，修改其显示字体的字号为22
（也可自定义其他数值）。

## Slide 508: 任务实施
操作步骤4：为指令文本组件进行数据源设置，勾选“继承页面模型”，关联指令为“急停指令”。
3.为可视化大屏配置指令按钮

## Slide 509: 任务实施
操作步骤5：在指令文本组件下，添加1个文本组件，文字内容输入“提示：输入1表示对设备 进行急停操作，输入0表示消除急停状态”。
3.为可视化大屏配置指令按钮

## Slide 510: 任务实施
3.为可视化大屏配置指令按钮
操作步骤6：完成后，单击“保存”按钮，然后单击“预览”按钮，进入预览状态。

## Slide 511: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤1：从任一课程卡片的“硬件设备”进入到硬件列表页面，单击 “工业机器人01-姓名”操作 列的“查看”按钮，进入该硬件的设备信息页。

## Slide 512: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤2：进入设备信息页后，单击“启动”按钮，机器人处于运行状态后，单击显示屏。

## Slide 513: 任务实施
操作步骤3：回到在可视化大屏的预览状态下的页面，通过在指令文本中输入“1”并单击↓按钮， 下发紧急停止指令。
4.验证可视化数据的准确性

## Slide 514: 任务实施
操作步骤4：查看设备信息页中的显示屏信息，急停状态如果处于绿色高亮状态，则远程 控制指令能正常使用，数据准确性得到确认。
4.验证可视化数据的准确性
【说明】在急停状态，还可以在可视化大屏的指令文本中输入“0”进行下发，对比设备信息页 的显示屏信息中，急停状态是否变为灰色状态。

## Slide 515: 任务实施
4.验证可视化数据的准确性
操作步骤5：单击可视化大屏的
“关机”按钮，可以发现点开 了显示屏的设备信息页会弹出 来“未找到该虚拟设备的节点 信息，请尝试重启虚拟设备”， 且设备已经恢复为“启动”按 钮状态，说明远程下发关机指 令成功，工业机器人成功停机。

## Slide 516: 任务实施
操作步骤6：观察可视化大屏的报警信息中的每个关机马达电流的指示灯变化，是否和设备信息页中的报 警信息一致，如果一致说明数据一致性得到确认。
4.验证可视化数据的准确性

## Slide 517: 任务实施
操作步骤7：观察可视化大屏的工作状态的指示灯变化，是否和关联的“工业机器人实例01-姓名”的工况 信息中的设备工作状态数值一致，如果一致说明数据一致性得到确认。
4.验证可视化数据的准确性
【说明】设备工作状态的说明，
详见项目四任务一的知识准备。

## Slide 518: CONTENT
课后练习
04

## Slide 519: 课后练习
请参考本任务的实操步骤，在根云工业数字孪生建模平台的可视化应用中，为机床可视 化项目报警信息、状态信息和指令按钮，以便设备管理者及时发现机床的异常情况，通过下发 指令调整设备运转参数或状态以消除异常。
要求1：使用适当的组件，参考机床物模型的报警信息，为机床可视化项目配置报警信息。 要求2：使用适当的组件，配置机床的状态信息，实时显示机床的工作状态。
要求3：使用适当的指令下发组件，配置机床开关机指令、急停指令和主轴设定速度指令文本。 要求4：验证可视化报警及指令实时值与机床硬件设备显示屏报警及指令状态值是否一致。

## Slide 520
配置多设备可视化应用项目 >>
项目六 配置多设备可视化应用项目
《工业数字孪生建模与应用》

## Slide 521: 项目引入
单设备的可视化监控配置，不能完全体现工业现场的复杂性， 大多数企业的诉求还是集中在复杂系统或者生产线的数字孪生应 用中，因此多设备的可视化监控大屏的构建就非常有必要。
本项目是针对多设备的可视化进行任务展开，请你思考，作 为一名数字孪生建模工程师，基于单设备可视化监控大屏的通用 操作基础上，要如何对多台设备的业务指标情况进行统计并展示？ 可以使用哪些组件进行可视化设计来实现对多台设备作业情况的 实时监控？

## Slide 522: 项目引入
【知识目标】
熟悉柱状图、折线图、饼状图、仪表盘的作用；
熟悉柱状图、折线图、饼状图、仪表盘的属性 配置；
熟悉柱状图、折线图、饼状图、仪表盘的数据
源配置；
【技能目标】
能创建产线级可视化项目并配置基本信息；
能使用合适的组件配置产线级可视化项目的产量、
利用率、作业趋势；
能配置产线级的运行状态和页面跳转；
能验证可视化大屏中数据的准确性。

## Slide 523: CONTENT
项目说明
01

## Slide 524: 项目说明
本任务主要介绍使用折线图组件配置工业机器人开机率与作业率等派生属性，创建仪表盘显示各设 备产量数据，为可视化大屏增加跳转链接实现可视化页面间跳转，以便故障设备数超标时可及时报警并 快速定位故障设备及其原因，最终实现对多设备作业情况实时监控。

## Slide 525: CONTENT
知识准备
02

## Slide 526: 知识准备
柱状图组件
柱状图是图表组件的一种，通常利用于较小的数据集分析，可以展示多维的数据差异，
组件在编辑器中的位置如图所示。

## Slide 527: 知识准备
柱状图组件 -（1）属性配置
a）尺寸：
可以设置柱状图的 尺寸大小，可以选择用 横向或者竖向进行展示， 如图所示。

## Slide 528: 知识准备
柱状图组件 -（1）属性配置
b）颜色面板：
可以选择柱状图中的立柱显示颜色，如图所示。

## Slide 529: 知识准备
柱状图组件 -（1）属性配置
c）图表选项：
勾选图例之后，会在柱状图中显示图例。可以设置图例的位置，图例显示文字的字体、字号、
颜色等；如图所示。

## Slide 530: 知识准备
柱状图组件 -（2）数据源配置
柱状图组件的数据源设置如果 勾选“继承页面模型”，该组件在 配置数据源时会默认关联在页面编 辑区绑定的物模型及实例信息。如 不勾选则需按顺序依次选择对应物 模型、物实例和关联指令。其中
“度量”设置，可以自定义选择多 个属性进行度量；如图所示。

## Slide 531: 知识准备
折线图组件
折线图是图表组件的一种，用于在连续间隔或时间跨度上展示数值，常用来显示趋势
和对比关系（多个折线之间的对比）。该组件在编辑器中的位置如图所示。

## Slide 532: 知识准备
折线图组件 -（1）属性配置
a）尺寸及样式：
折线图组件的可 调整属性包含：输入或 单击上下箭头调整组件 宽高，选择展现样式
（折线图、折线面积图） 及颜色，如图所示。

## Slide 533: 知识准备
折线图组件 -（1）属性配置
b）颜色面板：
可以选择折线图线或者折线面积的颜色，如图所示。

## Slide 534: 知识准备
折线图组件 -（1）属性配置
c）图表选项：
勾选图例之后，会在折线 图中显示图例。可以设置图例
的位置，图例显示文字的字体、 字号、颜色等，如图所示。

## Slide 535: 知识准备
折线图组件 -（2）数据源配置
折线图组件的数据源设置如果勾选“继承页面模型”，该组件在配置数据源时会默认关联在页面编辑区绑定 的物模型及实例信息。如不勾选则需按顺序依次选择对应物模型、物实例。折线图维度项固定展示为采集点时间 戳，度量项展示为折线，支持选择多个度量项，如图所示。

## Slide 536: 知识准备
，
饼状图是图表组件的一种
通过将一个圆形区域划分
为多个子区域， 反应出不 同子类数据之间的的对比 关系以及子类数据在大类 中所占的百分比。该组件 在编辑器中的位置如图所 示。
饼状图组件

## Slide 537: 知识准备
饼状图组件 -（1）属性配置
a）尺寸大小：
输入或点击上下箭头 调整饼图的宽高和环形粗
细，环形粗细为0时显示为 实心饼图， 值越大中空越 大， 环形变细， 如图所示。

## Slide 538: 知识准备
饼状图组件 -（1）属性配置
b）颜色面板：在颜色面板中，可以点击颜色面板下的色块的下拉框，在弹出的颜色面板中，选择目标颜色， 单击确定，饼图对应部分颜色变为目标颜色，重复以上操作可以完成对饼图各部分颜色配置，如图所示。

## Slide 539: 知识准备
饼状图组件 -（1）属性配置
c）图例：
勾选图例之后， 会在 饼状图中显示图例。可以 设置图例的位置， 图例显 示文字的字体、字号、颜 色等，如图所示。

## Slide 540: 知识准备
饼状图组件 -（1）属性配置
c）标签：如果勾选标签，则会在饼状图的各比例色块中显示所对应的标签信息，可以设置数值的
类型为数值或是百分比，设置标签字体的字体、字号、字重等，如图所示。

## Slide 541
知识准备
饼状图组件 -（2）数据源配置
饼状图组件的数据源设置，与柱状图一致，详看本任务柱状图组件的数据源配置，如图所示。

## Slide 542
知识准备
仪表盘组件
仪表盘可以反映设备各系统的工作状况，该组件在编辑器中的位置如图所示。

## Slide 543: 知识准备
仪表盘组件 -（1）属性配置
a）仪表尺寸：
包括组件的宽度和
高度， 可输入数值自定 义大小， 也支持通过拖 拽的方式改变组件的宽 高，如图所示。

## Slide 544: 知识准备
仪表盘组件 -（1）属性配置
b）主题颜色：
下拉设置组件的主题颜色，选择统计颜色，如图所示。

## Slide 545: 知识准备
仪表盘组件 -（1）属性配置
c）仪表数值：
可以设置数值类型为
数值/ 百分比， 设置数值
的显示字体、字号和颜色， 设定数值的最小值和最大 值，如图所示。

## Slide 546: 知识准备
仪表盘组件 -（2）数据源配置
仪表盘组件的数据源设置，与柱状图一致，详看本任务柱状图组件的数据源配置，如图所示。

## Slide 547: CONTENT
项目实施
03

## Slide 548
项目实施
通过本任务的实操步骤，最终需要完成的多设备可视化大屏的效果如图所示。

## Slide 549: 项目实施
1.创建多设备可视化大屏项目
操作步骤1：使用树根教育账号与密码完成登录，从任一课程卡片，单击“可视化应用”进入可视
化应用页面，单击“创建项目”按钮创建新的可视化应用项目。

## Slide 550: 项目实施
1.创建多设备可视化大屏项目
操作步骤2：在弹出来的 对话框中，①项目名称 自定义填写，本书示例 填写“加工生产线可视 化监控”；②大屏模板 选择空白模板；③最后 单击“确定”按钮。

## Slide 551: 项目实施
2.设计多设备可视化大屏布局
操作步骤1：进入编辑页面后， 在属性列下单击“添加图片” 对背景图片进行更换，本示例 使用的屏幕尺寸为 1280*720
（可根据实际情况自定义屏幕 尺寸）。

## Slide 552: 项目实施
2.设计多设备可视化大屏布局
操作步骤2：在弹出来
的对话框中，从系统素 材库中“背景-图片” 文件夹选择合适的背景 图，单击“确定”按钮， 完成可视化大屏的背景 图配置。
【说明】背景图片也 可以选择“我的素材库” 中自定义上传的素材。

## Slide 553: 项目实施
2.设计多设备可视化大屏布局
操作步骤3：完成背景图配置之 后，为可视化大屏页面设置数据 源， 本示例选择的模型类型为
“ 复合物”， 选择的物模型为
“加工生产线模型01-姓名”，选 择的物实例为“加工生产线实例 01-姓名”。

## Slide 554: 项目实施
2.设计多设备可视化大屏布局
操作步骤4：参考项目五任务二“3.1设计可视化监控大屏布局”的操作步骤5~操作步骤9的内容，为加工生产线可 视化监控进行布局设计。需要添加1个标题装饰图、4个信息展示栏装饰图。

## Slide 555: 项目实施
2.设计多设备可视化大屏布局
操作步骤5：通过添加文本组件，为可视化大屏添加标题，文字内容为“加工生产线可视化监控”；字体是微软雅黑； 字号22；其他采用默认设置。
为可视化大屏的4个展 示框添加标题，文字内容分 别为“设备业务指标”“设 备运行状态”“设备产量情 况”“设备预警信息”；字 体是微软雅黑；字号17；其 他采用默认设置。都设置完 成后，调整到合适的位置。

## Slide 556: 项目实施
3.为可视化大屏配置业务指标信息
操作步骤1：通过拖曳方式，添加仪表盘组件到设备业务指标展示栏，调整其尺寸到合适大小；数值类型选择百分比； 字号设为12；其他采用默认设置。

## Slide 557: 项目实施
3.为可视化大屏配置业务指标信息
操作步骤2：为该仪表盘设置数据源，勾选“继承页面模型”，度量选择“开机率”。

## Slide 558: 项目实施
3.为可视化大屏配置业务指标信息
操作步骤3：用同样的操作，添
加另外2个仪表盘，度量分别选 择“利用率”和“作业率”。 添加3个文本组件放置到仪表盘 下方，文字内容分别为“开机 率”“利用率”“作业率”， 字体使用微软雅黑，字号14， 其他采用默认设置。

## Slide 559: 项目实施
3.为可视化大屏配置业务指标信息
操作步骤4：添加一个文本组件，文字内容输入“设备总数”。添加图片组件置入圆形装饰图，并在图片组 件上添加一个文本组件，设置其字体为微软雅黑，字号为16，其他采用默认设置。

## Slide 560: 项目实施
3.为可视化大屏配置业务指标信息
操作步骤5 ：为图片组件上的
文本组件设置数据源。勾选
“继承页面模型”，关联属性
为“ 总在线设备数” ， 勾选
“使用属性单位”。完成后， 单击“保存”按钮。

## Slide 561: 项目实施
4.为可视化大屏配置设备运行状态
操作步骤1：选中饼状图组件拖曳到设备运行状态栏的目标位置松开。

## Slide 562: 项目实施
4.为可视化大屏配置设备运行状态
操作步骤2：为饼状图设置属性， 图例和标签的字体使用微软雅黑， 字号为12，其他采用默认设置。

## Slide 563: 项目实施
4.为可视化大屏配置设备运行状态
操作步骤3：为饼状进行数据源 设置，勾选“继承页面模型”， 度量选择“故障设备数”“停机 设备数”“作业设备数”“待机 设备数”。

## Slide 564: 项目实施
5.为可视化大屏配置设备产量情况
操作步骤1：在设备产量情况展示栏 添加文本组件和图片组件，放置在 合适位置。文本组件的文字内容分 别为“机器人01总产量”“机器人
02总产量”“机床总产量”，字体 使用微软雅黑，字号16，其他采用 默认设置。
【说明】本操作步骤添加的图片组件
是用来装饰美化。

## Slide 565: 项目实施
5.为可视化大屏配置设备产量情况
操作步骤2：在设备产量情况展示框的装饰图片上，添加文本组件。字体使用微软雅黑，字号16，其他使用默 认设置。

## Slide 566: 项目实施
5.为可视化大屏配置设备产量情况
操作步骤3：为该文本组件，进行数 据源设置。模型类型选择“设备”， 物模型选择“工业机器人模型01-姓 名”，物实例选择“工业机器人实例 01-姓名”，关联属性为“总产量”。 勾选“使用属性单位”。

## Slide 567: 项目实施
5.为可视化大屏配置设备产量情况
操作步骤4：复制出另外2个文本组件，分别关联“工业机器人实例02-姓名”和“机床实例01-姓名”，关联属性都 是总产量。

## Slide 568: 项目实施
6.为可视化大屏配置设备预警信息
操作步骤1：在设备预警信息展示栏中，添加5个文本组件，文字内容如下效果图所示，字体使用微软雅黑， 字号16，其他使用默认设置。

## Slide 569: 项目实施
6.为可视化大屏配置设备预警信息
操作步骤2：添加1个文本组件在“急停次数”组件下方，文本属性设置字体使用微软雅黑，字号16，其他使 用默认设置。

## Slide 570: 项目实施
6.为可视化大屏配置设备预警信息
操作步骤3：为该文本组件的设置数据 源，模型类型选择“设备”，物模型 选择“工业机器人模型01-姓名”，物 实例选择“工业机器人实例01-姓名”， 关联属性为“急停次数”，勾选“使 用属性单位”。

## Slide 571: 项目实施
6.为可视化大屏配置设备预警信息
操作步骤4：复制该文本组件，放 置到“急停次数预警”下方，设 置数据源时勾选“ 使用判断添 加”， 增加条件1 的筛选条件为
“>=2”，文本输入“急停次数超 过阈值！！”，字体颜色选择红
色，其他设置不变。此设置表示 当设备的急停次数大于等于2时， 出现“急停次数超过阈值！！” 的红色警示文字。

## Slide 572: 项目实施
6.为可视化大屏配置设备预警信息
操作步骤5：通过复制的方式，完 成如下效果图的文本组件创建和 布局，注意修改其对应的实例分 别为“工业机器人实例02-姓名” 和“机床实例01-姓名”。

## Slide 573: 项目实施
7.为可视化大屏配置页面跳转
操作步骤1：添加图片组件，为可视化大屏置入工业机器人和机床的图片，并放置在可视化大屏的中间合适 位置。

## Slide 574: 项目实施
7.为可视化大屏配置页面跳转
操作步骤2：选中其中1个机器人，在属性配置的“跳转页面”中下拉选择项目五创建完成的“工业机器人 单设备可视化”项目。通过此设置，可以在可视化大屏中，单击该机器人跳转到关联的可视化项目页面。

## Slide 575: 项目实施
7.为可视化大屏配置页面跳转
操作步骤3：完成所有的配置后，单击“保存”按钮。然后单击“预览”，跳转到预览状态。

## Slide 576: 项目实施
7.为可视化大屏配置页面跳转
操作步骤4：参考项目五任务三“3.4验证可视化数据的准确性”的操作步骤，对本任务的加工
生产线可视化监控大屏上的各项数据进行验证。

## Slide 577: CONTENT
课后练习
04

## Slide 578: 课后练习
参考本项目的实操步骤，创建一个名为“工业机器人综合体-姓名”的可视化大屏项目，
页面模型使用项目四任务二创建的“工业机器人综合体-姓名”物模型和对应的实例。
要求1：使用仪表盘展示工业机器人的开机率、作业率和利用率。
要求2：使用文本+图片组件的组合，展示工业机器人的生产节拍数据。 要求3：使用折线图展示智能电表的当前总有功电能。
要求4：为工业机器人图片设置跳转页面，单击工业机器人时，可以跳转到本书项目五创建
的“工业机器人单设备可视化”项目页面。

## Slide 580
解决方案未老师
解决方案未老师是十五年行业老专家，甲方乙方都待过，做过咨询，搞过设计，干过项目，懂点业务，也懂点技术，喜欢交友，下载更多资料可加微信咨询。