## Slide 1: 数字孪生技术与工程实践 第5章 基于数字孪生的智能建造与智慧城市

## Slide 2: 引言
工厂数字孪生系统中，对于工厂厂房、基础设施等的建模是基于BIM（Building Information Sytem，建造信息模型）技术的。厂房建筑可以看作是一种特殊的“产品”，和工业产品不同，建筑是单件设计、单件施工并且一般是在现场建造的，因此，建筑规划、建筑设计、建筑施工和一般的工业产品设计、制造不同，有其自己的特点。
“智能建造”就是以智能化的建造施工为背景，研究信息技术、智能技术在建筑设计、施工、维护等全生命周期应用的技术总称。伴随着智能制造领域对工厂数字孪生系统的深入应用，数字化交付、工厂BIM、智能建造等概念逐渐为广大工厂业主接受，并且也逐渐推广到商业、民用建筑领域。数字孪生可以为智能建造带来新的解决方法，提高信息化、智能化的水平。
从产品到工厂，由于对象复杂程度不同，涉及的要素不同，其数字孪生系统的组成、实施方案、实施难度也不同。相比工厂数字孪生系统和建筑数字孪生系统更加复杂的是城市数字孪生系统。城市运行系统是一个典型的复杂巨系统，其数字孪生系统的构建，不同于产品数字孪生系统和工厂数字孪生系统，需要更加注重数据和模型基础库的建设，通过不断丰富数字孪生服务功能，满足多领域、多业务场景的应用需求。。

## Slide 3: 目录
5.1 基于数字孪生的智能建造
5.2 基于数字孪生的智慧城市
5.3 数字孪生城市应用案例

## Slide 4: 5.1 基于数字孪生的智能建造

## Slide 5: 建筑和工业产品的不同
建筑对象和工业产品对象不同，表现在两个主要方面：
单件定制化。建筑是典型的单件设计、单件施工的“产品”，每个建筑物都不同。即使类似的两栋建筑，由于其地理位置不同，环境不同，其地下基础结构方案、施工方案可能也是各不相同的
长使用周期。建筑的生命周期从规划设计、勘探、施工建造、使用、管理、维护直到报废，时间跨度会有几十甚至上百年，期间会有涉及到不同的设计、施工、使用、运维单位，如何保证信息的畅通和共享是一个难题。

## Slide 6: 建筑信息模型（BIM）——历史
BIM（Building Information Model，建筑信息模型）的思想由来已久
20世纪60年代，CAD（Computer Aided Design，计算机辅助设计）技术开始出现。到了70年代，被称为“BIM之父”的Chuck Eastman教授就提出未来将会出现可以对建筑物进行智能模拟的计算机系统，并将这种系统命名为“Building Description System”（建筑描述系统）
20世纪90年代出现Building Information Modeling概念
美国Autodesk公司于2002年首次提出BIM解决方案，推出了相应的Revit和Civil 3D软件，美国Bentley公司基于全信息建筑模型（Single Building Model, SBM），推出了MicroStation Architecture
2006年左右，BIM在各国开始得到应用
美国于2007年发布了国家BIM标准(National Building Information Modeling Standard)，作为BIM相关研究及开发的参考
2009年，日本开始将BIM技术大量应用在建筑行业中
2010年，韩国公共采购服务中心（Public Procurement Service，PPS）发布了韩国BIM路线图

## Slide 7: 建筑信息模型（BIM）——中国
2003年发布的《2003－2008 年全国建筑业信息化发展规划纲要》，标志着BIM 技术在我国建设行业的应用拉开了帷幕。
在2011年住建部发布《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》中首次将BIM技术纳入建筑信息化的标准中，接着2013年和2016年相继推出《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》、《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，再次明确BIM技术的重要性，BIM成为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首；
在2020 年发布了《住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2020 年工作要点》，提出“推动 BIM 技术在工程建设全过程的集成应用”
2020年8月，住房和城乡建设部、国家发展改革委、工业和信息化部等13个部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，指导意见提出，加快建筑工业化升级，加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，在建造全过程加大建筑信息模型（BIM）、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。

## Slide 8: BIM的概念和要素
BIM的英文全称可以由两种写法，一种是Building Information Model，而另外一种是Building Information Modelling。这两种写法代表了不同的理解，Building Information Model表示BIM是一种模型的表示方法，体现在统一数据、统一表示方面，而Building Information Modelling表示的是建模和管理的过程，体现在统一流程、对全过程的管理方面。因此，BIM的要素也可以从这两个方面去理解：
  （1）完整的模型信息
    BIM nD模型的概念
  （2）关联的信息
    BIM中的信息对象是相互关联的并且具有可识别的标识。
  （3）唯一的模型信息
  （4）全生命周期的跟踪
  （5）标准化的表述

## Slide 9: BIM的作用
BIM技术发挥最大价值是在模型和协同的两个方面，通过BIM统一模型支撑、技术支撑和协同管理支撑来达到协同应用的高标准。在企业级应用中能成为企业运营的关键支撑，根据建设项目，实现项目级应用的信息化管理和跨专业协同、多终端系统集成、全过程覆盖的目标。
BIM技术作为智能建造核心技术之一，在设计、施工、运维阶段发挥了重要作用。
BIM在建筑整个生命周期管理的过程中发挥着关键作用，不仅是一个可视化的三维模型，而且是一个建筑数据的载体。
BIM的推广，除了在技术上解决软件部署问题外，更大的是需要在组织流程、项目管理上面的革新。而智能建造的提出，就是为了改造建造行业传统模式的弊端，促进技术和模式的变革。

## Slide 10: 智能建造——背景
长期以来，我国建筑业仍延续着劳动密集型的组织机制，粗放式的生产管理方式导致施工效率低下、资源浪费严重、环保问题突出、安全事故频发、工程质量难以保障等诸多问题， 因此迫切需要向精益化管理模式转型升级， 实现建筑业高质量发展。传统建造业已不能满足新时代的发展需求，建筑业向智能化、信息化转型是必然的发展趋势。“智能建造”这一概念逐渐产生并进入关注焦点。
建筑业的智能化是在工业化和信息化深度融合的背景下发生的，智能建造的概念是从建筑业的集成化建设理论开始发展的。
20世纪90年代，有学者开始将制造业中“计算机集成制造系统”（Computer Integrated Manufacture System, CIMS）的理念引入建筑业，提出了计算机集成建设CIC（Computer-Integrated Construction）的思想。
进入21世纪，随着BIM理念的推广和BIM技术的日益成熟，以BIM为技术支撑，对建筑业实施系统变革的集成化建设理论逐渐成为工程建设领域的研究热点。其中比较著名的有斯坦福大学的设施集成化工程中心（CIFE）的虚拟设计与施工（Virtual Design and Construction, VDC）理念，以及英国Salford大学提出的nD（n Dimension)理论。

## Slide 11: 智能建造——概念和要素
智能建造是在信息化、工业化高度融合的基础上，将新一代信息技术、智能技术与先进设计施工技术贯彻于工程建造的决策、设计、生产、施工、运维整个环节，使得建造方式具有自感知、自学习、自决策、自适应等特点。智能建造促进了各个建造活动生产关系的变革，实现了整个产业链的信息集成、业务协同，提升整个建造过程的能效，实现安全绿色，精益优效的建造。
智能建造的核心要素包括：
  （1）统一的模型。智能建造注重全流程的集成，需要依靠BIM来统一对建造对象、建造过程的描述，在建造过程不断丰富模型的内涵，为建筑、工程设施的全生命周期管理提供唯一的模型和数据依据；
  （2）统一的过程。智能建造改进建筑施工的管理模式，基于信息技术来对建造过程进行统一管理。各个环节及时反馈，基于协同平台进行工作交互，推行建造过程的“并行工程”、“精益建造”；
  （3）实时感知。基于CPS概念，实时感知每个环节的建造数据，为科学决策提供依据；
  （4）智能决策支持。利用大数据、人工智能等方法，基于统一模型和实时感知数据，对建造过程进行分析和预测，及时发现质量问题，提前发现风险，解决问题。

## Slide 12: 装配式建筑
在讨论建造模式变革的时候，装配式建筑是一个建筑工业化的发展方向，逐渐在厂房、公用建筑（如医院、酒店）等领域得到重视和应用。装配式建筑是将建筑主体的墙、屋顶、窗、地板等在工厂预先浇筑，形成模块单元，再到施工现场拼装的一种建造模式，它将传统的“设计—现场施工”变成“设计—工厂预制—运输—现场装配”的模式。装配式建筑的预制单元可以只是混凝土浇筑的毛坯件，也可以是带装修内饰和内部设施的预制房间单元，具有较大的灵活性。
装配式建筑把工业生产所具有的标准化、产品质量一致性、生产周期稳定、工业化低成本等优势带入建造行业，具有建造速度快、节省劳动力、质量较高、节约资源等优点。装配式建筑的推广应用，可以促进建筑施工的标准化和生产方式的转变，和BIM等技术一起，可以加快智能建造模式的应用推广。

## Slide 13: 智能建造和数字孪生
智能建造在一定程度上提高了建筑工程的数字化与信息化水平，采用数字孪生技术，则引入了“数字化镜像”，使得在虚拟世界中再现智能建造过程成为可能。因此，结合数字孪生系统的实施，可以推动智能建造模式的真正落地。
在智能建造中，除了施工阶段实现智能化，还应在建筑物的设计、运维阶段提高精细化水平，实现对整个建造过程进行实时优化控制。在建筑物的全生命周期管理中，数据是传递建造信息的重要载体，在智能建造中应用数字孪生技术，实现虚实融合与交互反馈，充分发挥数据与信息在虚实世界中传递与集成的作用。

## Slide 14: 智能建造中数字孪生的特点
数字孪生在智能建造中的应用，核心是建筑物的数字孪生系统，类比产品数字孪生系统，应该是其全生命周期的模型和数据的融合统一。但是和工业产品数字孪生系统不同，智能建造中的数字孪生有其自身特点：
  （1）建筑设施的建造过程是多方参与的现场工作，一般采用项目制管理，这就比工业生产的标准化过程需要更多的管控措施。因此，建设设施的数字孪生系统，在其建造阶段就需要投入应用，并且发挥建造过程模型和数据管理的智能化应用；
  （2）建筑设施的寿命相比普通的工业产品都长，使用周期中会进行多次的改建、装修，这就导致建筑模型会比产品模型有更多的变化，更加需要数字孪生体对这个变化进行记录。“唯一模型”、“版本管理”在建筑数字孪生体中更加重要。每次变更，都需要进行记录，并且能追溯，这样才能保证建筑的安全。

## Slide 15: 建筑数字孪生系统
建筑数字孪生系统的物理世界包括了对建造过程的跟踪和对建筑设施的管理两部分。在数字孪生构建的初期，只有虚拟世界中对建筑物的设计方案，可以看做是建筑的“数字胚胎”（参考产品数字孪生系统的生命周期，图3- 7）。设计方案经过施工，形成建筑设施实体。
智能建造的应用，需要对建筑过程进行跟踪与管理。因此，数字孪生系统的初期，就用于建造过程的数字化和智能化。建筑设施完成建造投入使用后，物理世界中的建筑实体完成，数字孪生的主要工作就是实现对建筑本身的维护和使用优化了。
建筑的虚拟实体包括了数字模型和信息系统。
数字孪生引擎，包括对模型和数据的融合，实现智能化功能。
数字孪生服务，也大致分为设计建造阶段的服务和使用维护阶段的服务。

## Slide 16: 基于数字孪生的智能建造应用场景（1）
初期规划阶段
  结合城市信息模型（CIM）），通过BIM与GIS系统的应用结合，能够基于建筑环境特征和条件，为项目建设前期制定最优的规划、物流路线、实体功能性建设布局等重要决策内容提供基于可靠数据的技术支撑，实现建筑设计和施工方案的优化。
  采用数字孪生的方法，可以为项目顶层规划提供科学依据。
设计阶段
  数字孪生技术对于设计师们来说，不仅是三维可视化的设计工具，带来更多的对跨专业协同设计的模型和数据方面的技术支撑。
  数字孪生系统基于BIM技术，大量不同专业的数据自动完成录入和分析处理，实现相应工程内容的精确计算和建筑物性能的准确评估，并分析验证建筑物是否满足设计规定和未来的可持续标准建造要求。

## Slide 17: 基于数字孪生的智能建造应用场景（2）
建造阶段
  建造工程是一个动态过程，随着规模的扩大，复杂程度亦随之提高，使项目管理变得极为复杂。基于BIM应用实现的项目数字化的管理，可以更直观、精确地了解到整个项目实施的全生命周期
  在项目实施计划方面，设计团队可以利用BIM应用的施工模拟技术，来调整原有的施工计划、施工进度安排，实现项目实施的数字化管理
  在项目物料追踪方面，根据BIM中的定量计算，可以精确采购，并且对物流供应过程进行跟踪管理，类似制造业的供应链管理
  基于项目共享管理平台，能让项目实施的各方人员共同就项目方案进行沟通，及时排除风险隐患，减少项目变更数量，合理缩短工期，降低因设计协调产生的成本增加，提升实施现场的生产效率
运行维护阶段
  数字孪生体记录了施工过程的数据以及管理数据，包括隐蔽工程数据信息，为建筑物运行维护提供支持
  将BIM中包含的建筑信息和物料的完整信息导入资产管理系统，而不必人工录入数据，减少系统初始化过程中数据准备方面的时间及人力成本
  利用数字孪生体，可以对建筑物的各项功能进行模拟演练

## Slide 18: 5.2 基于数字孪生的智慧城市

## Slide 19: 城市的定义
城市是人类文明的结晶，中东的约旦河西岸的耶利哥，被认为是世界上最古老的持续有人居住的城市。人类建造城市的历史，有1万年了
城市的定义（《辞海》）：具有一定的人口密度和建筑密度、第二及第三产业高度集聚、以非农业人口为主的居民点。古代城市起源于历史上的手工业和农业分离，随阶级和国家的出现而产生，其职能多以政治中心、军事城堡或商业集市为主要标志。现代城市的形成和发展以工业化为动力，是现代大工业与科技教育、商贸、交通等现代服务业集聚的区域。现代化的生活方式、价值观念和人口、建筑物高度密集的城市景观是其主要特征。现代城市通常都是各级区域的政治、经济和文化中心，亦是地区经济发展赖以依托的支撑点。

## Slide 20: 城市是一个“开放的复杂巨系统”
开放复杂巨系统是子系统种类很多并有层次结构，它们之间关联关系又很复杂，如果这个系统又是开放的，就称作开放的复杂巨系统。其复杂性可以概况为：①系统的子系统间可以有各种方式的通讯；②子系统的种类多，各有其定性模型；③各子系统中的知识表达不同，以各种方式获取知识；④系统中子系统的结构随着系统的演变会有变化，所有系统的结构是不断改变的
城市作为区域的政治、经济、文化中心，其包括的主要对象有政府机关、社会单位（企业、研究机构等）、公共设施、居民
城市包括了由这些对象组成的不同子系统，每个子系统再细分成下属系统，形成一个巨大的体系（System of System）。城市又是一个开放的系统，其经济活动、人员活动、气候水文等都会和其外在环境发生交互，是一定区域内能量、物质、信息的聚集和沉淀。
对于这种复杂系统，不能用对简单系统或者简单大系统的研究方法来进行研究

## Slide 21: 复杂系统的研究方法
针对复杂系统的研究方法，钱学森先生给出的是“定性定量相结合的综合集成方法”。而美国圣塔菲研究所John Holand提出的是复杂适应系统理论(Complex Adaptive System，CAS)。
定性和定量相结合的综合集成方法：
  定性定量相结合的综合集成方法，就其实质而言，是将专家群体（各种有关的专家）、数据和各种信息与计算机技术有机结合起来，把各种学科的科学理论和人的经验知识结合起来。这三者本身也构成了一个系统。这个方法的成功应用，就在于发挥这个系统的整体优势和综合优势
复杂适应系统理论：
  认为复杂适应系统的组成元素不是机器元件，其本身是有智能的，称为适应性主体，并能够聚集成更大的适应性主体，层层涌现，最终形成复杂适应系统
  城市作为一个复杂适应系统，其核心概念是城市主体（City Agent）
  城市主体是城市的基本构成单元，是具有自适应性的城市活动参与者，包括个体的人、由人组成的组织机构，还包括与人类活动密切相关、承载人类活动的物质载体（建筑物、交通网络、地下管廊等传统基础设施、大数据等新型基础设施）等
  可以按主体的特征构建主体聚集、非线性发展、要素流、目标多样性、特点标识、内部模型和系统积木的七个重要内涵和概念关系。

## Slide 22: 城市模型
现代城市及其管理是一类开放的复杂巨系统，具有多主体、多层次、多结构、多形态、非线性的城市生命体特征
城市各子系统间形成了空间结构、经济结构、社会结构，针对其不同的结构特征，构建城市模型，是城市研究、城市规划和城市管理的重要手段
城市模型有不同的分类（见表5- 1），从研究内容来说，城市模型包括城市土地利用模型、城市交通规划模拟模型、城市规划模型、城市人口增长和迁移模型、城市景观模拟模型等；从城市模型研究的空间尺度来说，包括城市宏观模型、城市微观模型；从城市模型采用的数学方法来说，有城市统计模型、城市系统动力学模型、城市分形几何模型、城市混沌模型和城市自组织模型等。
不同的模型反映了城市系统的某个方面，是分析城市某个方面运作规律的机理模型。而作为一个复杂巨系统，城市模型是各类模型的综合，是一组“模型集”。
分类标准 | 类型
城市模型的研究内容 | 城市土地利用模型、城市交通规划模拟模型、城市规划模型、城市人口增长和迁移模型、城市景观模拟模型、城市环境模拟模型、城市体系规模分布模型和城市就业及居住模型
城市模型研究的空间尺度 | 城市宏观模型、城市微观模型
模型是否具有时间维 | 静态城市模型、动态城市模型
模型系统的综合程度 | 城市子系统模型、城市综合模型
城市模型的建模方式 | 自上而下的城市建模方式、自下而上的城市建模方式
城市模型系统的复杂程度 | 城市线性系统模型、复杂的城市非线性系统模型
城市模型采用的数学方法 | 城市统计模型、城市系统动力学模型、城市分形几何模型、城市混沌模型和城市自组织模型

## Slide 23: 城市信息模型（CIM）
在城市的三维表述和信息结构方面，城市信息模型（City Information Model, CIM）是一个重要概念。
CIM通过数据驱动城市治理的新方式，以实现城市规划、建设和运维的全链条协同管理。CIM管理城市空间地理信息，感知监测公共专题数据、业务数据以及三维模型等多源异构数据。从城市建模的角度，CIM更加科学严谨地表达城市，以“信息”为主线贯穿城市空间，在信息空间逻辑集成物理分散的各城市组成要素，以实现城市的优化管理和治理。
行业内认为CIM是由BIM、 GIS（Geographic Information System或 Geo-Information system，地理信息系统）和IoT（Internet of Things，物联网）组成。CIM是一种描述城市的物理和功能的数字化描述方式，基于CIM平台进行城市的信息化管理，以实现信息集的多方共享和协同维护，为城市规划、管理提供相关决策信息。

## Slide 24: 城市信息模型（CIM）的特点
CIM是一个城市的空间信息模型。CIM 模型是高精度表达了城市空间全要素模型，并且汇聚和融合了城市级别海量的多源数据与各类模型。
CIM是城市全生命周期的模型和数据管理平台。CIM不仅是一个BIM和GIS集成形成的三维模型环境，而是应该以此为基础的一个数据、信息和知识的集成平台。
CIM是一个智慧城市的规划平台。建立智能规划应用模型，统一城市空间布局，通过仿真模拟和分析进行多方案比选、合规性比对、会商会审、同屏沟通、沙盘互动等，设计方案通过多个场景融合模拟和综合研判后优化规划。
CIM基于互联网技术形成数据库，实现城市信息的共享和传递。CIM汇聚了基础地理信息、城市建筑物信息和城市设施三维模型等城市基础数据，并且通过城市物联感知体系，也包含了统一时空的房、人、物、事等多维实时数据库。
CIM数据组织应基于开放共享的城市信息模型和三维传输交换标准来构建。

## Slide 25: 智慧城市
2010年上海世博会园区总设计师、同济大学吴志强院士认为：城市是人类建的，但是人类建的城市一直依托外力。第一次找到了畜力，第二次找到了石油和煤炭这些化工燃料，使得整个城市尺度完全不一样，第三次找到了电力，整个城市道路完全不一样。有了计算机，电子设备，使得控制系统能力惊人。而有了人工智能，是真正的对整个城市智慧的一个革命性时代。
最先提出智慧城市理念的IBM公司认为：智慧城市是指能够充分运用信息技术和通信手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，为人类创造美好的城市生活
智慧城市概念自2008年（以 IBM 首次提出“智慧地球”的时间为参考）提出以来，全国各地加速布局实践，历经多轮迭代演进，先后形成概念导入期（2008- 2012 年）、试点探索期（2012-2016 年）、统筹推进期（2016-2020 年）等重要发展期，正迈入集成融合发展的新时期，也就是有些学者认为是进入了“智慧城市4.0”阶段

## Slide 26: 数字孪生城市
城市已进入从管理升华到治理的历史阶段，社区网格化精细管理模式将逐步向基于数字孪生智能化自治模式演进。数字孪生作为一种充分利用模型、数据并集成多学科的技术，其面向系统全生命周期过程，发挥连接物理世界和信息世界的桥梁和纽带作用，从而提供更实时、高效、智能的服务。
数字孪生城市是数字孪生在城市领域融合应用后的产物，是智慧城市深度发展的形态，也是当前智慧城市发展的最新阶段。
数字孪生城市的全局视野、精准映射、模拟仿真、虚实交互、智能干预等典型特性正加速推动城市治理和各行业领域应用创新发展。
  在城市治理领域，将形成若干全域视角的超级应用，如城市规划的空间分析和效果仿真，城市建设项目的交互设计与模拟施工，城市常态运行监测下的城市特征画像。
  依托城市数字孪生系统，能实现通过城市发展时空轨迹推演未来的演进趋势，洞察城市发展规律以支撑政府精准施策

## Slide 27: 城市数字孪生系统架构
城市数字孪生系统中的“物理实体”是“数字化的城市系统”，就是具备感知和数字化执行能力的城市系统，包括了城市运行子系统、感知/发布设备以及通信设施组成。
  城市运行子系统是实现城市基本功能的各类子系统。
虚拟城市，是城市在数字空间的一个映射。CIM为虚拟城市提供了基础支撑，将城市物理空间和数字空间进行映射，实现虚实融合。
  CIM也为数字孪生的实现提供了基础模型架构，通过三维地理信息模型（GIS）和建筑信息模型（BIM）的集成来构建，是数字孪生城市精准虚拟映射的核心。
城市数字孪生引擎，是数字孪生城市、智慧城市区别一般城市信息系统的关键。在这个部分，包括了数据融合、模型融合和智能功能三部分。而对于城市来说，智能功能是通过城市大脑来实现的，城市大脑是智慧城市的中枢，也是建设的重点。
  模型和数据的融合，体现了“定性和定量相结合的综合集成方法”。
基于城市数字孪生系统的服务与应用，是数字孪生技术驱动下的新型应用。各类应用基于数字孪生引擎中的模型、数据，以及城市大脑提供的各项智能化功能，为智慧城市实现精细化管理提供条件。

## Slide 28: 5.3 数字孪生城市应用案例

## Slide 29: 数字孪生城市应用
数字孪生技术应用为智慧城市建设注入活力，随着数字孪生城市从概念培育走向实施落地，物联感知、遥感测绘、模拟仿真、虚拟现实、信息通信等技术加速成熟应用，以空间信息为索引的城市大数据治理体系日益完善，多源异构数据融合能力提升，行业创新应用不断涌现。此外，多技术交叉集成创新全面重构智慧城市技术体系，打造城市“规—建—管”全过程可视化、可模拟、可分析等场景，精准把握城市运行情况，全面提升城市管控、公共服务能力。
中国新智慧城市建设是物理设施和数字技术同步进行。中国的智慧城市更多是从刚开始规划的时候就实行智慧城市的概念，就相当于在建设物理城市的时候，就已经把虚拟城市数字城市的规划都包含在这里面。中国智慧城市实验基本都在新城，比如上海临港以及河北雄安。

## Slide 30: 智慧临港
在智慧城市的体系化建设方面，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区的智慧城市建设是一个典型案例。临港发展智慧城市既是产业发展的需要，也是城市管理的需要。临港智慧城市建设分为三层。
  第一层是基础设施层，包括网络基础设施和智能感知设施；
  第二层是赋能层，包括计算平台、智能服务平台、数据资源平台和BIM/GIS平台；
  第三层是应用服务层，包括面向综治、应急、旅游和园区等城市运行一网统管，面向政务服务、特殊综保和金融贸易服务等政务一网通办，以及面向工业互联网示范平台、国际软件信息产业园和国际互联网交换平台等全面发展的数字经济。
主要特点包括
  “BIM+GIS”构建虚拟城市基础建设
  “互联网+物联网”全面感知城市脉搏
  城市大脑预见未来
  精细化管理

## Slide 31: 虚拟新加坡
达索系统与新加坡总理办公室国家研究基金会（NRF）于2015年合作开发“虚拟新加坡”(Virtual Singapore)——一个包含语义及属性的实境整合三维的虚拟空间，通过先进的信息建模技术为该模型注入静态和动态的城市数据和信息。该项目经历1年多，耗资 7300万美元，在2016年8月完成后交由新加坡土地管理局运营。
“虚拟新加坡”是一款配备丰富数据环境和可视化技术的协作平台，可帮助新加坡公民、企业、政府和研究机构开发工具和服务以应对新加坡所面临的新型复杂挑战。该项目采用达索系统3D EXPERIENCE City打造动态的新加坡3D数字模型，利用3D EXPERIENCE可以轻松测算出楼体的总建筑面积、停车场数量、植物数量等。

## Slide 32: 基于达索3D EXPERIENCE平台的数字孪生城市应用
2016年7月13日，达索系统在新加坡举行的世界城市峰会上展示了其3D EXPERIENCE平台（3DE平台）如何帮助全球的行业、政府和市民构想、开发并体验可持续城市解决方案。
达索3DE平台对于城市数据集成自下而上分别由：地质、隧道、地铁系统、管线通道、电缆网、地下室、地面与底下的交互、建筑集成。
达索3DE平台对于数字城市全生命周期解决方案由5个阶段组成，即：城市规划设计阶段、城市展示和招商引资阶段、城市建设阶段、城市运营阶段、城市优化和提升阶段。
3DE数字孪生平台的特点可归纳为3点：
  （1）在3DE平台上创建城市的3D数字模型，并连接到城市的各种应用数据，进行集成的可视化展示。
  （2）可通过3DE平台进行大数据分析和仿真，对城市运行模拟和预测，为管理者提供决策参考。
  （3）3DE平台为智能城市的各种业务系统提供统一的3D展示平台，实现信息共享和协作。

## Slide 33: 本章思考题

## Slide 34: 本章思考题
“建筑”作为一种特殊的产品，和一般工厂内制造的工业品有什么不同？
BIM的要素是什么？
BIM的作用是什么？
智能建造的定义和核心要素是什么？
智能建造中数字孪生特点是什么？
结合一个典型案例，分析一下建筑数字孪生系统的基本组成。
为什么说城市是一个开放的复杂巨系统？其模型包括哪些？
城市信息模型CIM包括哪些内容？
简述智慧城市和数字孪生城市的基本定义，并分析它们之间的关系。

## Slide 35
解决方案未老师
解决方案未老师：十五年行业老专家，甲方乙方都待过，做过咨询，搞过设计，干过项目，懂点业务，也懂点技术，喜欢交友，下载更多资料可加微信咨询，关注公众号浏览最新资料。
微信公众号
智慧交通解决方案
微信公众号
城市大脑解决方案